第十八類

光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及

器具；鐘錶；樂器；上述物品之零件及附件

第九十章

光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或

外科儀器及器具，上述物品之零件及附件

章註：

1.─本章不包括：

（a）用於機器、用具或其他工業用之硫化橡膠製品，硬化者除外（第40.16節），皮革或合成皮革製品（第42.04節）或紡織材料製品（第59.11節）；

（b）紡織材料製之支撐帶或其他支撐物品，其在器官上產生支撐或固定之預期效果，僅源於其彈性。（例如，產科用帶、胸部支撐繃帶、腹部支撐繃帶、關節或肌肉支撐物）（第十一類）；

（c）第69.03節之耐熱製品；第69.09節之試驗室、化學或其他工業用陶瓷製品；

（d）屬於第70.09節之未經光學加工之玻璃鏡或屬於第83.06節或第七十一章之非光學元件之卑金屬或貴金屬鏡；

（e）屬於第70.07、70.08、70.11、70.14、70.15或70.17節之貨品；

（f）第十五類類註2所稱之一般用卑金屬零件（第十五類）或塑膠類似品（第三十九章）；

（g）第84.13節配有計量裝置之幫浦；重錘操作之計數或校正機器或分別申報之天平用砝碼（第84.23節）；起重或搬運機器（第84.25至第84.28節）；各種切紙或切紙板機器（84.41節）；第84.66節調整工具機工作面或工具所用之配件，包括具有讀度用光學裝置者在內（例如，「光學分度頭」），但該項配件本身之為主要光學儀器（例如，準線望遠鏡）者不在內；計算機（第84.70節）；閥及其他用具（第84.81節）；

（h）腳踏車或機動車輛用探照燈或聚光燈（第85.12節）；手提電燈（第85.13節）；電影錄音、聲音重放或重錄器具（第85.19節或第85.20節）；磁性放音頭（第85.22節）；靜相攝影機及其他影像攝錄機和數位照相機（第85.25節）；雷達器具、無線電航行輔助器具或無線電遙控器（第85.26節）；數值控制器具（第85.37節）；密封式光束燈泡組（第85.39節）；光纖電纜（第85.44節）；

（ij）第94.05節之探照燈及聚光燈；

（k）第九十五章之物品；

（l）依據組成材料分類之容量測定器；

（m）線軸、紗框或類似支持物（應依據其組成材質分類，例如，歸入第39.23節或第十五類）。

2.─除依上述章註1規定外，凡本章之機器、用具、儀器或器具所用之零件及附件，應按下列規定分類：

（a）本章或第八十四章、第八十五章或第九十一章（第84.85、85.48或90.33節除外）中任何節下之貨品之零件及附件，均應歸入其各節。

（b）其他零件及附件，如係專用或主要用於某一特定機器、儀器或器具者，或適用於同一稅則號別下之多種機器、儀器或器具（包括第90.10、90.13或90.31節之機器、儀器或器）均應歸入該機器、儀器或器具之號別。

（c）所有其他零件及附件均應歸入第9033節。

3.─第十六類類註4之規定亦適用於本章。

4.─第90.05節不包括裝置於武器上之望遠瞄準器、裝置於潛水艇或坦克車上之潛望鏡或供本章或第十六類之機器、用具、儀器或器具使用之望遠鏡，以上各項望遠瞄準器及望遠鏡均應歸入第90.13節。

5.─計量或校正用之光學儀器、器具或機器，如無本章註規定，而能歸入第90.13及90.31節者，歸入第90.31節。

6.-第9021節所稱之「整形用具」其意係指用具用於：

-防止或矯正身體的缺陷；或

-疾病、手術或受傷害後用於支持或固定身體的部位。

整形用具包括設計用為調整整形狀況之鞋子和特殊鞋墊，如果其為 （1）個別量製或（2）大量生產者之一者，且其為單一不成雙以及設計適合任何一腳同樣可穿者。

7. -第9032節僅適用於下列各項：

（a）自動控制液體或氣體之流量、深度、壓力或其他可變因素之儀器及器具，或溫度自動控制裝置，其操作不論是否依受自動控制之因素而變動之電氣現象者；其係設計將這個因素帶到一個期望值並維持該值，藉連續性或週期性之量測實際值而保持穩定不受干擾；

（b）電量自動調整器、非電量自動控制之儀器或器具，其操作係依受控制之因素而變動之電氣現象者；其係設計將這個因素帶到一個期望值並維持該值，藉連續性或週期性之量測實際值而保持穩定不受干擾。

總　則

(Ⅰ)本章之內容及排列方法

本章包括甚廣之各種儀器及器具，通常以高度精製及高精密性為其特性。大部份主要用於科學上（實驗室研究工作，分析，天文學等），特殊科技或工業上（量測或校正，觀測等等）或醫療上。

本章尤其是包括：

（A）	不僅包括第90.01及90.02節之簡單光學元件，亦包括從90.04節之眼鏡到用於天文學，照相，攝影或顯微鏡觀測等複雜之光學儀器及器具。

（B）	供某種特定用途而設計之儀器及器具（測量、氣象、繪圖、計算等）。

（C）	供醫學、外科、牙醫或獸醫使用之儀器及用具，或供相關用途（放射學、機械治療學、氧氣治療學、整型外科、復健等）用儀器及用具。

（D）	供測試材料用之機器、儀器及用具。

（E）	實驗室用之儀器及用具。

（F）	供多種計量，校正或自動控制之儀器及器具，無論是否為光學式或電子式，尤其是本章章註7所定義之第90.32節。

以上部份儀器被指定於一定的節別內，例如：複合光學顯微鏡（第90.11節），電子顯微鏡（第90.12節），其他用於特定之科學、工業等之儀器及器具分別在其包含之節別內說明之。（例如，第90.05節之天文儀器，第90.15節之量測儀器及用具，第90.22節之Ｘ光器具等）。

一般說來本章說明的皆為高精密性儀器及器具，但也有些例外。例如：本章亦包括護目鏡（第90.04節），簡單的放大鏡及非放大的潛望鏡（第90.13節），分規及教學用尺（第90.17節）及不考慮其精確性之裝飾濕度計（第90.25節）。

除了本章章註1所指不包括之物品外（例如，橡膠或皮革製之墊圈或襯片，及量表用之皮膜），本章中之儀器，器具及上述物品之零件，可能為任何材質包括：貴金屬或貴金屬塗層之金屬，寶石或半寶石（天然、合成或再製）。

(Ⅱ)不完整或未完成之機器、器具等

（參閱解釋準則2（a））

具有完整配備或完成物品主要特性之未完成或配備不完整之機器、用具、儀器或器具，仍與該等具完整配備或已完成之物品歸於同節（例如：申報不含光學元件之照相機或顯微鏡，或供電用表無總計裝置者）。

(Ⅲ)零件及附件

（章註2）

除依本章章註1外，零件及附件經證實為專用於或主要用於本章之機器、用具、儀器或器具者，得隨同其所屬機器用具等歸入同一節。

但這項規定不適用於下列各項：

（1）構成本章或第八十四、八十五或九十一章（第84.85、85.48或90.33節除外）特別節別所屬物品之零件或附件。例如：電子顯微鏡用的真空泵仍歸入第84.14節之泵內；變壓器、電磁鐵、電容器、電阻、繼電器、燈或閥等歸入第八十五章；第90.01或90.02節之光學元件歸入上述節內，不論其將裝配於何種儀器或器具；鐘錶機構通常歸入第九十一章；照相機歸入第90.06節，即使是供其他儀器（顯微鏡、光測頻器）使用者亦歸入第90.06節。

（2）用於本章不同節別所屬之多種機器、用具、儀器或器具之零件及附件，將歸入第90.33節，除非其本身即為其他節別（見上述（1））所屬之完整性儀器。

(Ⅳ)功能單體

（章註解3）

章註解3指出第十六類類註4之規定亦適用於本章（參看第十六類總註解7）。

因此，本章之功能單體包括例如：電氣（包括電子）儀器或器具所組成之類比或數位式遙測系統。主要有下列：

(Ⅰ)發射端裝置：

（i）初及檢波器（換能器，發射器，類比─數位轉換器等）將被測量的任何特性之量轉換成比例電流、電壓或數位信號。

（ii）測量放大器與收發基件，利用脈衝或調頻發射器將電流、電壓或數位信號增強至所須強度。

（iii）脈衝或調頻發射器，將類比或數位信號發射到另一接收站。

(Ⅱ)接收端裝置：

（i）脈衝，調頻或數位信號接收器，將傳送過來的資訊轉換成類比或數位信號。

（ii）測量放大器或轉換器，視需要將類比或數位信號放大。

（iii）指示或記錄儀器，刻有主要量之單位，並裝配有機械式指示器或光電顯示器。

遙測系統主要用於石油、瓦斯及生產管線、水、氣體及污水處理設備及環境監視系統。

供遙測脈衝用之有線或無線發射器或接收器仍歸入它們所屬的章節內（第85.17節、85.25節、或85.27節）。除非與上述(Ⅰ)及(Ⅱ)之儀器及器具聯合成一單組件，或形成第九十章章註3所述的功能單體；完全組件將歸入本章。

*

**

除了註解中提到的不包括之物品外，下列各項亦不包括於此章中。

（a）用於機器、用具或供其他專業使用之硫化橡膠製品，但硬質橡膠製者除外（第40.16節），皮革或組合皮製品（第42.04節）或紡織材料製品（第59.11節）。

（b）第十五類類註2所稱一般用卑金屬零件（第十五類），或塑膠類似品（第三十九章）。

（c）升降或搬運機器（第84.25節至84.28節）；第84.66節調整工具機工作面或工具所用之配件，包括具有讀度用光學裝置之配件（例如：「光學」分度頭），但該項配件本身為主要光學儀器（例如：準線望遠鏡）者不在內；雷達器具、無線電導航器或無線電遙控器具（第85.26節）。

（d）裝配於太空飛行器上之本章儀器或器具（第88.02節）。

（e）第九十五章之玩具、遊戲品、運動用品及其他物品，以及上述物品之零件及附件。

（f）依據組成材料分類之容量量測器。

（g）線軸、紗框或類似支持物（應依據其組成材質分+類，例如列入第39.23節或第十五類之物品）。

90.01-光纖和光纖束；光纖傳輸纜，第85.44節所列者除外；偏光性材料所製之片及板；任何材料所製之光學用透鏡（含隱形眼鏡）、稜鏡、反射鏡及其他光學元件之未經裝配者，未經光學加工之玻璃元件除外。

9001.10-光纖，光纖束和光纖傳輸纜

9001.20-偏光性材料所製之片及板

9001.30-隱形眼鏡

9001.40-玻璃製眼鏡用透鏡

9001.50-其他材料製眼鏡用透鏡

9001.90-其他

本節包括：

（A）	光纖、光纖束和光纖傳輸纜，第85.44節所列者除外

光纖由玻璃或塑膠不同折射所組成之同心層。從玻璃拉伸出來時會有裸眼看不見之非常薄的塑膠被覆，可使得光纖不易折斷，光纖通常有數公里長成軸存在。用以製造光纖束和光纖傳輸纜。

光纖束可能是剛性的，即沿著全長利用膠著劑膠結。也有可能是僅在兩端固定之撓性光纖束。相干光纖束用於傳輸影像，不規則光纖束僅適合於傳輸照明光。

本節之光纖傳輸纜（也許裝有連結器）由一包含一個或數個並不個別鎧裝之鎧裝光纖束組成。

光纖束和光纖傳輸纜主要用於光學器具，特別是第90.18節之內診窺視鏡。

本節不包括個別鎧裝之光纖傳輸纜（第85.44節）。

（B）	偏光性材料所製之片及板，包括特別處理之塑膠板片或者是一端或二端被其他塑膠或玻璃支持之”活性”層塑膠板片。

這些板或片材料被切割成各種形狀用以製造下面第（6）項之偏光性元件。

（C）	未固定裝配之已光學加工之玻璃製光學元件。以有否經光學加工來區別第七十章和本稅則號別之玻璃光學元件。

一般玻璃光學加工有二階段，先完成所需之表面形狀（曲率、角度），再予表面拋光。研磨加工表面，先粗磨而後漸漸細磨，正確的操作為粗磨、細磨、磨光、拋光，最後研磨邊緣使透鏡達到精確外徑，這就是中心及邊緣之加工。此章節適用之光學元件包括上面所提經研磨拋光以及裝配後再拋光之光學元件，以及本身全部或部分表面為達光學特性而經拋光之光學元件。本節不適用於預先拋光但未拋光完成之光學元件。此類元件列入第七十章。

（D）	玻璃以外之其他材料製未固定裝配之光學元件。無論有否經光學加工。〔例如：石英（熔凝石英除外），螢石，塑膠或金屬；光學元件之形成在於氧化鎂、鹵化物、鹼金屬或鹼土金屬等之晶體培養〕。

祇為達到運輸時之保護工作，臨時性的安裝，可視為未經安裝之光學元件。

關於玻璃製光學元件包括：

（1）稜鏡和透鏡。（包括利用膠黏合之複合稜鏡和透鏡）無論有否修邊。

（2）具平面或平行面之板片及圓盤（例如：檢查表面之平面度的帶電試驗板及光學平面）。

（3）眼鏡用透鏡。此類透鏡可能為非球面、球面、球柱面、單焦點、雙焦點、多焦點等。亦包括隱形眼鏡片。

（4）構成光學元件之鏡子。用於望遠鏡、投影機、顯微鏡、內科、牙科、外科儀器。有時亦用於汽車後視鏡。

（5）濾色鏡。（例如：照相機用）。

（6）偏光性元件（用於顯微鏡或其他科學儀器；太陽眼鏡；立體影片觀視鏡等）。

（7）繞射光柵：

（a）高度拋光玻璃在一定區間內割有非常接近之平行線（例如：每公厘有100條線）。

（b）重幕光柵。在支持體上有一塑膠或明膠薄膜，如同玻璃正面，薄膜上有原始光柵之線痕。有時這些光柵如同稜鏡用於光譜研究。

（8）干涉濾光鏡。由一交替薄膜組成，例如在二個玻璃板或兩個45°玻璃稜鏡之間氟化鎂和銀的夾層（形成立方體）。用於濾色或將光束分割成二。

（9）半色調或類似印刷屏幕，一般為圓形、矩形（包括正方形）經過過非常仔細拋光之玻璃（原始幕用於照相凹版或雕刻過程）包括：

（i）被二細平行線蝕刻之二玻璃板，利用特殊漆使其無光澤，在很精確之角度下排列在一起。

（ii）單玻璃片，在通常為方形孔之小孔內蝕刻，並且利用特殊漆使其無光澤。

上列光學元件（透鏡、稜鏡等）也許被上色或者被覆著冰晶石、鈣、氟化鎂等抗反射膜仍列入本節。

本節不包括：

（a）非為光學元件之培養晶體（通常第38.23節）。

（b）第70.09節之鏡子。也就是未經光學加工之玻璃鏡子。普通平面或弧面鏡子（例如：修面鏡、粉末緊壓用鏡）歸入第70.09節。

（c）第70.14節未經光學加工之玻璃光學元件（通常為模造）（參見第70.14節註解。）

（d）第70.15節未經光學加工之玻璃（例如：隱形眼鏡、矯正鏡片、護目鏡、儀器計盤保護玻璃等之毛胚）。

（e）不構成光學元件之貴金屬鏡（第七十一章），卑金屬鏡（第83.06節）。

90.02-任何材料所製之光學透鏡、稜鏡、反射鏡及其他光學元件，業經裝配為儀器或器具之零件或配件者，未經光學加工之玻璃元件除外。

-物透鏡：

9002.11--供照相機、投影機或照相放大器或縮影器用者

9002.19--其他

9002.20-濾光鏡

9002.90-其他

除眼鏡用透鏡外（經裝配成為第90.04節之眼鏡，有柄眼鏡或其他類似品），本節所包含之物品當在永久安裝時（裝配在支架或框等），恰當的配合器具或儀器。參看第90.01節註解（B）、（C）、（D）。本節之物品主要設計乃與其他零件配合時能形成專門儀器或儀器之一部份。不包括例如手持放大鏡（第90.13節），以及內科或牙科用鏡（第90.18節）等本身即為已裝配之鏡。

基於以上條件本節包括：

（1）供照相機、攝影機或投影機用物鏡、附加鏡、濾色鏡、選景器等。

（2）供顯微鏡或偏光計用之偏光濾鏡。

（3）供天文儀器、雙眼望遠鏡或折射望遠鏡、顯微鏡等用之目鏡及物鏡（包括偏光鏡）。

（4）供物理或化學分析用儀器或器具用之已裝配稜鏡。

（5）供望遠鏡、投影機、顯微鏡、內科或外科儀器用已裝配之鏡。

（6）供燈塔或浮標用，安裝於板條或圓筒上之光學元件（透鏡和稜鏡）。

（7）可明顯識別為光學台附件之已裝配之透鏡。

（8）安裝於半色調或類似印刷屏幕。

光學儀器中物鏡乃面對物品之透鏡系統，而後給予一影像，也許是單一透鏡，但通常為一組透鏡組裝而成。

目鏡（靠近眼睛之鏡）係指光學系統，乃將影像放大用以觀察。

本節不包括：

（a）僅為求達到運輸保護之目的而暫時性安裝之光學元件（第90.01節）。

（b）不適合儀器或器具用，經光學加工，業經裝配之玻璃鏡（例如：某些後視鏡、排煙道或排水道檢查鏡、風洞觀察用特殊鏡）（第90.13節）。

（c）裝於盒中之成組透鏡，經設計待裝配於特製之框架專為驗光之用（眼鏡商人用）者（第90.18節）。

90.03-眼鏡、護目鏡或類似品用框、架及其零件。

-框及架：

9003.11--塑膠製

9003.19--其他材料製

9003.90--零件

本節包括第90.04節（見該註解）之眼鏡或其他物品用框及架及其零件。通常為卑金屬、貴金屬、被覆貴金屬、塑膠、玳瑁、真珠等材質，有時亦用皮革、橡膠或紡織物，例如：護目鏡用框架。

框之零件包括：鏡邊、鏡邊芯心、鉸鏈、接榫、鏡圈、鼻樑架、管嘴、夾鼻眼鏡用彈簧裝置，長柄眼鏡用手柄等。

卑金屬螺釘、鏈條（無安全裝置）和彈簧等並不列入裝配之零件，而應歸入其本身應屬之節（見本章章註1（e））。

本節不包括不屬於第90.04節之眼鏡用之裝配物及其零件。例如：眼科醫生檢查眼鏡用專用眼鏡（第90.18節）。

90.04-眼鏡、護目鏡及類似品，供矯正目力、保護眼睛或其他用途者。

9004.10-太陽眼鏡

9004.90-其他

本節之物品（通常由裝有透鏡、玻璃或其他材質遮蔽之框或支架組成）用於眼前方，通常為矯正視力缺陷或者是防砂、煙霧、氣體或強光，用以保護眼鏡。亦包括立體影片觀視鏡（三次元）。

眼鏡，夾鼻眼鏡，長柄眼鏡，單片眼鏡等用以矯正視力者，通常使用經光學加工之透鏡。

保護眼鏡及護目鏡一般由平面或弧度圓片普通玻璃（無論有否經光學加工或著色）安全玻璃，塑膠（聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯等），雲母，金屬（金屬線網或槽溝板）等組成。這些物品包括太陽眼鏡，以及供登山或冬季運動用眼鏡，供航空人員、汽車駕駛員、機車騎士、化學人員、焊工、鑄造工人、造模工人、噴砂機操作工人、電工、築路工人、礦工等使用之護目鏡。

本節亦包括潛水護目鏡；活動眼鏡（例如：太陽眼鏡）配合其他眼鏡使用（一般為矯正眼鏡），為保護用濾光鏡或者為附加矯正透鏡；裝有供立體影片觀視用塑膠透鏡（無論是否有紙板鏡框）之偏光眼鏡。

零件

眼鏡或類似品用框和架以及其零件，列入第90.03節。未經光學加工之玻璃目鏡列入第70.15節，其經光學加工者列入第90.01節。玻璃以外之其他材料製目鏡，如構成光學元件歸入第90.01節，否則歸入本節。

*

**

本節僅包括掩護眼睛用之眼鏡等物品，不包括覆蓋或保護大部份臉部之物品（例如：焊接用遮光面具、機車騎士用擋風玻璃或風鏡潛水用之面罩）。

本節不包括：

（a）第90.01節之隱形眼鏡。

（b）附眼鏡架之觀劇鏡、觀賽跑鏡及類似品（第90.05節）。

（c）玩具眼鏡（第95.03節）。

（d）狂歡節用眼鏡（第95.05節）

90.05-雙眼及單眼望遠鏡、其他光學望遠鏡及其架座；其他天文儀器及其架；但不包括無線電天文儀器。

9005.10-雙眼望遠鏡

9005.80-其他儀器

9005.90-零件及附件（包括架座）

本節包括：

（1）雙眼望遠鏡，有觀劇望遠鏡、旅行或打獵用雙眼望遠鏡、軍事用雙眼望遠鏡（包括夜視鏡和某些潛望式雙眼望遠鏡）以及製成眼鏡型狀之雙眼望遠鏡。

（2）供打獵、旅行、海上、打靶場、休養地（觀察景色或天際）用望遠鏡。可為單件式（袖珍式或其他望遠鏡），或者附有調焦之滑動件。有時固定在架子上。某些望遠鏡有時需投硬幣後才能使用。

（3）天文折射望遠鏡。不像反射望遠鏡之物鏡具有一個鏡。折射望遠鏡之物鏡乃由一系統之透鏡組成。甚至有些直徑很大。他們不附有會導致光線漏失之直立目鏡。

本節包括供視覺用、視覺和照相用、或僅供照相用之折射望遠鏡。裝有照相機之折射望遠鏡，而此照相機乃該儀器上之完整性零件，則列入本節。反之照相機當列入第90.06節。

（4）反射望遠鏡，係主要之一般性天文儀器。物鏡可能由一具直徑相當大之凹面拋物線鏡組成，產一次影像；其反射面鍍銀或鍍鋁。

反射望遠鏡通常安裝於具可觀設備之大結構體之機架上。裝有照相機之反射望遠鏡，而此照相機為該儀器之完整性零件，則列入本節。反之照相機當列入第90.06節。

本節包括施密特反射望遠鏡，有時亦稱作施密特相機。僅用在天文照相上。使用一球鏡及一平行該鏡弧心之校正板，影像即錄於凸軟片之焦點上。

（5）天文望遠鏡裝配有光倍增器或影像轉換管。此型之望遠鏡，入射光之能量用於來自光電表面上之自由電子。電子被放大和被量測用以顯示望遠鏡最初所吸到光的總數，或者被調焦（例如：使用磁透鏡）在照相板或螢光幕上形成影像。

（6）中星儀，用於觀察位於子午線上方，天空中的物體明顯的變遷（由於地球回轉），包括一個安裝於東西向水平軸，可在子午面內移動之望遠鏡。

（7）赤道望遠鏡。安裝於赤道架上，可允許望遠鏡繞平行地球（極軸）之軸和繞其他垂直前者（赤緯軸）之軸移動。

（8）天頂儀，可繞一水平軸和垂直移動之望遠鏡。

（9）地平經緯儀或方位圈。繞一水平軸移動之望遠鏡，其框架繞一垂直軸移動。用來量測高度度和地平徑。經緯儀與其原理相同，但體形較小，供測量用並不歸入本節（第90.15節）。

（10）定天儀，係指便於觀察天文之儀器，特別指可將一部份天空反射內垂直或水平固定儀器者（望遠鏡、太陽分光攝影儀）包括二面平面鏡，其中一個由鐘錶機構控制，每48小時迴轉一週。

定日儀及定星儀乃天文上使用之特殊型式的定天儀。用於測量上，亦稱為定日儀者，則不列入本節（第90.15節）。

（11）日光攝譜儀和日分觀測儀，乃研究太陽之儀器。

太陽分光攝影儀用來拍攝任何需要波長之太陽光。其中裝置有裂口之分光儀。取代目鏡，僅容許所需要之波長之光通過到達照相板。太陽分光儀與太陽分光攝影儀操作原理相同，但使用一快速振盪之裂縫，可以肉眼觀察太陽。其他方法（例如：有一固定裂縫之旋轉玻璃三稜鏡）亦能獲得相同結果。

（12）量日儀，由一個望遠鏡和沿著直徑分為二個可移動半體之物鏡組成。用來量測太陽角度和天空二個物體間之角距離。

（13）日暈記錄儀和類似儀器，除了日全蝕外，用來觀察太陽的日暈。

本節亦包括望遠鏡，以及更特別地雙眼望遠鏡，亦即利用紅外線光以及影像轉換管轉換放大的紅外線影像，使成為可供肉眼觀看之影像；這些紅外線儀器用於夜間，特別是在軍隊。

無論如何，依據本章章註4，本節不包括武器上用之望遠鏡瞄準器，潛艇及坦克上用之潛望式望遠鏡。以及本章或第十六類所屬機器、用具、儀器或器具上使用之望遠鏡。（例如：裝備在經緯儀、水平儀或其他測量儀器上用之望遠鏡）（第90.13節）。

零件及附件

除依章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節包括所屬物品之零件及附件。包括：框、殼、管、架等。精細測微計用於赤道望遠鏡、量測行星直徑。（此裝置有一刻度盤安裝於望遠鏡目鏡處，並裝配有二條固定線和一條活動線）；吉率驅動器利用馬達去驅動天文儀器。

*

**

本節不包括：

（a）供裝置儀器或便於接近圓頂、平台、控制板等用之上層結構物，應列入其適當節別（例如：列入第十五類）。

（b）單獨存在之鏡、透鏡、稜鏡等光學元件（第90.01或90.02節）依情況而定。

（c）用於天文上比較天空照片而藉以發現新星之閃光顯微鏡（第90.11節）。

（d）用以確定地球和星球相對位置之儀器。例如：六分儀（第90.14節）。

（e）供研究光譜圖用之顯微光度計或顯微密度計（第90.27節）。

（f）天文鐘（第九十一章）。

90.06-照相機（電影攝影機除外）；照相用閃光器及閃光燈泡，第85.39節之放電燈泡除外。

9006.10-照相機，印刷製版用

9006.20-照相機，攝錄文件於縮影膠捲、縮影膠片或其他縮影軟片用

9006.30-照相機，專供水中、航空測量或內臟器官之內科、外科檢查用；供比較照相機，供法醫或犯罪學上用者

9006.40-瞬間拍印照相機

-其他照相機：

9006.51--裝有透過鏡頭之選景器（單鏡頭反射），供寬度不超過35公厘之膠捲使用者

9006.52--其他，供寬度小於35公厘之膠捲使用者

9006.53--其他，供寬度35公厘之膠捲使用者

9006.59--其他

-照相用閃光器及閃光燈泡：

9006.61--放電式燈泡（電子式）閃光器

9006.62--閃光燈泡、立體式閃光燈泡及類似品

9006.69--其他

-零件和附件：

9006.91--照相機用

9006.99--其他

(Ⅰ)照相機（電影攝影機除外）

包括各種照相機（電影攝影機除外），不論是專業或業餘者用，以及不論是否具有光學元件（物鏡、選景器等）。

有許多不同型式之照相機，但一般常用者常由暗室、鏡頭、快門、遮光板、照像底片或軟片夾及選景器等部份組成。

因特性不同而有各種不同種類之照相機，如：

（A）	盒相機；最簡單之型式。

（B）	折疊或收縮相機，供照相館或業餘用。

（C）	反射相機，利用特殊稜鏡（單透鏡反射）將物體之影像從鏡子反射到選景器，此外另有一個二次物鏡；將影像反射至照相機頂部之銀幕（雙透鏡反射）。

（D）	袖珍型相機，通常使用軟片盒，有些型式使用碟片。

此類相機包括：

（1）立體相機，裝有二個匹配的鏡頭及一個快門，可同時使二個影像曝光。

（2）全景相機，用於拍照寬闊之全景或一長列之人群。可繞一垂直軸均勻迴轉，使用一通過照片或軟片之垂直窄縫曝光。

（3）記錄相機，一般不具有快門，軟片在透鏡後連續移動。通常結合其他器具（例如：陰極射線示波器）記錄瞬間和超速之現象。

（4）瞬間拍印相機（手提式或箱型）曝光後自動印相，故在很短時間內既可完成照片。

（5）廣角鏡頭照相機，能拍攝相當廣之範圍，利用特別透鏡能將水平景觀完全拍攝。

（6）裝有氣密或水密罩相機，供水中攝影用。

（7）自動快門釋放相機（裝有電子操作快門），利用錶運轉體控制在可調區間內進行一系列之預定時間拍攝。亦有供不具拍照知識亦可使用之相機。其快門釋放裝置的電路中裝有一只光電管。有部份型式像小型手錶。

（8）航空測量相機，在預定之時間內，利用重疊照相可得到一系列地面連續照片。有些航空測量相機為多鏡頭相機，可得到垂直和傾斜景像。此類相機包括航空攝影測繪相機。

（9）地球攝影測繪相機，由二個連接固定於三角架上，可同時拍照之相機組成。主要用於考古學研究、或遺蹟、道路災害等之保養費核算。

（10）法醫或犯罪學上用之比較相機，可同時拍照二個物體及比較其影像。用於指紋鑑定及偽造文書檢查。

（11）內科或外科用相機。例如：供胃之檢查及診斷用相機。

（12）顯微照相用相機。

（13）文件複印用相機（信函、收據、支票、匯票、定單等），包括攝錄在縮影膠捲、縮影膠片、其他縮影軟片或感光紙。

（14）雷射光圖機，其係藉由雷射光束之方法，在感光性軟片上，製作一般為數位格式之隱性〝印刷電路板〞之圖像（其最終係應用於印刷電路板之生產）。它係由鍵盤、銀幕（陰極射線管）、光柵圖像處理器及圖像重放器所構成。

（15）印刷排製版或滾筒用照相機，此種相機可能為大型者，並與上述相機有明顯的不同。包括：

（i）垂直和水平式製版相機，三色版相機等。

（ii）用於照攝事先由人工或機器固定選之銅鋅板之相機。

（iii）圖例（照片、透明畫等）選色器由一個光學裝置和電子計算器組成，使用網孔玻璃及矯正底片製造印刷版。

反之，照相排版機及排字機如作實際排字，即使排字後再照相者亦列入第84.42節。其運作為安裝於轉盤上連續照相或在特別材料表面上照相。該類機器附有一鍵盤或類似裝置，或由已打孔之紙帶操作。

印刷製版或滾筒用影像複印器或熱複印器應列入第90.09節。照相放大或縮影器具列入第90.08節。

（iv）雷射光圖機，其係藉由雷射光束之方法，在感光性軟片上，製作一般為數位格式之隱性圖像（例如，彩色幻燈片其供使用於重放具連續色感之數位式圖片）。有關重放影像，首須選擇其原色（藍綠色、紫紅色及黃色），然後每一顏色藉由自動資料處理機或光柵影像處理器分別轉換成光柵化數據。光柵影像處理器可裝於光圖機內。

(Ⅱ)照相用閃光器及閃光燈泡

此類包括在照相暗室或照相製版工作，供專業或業餘人員照相用閃光器具及閃光燈泡。

此裝置產生一極短暫之亮光（閃光），與第94.05節之照相照明設備不同。

照相閃光可用電氣式或機械式發熱裝置或放電式燈泡得到（見第85.39節註解）。

包括：

（1）單獨之閃光燈泡

燈泡封入活性物質和發熱裝置（燈絲或電極），利用電流造成化學反應發熱產生亮光。一個閃光燈泡僅可使用一次。

最普通之閃光燈泡為：

（i）具合金線或細條之氧充填燈泡，例如：鋁、鋯、鋁鎂或鋁鋯合金線或細條。

（ii）由一種或多種金屬粉末（例如：鋯），混合氧化劑造成之球型混合物，黏附於每個電極上之燈泡。

（2）立體式閃光燈泡

由4個閃光燈泡和4個反射器構成。每個燈泡用電依次發熱或是利用機械式衝擊爆炸材料發熱。

（3）電池式閃光燈

由電池和電發熱式閃光燈泡或立體式閃光燈泡所組成。由照相機快門上之同步器操作。

放電式燈泡閃光器具較複雜，無論視為單體或多元件體，其通常包括：

（A）	一個主要電瓶或蓄電池電源組。利用電容器之充電及放電原理工作。通常由相機快門上之同步器控制。有些型式可改變閃光強度和持續時間。

（B）	附有支架和反射器之放電式燈泡。

（C）	一個控制燈泡。

（D）	連接附加閃光燈泡之插座一個。

電源組沒有閃光燈泡架及反射射器，但包括釋放附裝置及（可能）供改變閃光強度和持續時間之輔助設備，放電元件除外，視為具必要特性之不完全器具，歸入本節。

零件及附件

除依本章章註1及章註2規定（見註解總則）外，本節所屬物品之零件及附件亦歸入本節。包括相機本體、膜盒、三角架；球燈座安裝頭；快門及遮光板；快門（包括延遲動作）釋放器；照片或軟片盒；鏡頭蓋。

*

**

本節不適用於供其他目的使用，附有照相裝置之儀器，例如：望遠鏡、顯微鏡、光譜儀、頻譜觀測儀。當相機單獨存在時，既使是某一儀器（望遠鏡、顯微鏡、光譜儀、光經緯儀、頻譜觀測儀等）之特別零件，仍歸入本節，而不將其歸入該儀器之零件。

本節不包括：

（a）半色調或類似印刷屏幕（第37.05、90.01、90.02節等，視情況而定）。

（b）電子閃光放電式燈泡（第85.39節）。

（c）第90.08節之照相放大或縮影器。

（d）影像複印器及熱複印器（第90.09節）。

（e）電子繞射器具（第90.12節）。

（f）照相測距儀（第90.15節），曝光計（第90.27節），不論是否安裝於相機上。

（g）Ｘ光繞射相機（連同Ｘ光器具使用，用來檢查晶體），放射照相器具（第90.22節）。

90.07-電影攝影機及放映機，不論是否附有錄音機或聲音重放器具。

-攝影機：

9007.11--寬度小於16公厘影片或8公厘複式影片用

9007.19--其他

9007.20-放映機：

-零件及附件

9007.91--攝影機用

9007.92--放映機用

本節包括：

（A）	電影攝影機（包括顯微電影攝影機），原則上與第90.06節之照相機類似，但具可快速連續拍攝一系列畫面之特性。

（B）	可同時拍攝影像及聲音之電影攝影機。

（C）	電影放映機。為固定式或手提式之移動畫面（不論在軟片上是否有音軌）之透明畫放映機。主要由一個光源，反射器、聚光鏡及投影透鏡組成光學系統。放映機通常有一馬耳他十字形運動機構拖動軟片開歇地通過光學系統。所需通過之時間與軟片拍照速度相同。當軟片通過投影門時光源被切斷。電影放映機光源一般為電弧燈，但也有用燈絲燈泡者。通常電影放映機均裝配有回片裝置及風扇。

本節另外還包括一些特殊之電影放映機。例如：不同程度投影放大在一個光學平面，供照相珍品之精確研究。畫面可能是單張檢查或是每秒連續檢查數張。反之，供影片剪接用動態觀視器不歸入此節（第90.10節）。

電影放映機，依照音軌錄音過程，也許聯合有附有光電放音頭或琴磁性放音頭或者是二者交互使用之放音頭；或錄音或聲音重放器具。

本節亦包括不論是用於影片工業或業餘者用之電影攝影機。及一些特殊型式之電影攝影機，例如：供飛機上使用者（空中攝影）；潛艇用防水攝影機；彩色、立體或「全景」影片之攝影機場及放映機。

不具光學零件之攝影器其亦歸入本節。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節物品所屬之零件及附件亦歸入本節。此類物品包括：機身、三角架、機架；球及插座頭；外殼（紡織材料所製者除外，當歸入第59.11節）；具放映機機架功用之手提式電影攝影機外殼；影片清洗裝置（沖印室用者除外，當歸入第90.10節）。

*

**

有關裝附於電影攝影錄像器之儀器及器具（例如：顯微鏡、頻譜觀測儀），見第90.06節之相關註解。

*

**

本節不包括：

（a）升降及搬運機器（例如：攝影機移動台車）（第八十四章）。

（b）微音器、揚聲器及聲頻擴大器，但裝附於本節儀器上，且構成該儀器必要部分者除外（第85.18節）。

（c）錄音或聲音重放器具，以及電視影像及錄放音或聲音重放器具（第85.19、85.20或85.21節）。

（d）光電放音頭（第85.22節）。

（e）電視攝影機（第85.25節）。

（f）玩具電影放映機（第95.03節）。

90.08-影像放映機，電影放映機除外；照相（電影用除外）放大器及縮影器。

9008.10-幻燈機

9008.20-縮影膠捲，縮影膠片或其他縮影軟片之閱讀機，不論是否可複印者

9008.30-其他影像放映機

9008.40-照相（電影用除外）放大器及縮影器

9008.90-零件及附件

（A）	前節之器具供放大的動態影像放映至銀幕上，此節之儀器供放映靜止影像用。最普通型式為幻燈投影（或透明體用幻燈機），用來投影透明物體（幻燈片或投影片）的影像。該器具使用二個透鏡：第一個是聚光鏡，第二個稱作放映透鏡，光源在其上形成一個影像。透明圖片放置於二透鏡之間，因此放映透鏡將透明圖片的影像放映在銀幕上。一個高功之燈源被使用，利用反射器聚光。幻燈片可用手動、半自動（由操作人員利用電磁鐵或馬達控制）或自動（利用定時器）換片。

這種透明體用幻燈機（頭上放映機）具有一個大物場，供書寫或印好的原文投影到透明圖片正片上。

不透明體用幻燈機，供強烈照明的不透明體之放大影像放映到銀幕上。光源直接照射在物體表面，從該面反面反射後，藉一透鏡放映到銀幕上。

反射映畫器可當作透明體用幻燈機，也可當作不透明體用幻燈機。

本節包括幻燈機及其他靜止畫面放映機、用於學校、講演室等；光頻放映機；放映放射照片用儀器；放大縮影捲裝軟片、縮影軟片或其他形式縮影軟片之閱讀機，不論是否附帶用於文件影像複印；以及包括製備印刷版及滾筒用放映器具。

本節亦包括附有小型銀幕之放映機、幻燈片放大影像投射在其上。

（B）	本節亦包括照相（電影用除外）放大器及縮影器。通常包括一個光源、一個擴散銀幕或一個聚光透鏡，一個底片夾、一個或多個具調焦裝置（通常為自動）物鏡，以及一個支持感光相紙之相架。這些零件安裝於一個可調節的垂直或水平支架上。

用於印刷工業，供製備印刷版或滾筒用的照相放大器及縮影機亦歸入本節。

*

**

上面所提到的器具，不論是否裝配有光學零件，均歸入本節。但個別申報之光學元件除外（第90.01或90.02節，視情況而定）。

零件及附件

除本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節中物品所屬之零件及附件亦歸入本節。這些零件及附件包括有：本體、框及支架、放大器遮罩框等。

*

**

本節不包括：

（a）半色調或類似印刷屏幕（第37.05、90.01、90.02節等視情況而定）。

（b）附有一光學系統的縮影捲裝軟片影像複印器具，具有一個小型玻璃影像定位銀幕（第90.09節）。

（c）電影縮影及放大器具（例如：複印影像於原版膠捲不同尺寸之膠捲上），以及將電路圖投影影在感光性半導體上的器具（光罩投影校準）（第90.10節）。

（d）複合影像投影之光學顯微鏡（第90.11節）。

（e）裝附有一個單放大鏡；用於檢查照相幻燈片檢視器（第90.13節）。

（f）照相測量失真─矯正（補正）器具（第90.15節）。

（g）輪廓投影機（第90.31節）。

（h）玩具魔術幻燈機（第95.03節）。

90.09-附有光學系統或接觸式之影像複印器及熱複印機。

-靜電式影像複印器：

9009.11--原影像直接複印者（直接式）

9009.12--原影像經中間體複印者（間接式）

-其他影像複印器：

9009.21--附有光學系統者

9009.22--接觸式

9009.30-熱複印器

-零件及附件

9009.91--文件自動送入器

9009.92--紙送入器

9009.93--分頁整理器

9009.99--其他

（A）附有光學系統之影像複印器

這些器具附有一個光學系統（主要包括一個光源，一個聚光鏡、透鏡、反射鏡、稜鏡或一排光纖）將原始文件之光學影像投影到一感光表面上及顯影複印元件。

此類包括：

（1）靜電式影像複印裝置，可為原影像直接複印者（直接式）或原影像經中間體複印者（間接式）。

在直接式中光學影像投影到一基片（通常為紙）上，基片被氧化鋅或等被覆，經靜電處理。當利用粉未染料將隱像顯影後，藉熱處理將影像固定於基片上。

在間接式中，光學影像投影到滾筒（或板）上。該滾筒（或板）被覆有經靜電處理之硒或其他半導體物質。當利用粉末染料將隱像顯影後，利用靜電場將影像轉送到普通相紙上，藉熱處將影像固定。

（2）利用化學孚劑被覆之器具，感像表面包括一乳劑，其通常包括銀鹽或氮化合物（後者供具高紫外線之曝光用）。顯影及印像過程依據乳劑性質及器具種類而變化（濕式或乾式顯影器。熱處理、阿摩尼亞蒸氣，轉換技術等）。

（顯微軟片、不透明文件等）複印件，可為原件之實際尺寸或放大或縮小。它們可當作複印版（凸版印刷）。

（B）接觸式影像複印器

此類器具未附光學系統以數其複印尺寸均為實際尺寸。將原文件與感光表面接觸而做複印操作。

這些器具使用可見光（包括強紫外線光）以及感光乳劑。就像光學系統中所用者，附一個自動顯影器；可利用各種方式產生複印本。

此類包括某些影像複印器（藍圖機、二氮化合物複印機、反射儀器等），包括一個曝光裝置但不附有顯影器。無論如何，普通照片曬片架不包括在此（第90.10節）。

（C）熱複印器

這些器具亦是將原件與感熱表面接觸。不同於上述之器具，它們使用紅外線及乳劑，該乳劑當紅外線被原件黑色區域吸收時，對其所產生的熱產生感應。

可直接複印於原文接觸之感熱基片上，或經過有乳劑染料的中間感應相紙，再轉換到普通紙上。

有時，可見光（感光中間體）也可聯結紅外線光作用（感熱複印）。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節亦包含所屬物品之零件及附件。此類零件及附件包括用於間接式靜電影像複印器的滾筒及板。

*

**

本節不包括供攝錄文件於縮影膠捲、縮影膠片或其他縮影軟片用照相機（第90.06節）。

90.10-本章未列名之照相（包括電影）沖印室用器具及設備（包括將電路圖投影或繪圖在感光性半導體材料上之器具）；負片顯示器；放映用銀幕。

9010.10-照相（包括電影）軟片或捲裝相紙自動顯影或自動將已顯影軟片曝光於捲裝相紙之器具及設備

-將電路圖投影或繪圖在感光性光導體材料上之器具：

9010.41--直接寫入晶圓器具

9010.42--逐步及重複校準器

9010.49--其他

9010.50--其他照相（包括電影）沖印室用器具及設備；負片顯示器

9010.60--放映用銀幕。

9010.90-零件及附件

(Ⅰ)本章未列名之照相（包括電影）沖印室用器具及設備

（包括將電路圖投影或繪圖在感光性半導體材料上之器具）

此類器具及設備包括下列各項：

（A）	影片顯影槽。可為金屬、塑膠、磁器等製成。通常有一個支持棒、籃子等裝置以從溶槽中移出影片。此類顯影槽亦可用於沖洗、固別及清洗影片。

（B）	專用盤，（為塑膠、不鏽鋼、加琺瑯表面之鐵板等製成，很明確的為用於照相上，旦不包括亦可供一般使用的盤（例如：沖印室及醫院一般用途者）。

（C）	底片清洗槽，包括迴轉清洗器具。

（D）	曬印乾燥，軋光機及乾燥軋光機（單面、雙面、迴轉式等）；乾燥機器（手操作等）；滾子橡皮刮板；拋光的不鏽鋼板及鍍鉻板，很明確適用於這些物品，或單獨使用者。

（E）	曬圖架，包括真空曬圖架（金屬製或金屬及木材製），供接觸印片；印片機器（供專業或業餘攝影家用），及照明架，不具顯影器，僅供曝光用。

（F）	影片切割機器及器具，用於照相（包括電影）沖印室。

（G）	夾持架，供修改底片用。

（H）	照相用壓乾機。

（IJ）	電影沖印室專用機器及器具，如：

（1）影片顯影機，不論是否為自動。

（2）影片切割機（例如：將35厘米之影片切割成二個16厘米的影片）。

（3）印片機及電影縮小器及放大器（光學印片器）。

（4）光學效應機。

（5）音響控制器。用於剪接及影片聲音同步。

（6）錄音器具，降速及放大影片音跡之影像，複製於一紙條上，供同步及配音使用。

（7）影片清潔機。供底片複印前處理破舊底片用機器；清潔及處理聯合機；清潔底片用機器。

（8）上臘機、在影片乳膠被覆面的兩邊緣，附附著一層很薄的臘。

（9）接片器（接合機）（手操作或踏板操作者等）。

（10）影片剪接機。這些也許裝配有一個影片頭及一個放音頭。此器具可用於例如：影像與音跡同步。

個別申報的影片頭，及裝配有放音頭的裝置，在同步台上與影片監視器一起使用者，亦歸入本節。但是個別申報的放音頭不包括於此（第85.22節）。

（11）影片複印穿孔記號機。

（12）剪接台，供處理影片用；裝配有一個軸迴捲器。影片專用迴捲器捲繞底片用（例如：沖印後）；影片呎數計算器，用以檢查影片長度（個別進口的計數機件不包括在此，見第90.29節）。

（13）影片字幕器。

（14）影片監視器，供剪接電影印片用，這些監視也許結合錄音或聲音重放器具。

（K）影片監視器，供靜止影像用。在照相沖印室用以檢查照相底片。

（L）複製專用設備（不為第90.09節的影印機）例如：阿摩尼亞蒸氣供特殊感相紙顯影用的器具。

（M）	將電路圖投影或繪圖在感光性光導體材料上之器具，用於電子積體電路之製作上。此類器具係用以將線路圖樣在預為塗敷於半導體晶圓表面之感光膜上暴光。該設備包括下列類型之器具：

（1）使用光罩或網線之器具。此類器具通常稱之為石版影印器具。該器具均使用已繪有複製線路圖樣之光罩或網線。其光罩或網線，係一層半導體裝置之樣版。視其規模與尺寸之不同，可能只包含一單晶片（電子積體電路）、若干晶片或者晶圓上之所有晶片。一般而言，「光罩」或「網線」二名詞可交互使用。在上述器具內，塗敷於半導體晶圓上之感光膜受光照而暴光（常用紫外線或超紫外線），或在某些情況下，俟光罩或網線與重疊之圖樣適當對準後，利用Ｘ光透射光罩或網線而曝光。

上述器具包括下列類型：

（a）接觸印相機。此類器具，於曝光時將光罩直接置於晶圓上。

（b）近接校準器。係與接觸印相機類似，惟光罩與晶圓不會實際接觸。於曝光時，光罩與晶圓不會實際接觸。於曝光時，光罩與晶圓間保持微小空隙。

（c）掃描校準器。此一器具係利用光學投影系統將照亮之弧光自光罩面映影於晶圓表面。掃描系統將光罩與晶圓移動經過弧光，俾將光罩上之圖樣複印於感光性晶圓上。

（d）逐步及重複校準器。此一器具係利用投影技術將晶圓按區域逐一進行曝光作業。曝光作業時將網線以原尺寸或加以縮小比例印製。

（2）直接寫入晶圓器具。該器具於作業時不使用光罩或網線，而使用由自動資料處理機（ADP）所控制之「書寫光束」（類似電子束（E－波束）、離子波束或雷射波束）於器具之座標系統適當對準所重疊晶圓之圖型後，將電路設計圖直接繪製於預先塗敷感光膜之半導體晶圓面上。

上述所有器具產生同樣結果。換言之，符合欲製作之電路圖樣之曝光圖樣產生於感光材料上，與沖洗照片同樣方法顯影。

(Ⅱ)負片顯示器

負片顯示器主要用於檢查醫學放射照相或無線電傳真照片。有非常不同的型式，從安裝於牆壁上的燈箱到自動供片放射照相監視器。

(Ⅲ)放映用銀幕

這些銀幕用於電影院、學校、講演室等。包括供三次元圖像放映銀幕；攜帶型銀幕，可捲收或放入盒內，供裝設於三角架上、桌上、或懸吊於天花板上。

它們通常由被覆著白色，銀色或玻璃晶粒（微球狀）的紡織品製成，或由塑膠板製成；這些紡織品或板通常均有打孔。要歸入本節，無論如何，它們必須能清楚地被認定（例如，利用折邊、邊緣、眼孔等方法）。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，零件及附件可確認為專用於或主要用於本節的器具或設備者，亦歸入本節。

*

**

本節不包括：

（a）照相（包括電影）工作室設備。如：照明器具、反射器、聚光燈、電氣照明燈及燈管，音效設備，麥克風架，佈景等；這些歸入其相應之節。

（b）半色調屏幕或類似印刷屏幕（第37.05、90.01、90.02節等依情況而定）。

（c）任何種類的紙或紙板切割機（第84.41節）。

（d）揚聲器、微音器及聲頻擴大器，但裝附於本節儀器上且構成為該儀器必要部分者除外（第85.18節）。

（e）供攝錄文件於縮影膠捲、縮影膠片或其他縮影片用照相機（第90.06節）。

（f）Ｘ光螢光幕及增強幕（第90.22節）。

（g）曝光計算盤及尺（第90.17節），曝光計、光度計、密度計、比色溫度計（第90.27節）。

（h）手操作編號打印器（第96.11節）。

90.11-複式光學顯微鏡，包括顯微照相、顯微攝影或顯微放映用者。

9011.10-立體顯微鏡

9011.20-其他顯微鏡，供顯微照相、顯微攝影或顯微放映用者

9011.80-其他顯微鏡

9011.90-其零件及附件

在第90.13節之放大鏡僅具有單段、低倍率之放大率，本節中之複式光學顯微鏡有第二段放大觀察物體已放大之影像。

一個複式光學顯微鏡；主要包括下列各項：

(Ⅰ)包括一個產生物體放大影像之物鏡，及將被觀察之影像再次放大之目鏡所組成的光學系統。該光學系統裝附有一個從物體下方照射之照明設備（反射鏡被外部或內部之光源照射），及一組聚光透鏡直接將光束從反射鏡照到物體。

(Ⅱ)一個試件台，一個或二個目鏡夾持管（依照顯微鏡是單眼或是雙眼型式）及一個物鏡夾持器（一般可迴轉）。

全部固定於試驗台上，有分度盤或支架及可比能附有各種調整附件。

此節包括教師以及非專家所用之顯微鏡，以及工業用及研究用之顯微鏡；不論進口時是否裝有光學元件（物鏡、目鏡、反射鏡等）仍歸入本節、本節包括：萬能顯微鏡、偏光顯微鏡、冶金顯微鏡、立體顯微鏡、相差及干涉顯微鏡；反射顯微鏡，附有繪圖附件之顯微鏡；檢查鐘錶寶石之特殊顯微鏡；附有加熱或冷凍台之顯微鏡。

特殊目的使用之顯微鏡包括：

（1）旋毛蟲鏡，為投影顯微鏡之一種，用來檢查可能有蟯蟲之豬肉。

（2）在某些製造過程中，用來量測或檢查操作之顯微鏡；這些也許為一般常用型，或可能為配合機器使用之特別型式。這些用具包括比較顯微鏡（與標準件比較表面精度），座標讀數顯微鏡（定出鐘錶零件之位置）；工具製作或其他量測顯微鏡（檢查螺紋、輪廓、切齒刀或切削刀具輪廓等）；小型攜帶型顯微鏡直接放置於被檢查之物體上使用（用於布氏硬度試驗、印字機鉛字、印刷刻版等）；中心顯微鏡（裝在工具機主軸上，代替工具，使在加工前工作能進入正確位置）；等。

部份上面最後提到的儀器（例如：供檢查加工件輪廓用者），可能裝配有投影裝置，通常為固定在顯微鏡頂部的小型圓形銀幕。

（3）實驗室量測顯微鏡，例如：供量測光譜圖之線間距用。

*

**

本節亦包括：

（A）	顯微照相用顯微鏡及顯微攝影用顯微鏡。除了在視覺上觀察試片，亦允許照相記錄所放大的影像。它們可為永久附加有照相機或攝影機之顯微鏡（通常專供此類目的使用），或者是將一般照相機或攝影機當作為簡單附屬裝置，暫時性的固定於普通顯微鏡上。

供顯微照相或顯微攝影用之照相機或攝影機，分別進口時，不包括在此（第90.06或90.07節）。

- 複式放大顯微放映用顯微鏡，藉裝附在器具上之顯微鏡，供水平或垂直放映放大影像。它們裝配有特殊顯微鏡能快速改變焦距，用在教育、科學及醫學示範室，科技實驗室等。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，可確認為專用或主要用於顯微鏡之零件及附件，亦歸入本節，這些包括：試驗台（托架、底座等）；目鏡支持管及迴轉物鏡夾管（不論是否裝有透鏡）；試件台（包括加熱或冷凍台）；試片導塊；能描繪影像之光學附加裝置；光圈調格槓桿等。

*

**

本節亦不包括：

（a）玻璃製之試樣蓋片或載片（第70.17節）。

（b）眼科用雙眼式顯微鏡（第90.18節）。

（c）顯微鏡研習用幻燈片（第90.23節）。

（d）顯微鏡檢查用切片機（第90.27節）。

（e）輪廓投影機及其它附有光學裝置供檢查機械零件用之器具，並非顯微鏡或顯微投影器具。例如：光學比較器，量測台等（等90.31節）。

90.12-光學顯微鏡以外之顯微鏡；繞射器具。

9012.10-光學顯微鏡以外之顯微鏡；繞射器具

9012.90-零件及附件

本節包括：

（A）	電子顯微鏡，利用電子束代替光學顯微鏡之光束。

一般電子顯微鏡型式通常由下列裝置組合至一檯架上而成一單體：

（1）電子發射及加速裝置（電子槍）。

（2）靜電或電磁透鏡（為一相對地負載有電流之電荷板或線圈）之系統（等於普通顯微鏡光學系統之部份），具聚光鏡、物鏡及投影鏡之作用。通常在物鏡及投影鏡間有一所謂的場「透鏡」，能不改變掃描區之範圍而變化放大率。

（3）試片台。

（4）真空泵，用以保持電子管之真空，有時器具本身即具有此裝置。

（5）螢光幕目視觀察元件及影像攝錄元件。

（6）電子束控制及調節元件之控制台及控制板。

本節亦包括電子掃描顯微鏡，非常細的電子束被引導重覆於樣品上之不同點。由量測可得知一些資料，通常結果顯示於可附於顯微鏡上之監視器銀幕，例如：以電子發射、二次電子發射或光線。

電子顯微鏡可用於純科學（生物學或醫學研究，混合物等），及工業科技上（檢查煙氣、灰塵、紡織品、膠體等；檢查金屬、紙張等之結構）。

（B）	質子顯微鏡，利用波長較電子短40倍之質子代替電子。可得到相當高之解析度及得到更高放大率之影像。

質子顯微鏡之結構及功能與電子顯微鏡並無多大差異；質子槍代替電子槍及用氫作能源。

（C）	電子繞射器具，利用電子束射在試片上，照出繞射圖片。試片晶體之尺度、方位及原子排列可依繞射圖中之環之形狀、直徑、繞射強度得知。

此器具主要用於腐蝕、潤滑、催化等之研究。原則上與電子顯微鏡並無多大顯著差異，也具有同樣必需之元件（電子槍、陰極射線管、電磁線圈、試片夾等）要注意的是此類電子顯微鏡附有一繞射室可完成二個功能（目視檢查及產生繞射圖）。

*

**

零件及其附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，僅用於或主要用於顯微鏡（光學顯微鏡除外）或繞射器具之零件及附件當歸入本節；例如：框架及其組合室及試片台。另一方面，本節不包括真空泵（第84.14節），電子設備（電池、整流器等）（第八十五章），及電氣量測設備（伏特計，毫安計等）（第90.30節）。

90.13-液晶裝置，未構成為其他節所更明確說明之物品者；雷射，但雷射二極體除外；其他光學用具及儀器，本章未列名者。

9013.10-武器用望遠瞄準器；潛望鏡；供本章或第十六類所列機器、用具、儀器或器具作為零件之望遠鏡

9013.20-雷射，但雷射二極體除外

9013.80-其他裝置，用具及儀器

9013.90-零件及附件

根據章註5之規定，計量或校正用光學用具、儀器、和機器當歸入第90.31節而不列於此。根據章註4折射望遠鏡當歸入本節，而不歸屬第90.05節。要注意的是光學儀器和用具不僅歸入第90.01至90.12節；在本章他節中亦會包含（尤其是90.15、90.18或90.27節）。本節包括：

（1）液晶裝置，除了在商品標準分類中其他節有更明確說明之物品外，液晶裝置由兩個塑膠或玻璃板片組成液晶夾層，不論是否有電氣連接裝置，或者是切割成特別形狀或成片狀。

（2）雷射，波長範圍在十億分之一米和1厘米之間（紫外線、可見光和紅外線光譜範圍內），由控制受激發射之過程產生或放大電磁輻射。當雷射媒體（例如：晶體、氣體、液體化學物）由於電激發光或其他能量作用而激發之光，在雷射媒體內部會產生光束，一直反覆的反射和放大，此相關光束（可見或不可見光）將從半透明的一端射出。

除了雷射媒體外，能源（泵唧系統Pumpingsystem）及光學空腔諧振器（反射系統），也就是結合在雷射頭（可能具有法布里一珀羅干涉儀，干涉濾光鏡和分光儀）之基本元件，雷射一般亦附裝有一定的輔助件（例如：電源單位、冷卻系統、控制單位及氣體雷射之氣體供給系統，或液體雷射時，一個罐，裝配一個泵供染色溶液用）。這些輔助件有些可能在同一殼內成雷射頭（小型雷射），或為獨立單位，藉電纜與雷射頭連接等（雷射系統）。在後者之情形，共同申報之獨立單位亦歸入本節。

不僅擬安裝機器或用具之雷射歸入本節，可單獨使用，譬如供研究教學或實驗室檢查用之小型雷射或雷射系統亦歸屬本節。

然而本節不包括加了具有特別裝置的輔助設備後，而具有明確專用功能之雷射（例如：工作台、工作夾持器、用來進料和定位工作件、用來觀察及檢查操作程序等），以及因而可視為工作機器、醫學器具、控制器具、量測器具等之雷射。目前為止該類器具在標準商品分類法中分類並不明確。它們應該歸入具相似功能之機器或用具內。

例如包括：

（i）雷射切削工具機（例如：金屬、玻璃、混凝土或塑膠）（第84.56節）。

（ii）不論是否具切割能力之雷射錫焊、雷射銅焊或雷射熔接機器及器具（第85.15節）。

（iii）使用雷射光束平準（校正）管之儀器（第90.15節）。

（iv）醫學專用雷射器具（例如：用於眼科手術）（第90.18節）。

依據本章章註1及章註2規定，雷射之零件及附件，例如：雷射管，亦歸入本節。然而本節不包括供抽唧用的電子閃光燈，例如：氙燈、碘燈及水銀蒸氣燈（第85.39節），雷射二極體（第85.41節）及雷射晶體（例如：紅寶石），雷射鏡及透鏡（第90.01或90.02節）。

（3）手用放大鏡及放大器（例如：攜帶式或辦公室用），及計線用放大鏡；雙眼放大鏡（一般放在支架上），與裝配有目鏡但不具有物鏡，與第90.11節之立體顯微鏡不同。

（4）「門眼」供通過門觀看用；亦有裝配光學系統的類似品。

（5）分別進口之折射式或反射式武器用瞄準望遠鏡；安裝於武器上，或與擬安裝之武器同時進口時，應併同武器分類，參見第九十三章章註1（d）。

（6）為本章其他節所屬儀器之零件的望遠鏡。（例如：為測量儀器零件的望遠鏡）或第十六類機器零件的望遠鏡。

（7）立體視鏡，包括手操作立體視鏡，供三次元觀看著色的照片正片，包括一個具有二個固定透鏡的塑膠盒及一個槓桿操作迴轉機構（用以改變成組架裝在每一互換式迴轉盤上之照片）。

（8）四面體鏡，玩具萬花筒除外（第九十五章）。

（9）放大潛望鏡，供潛水艇、坦克用；以及非放大潛望鏡（例如，供壕溝使用）。

（10）經安裝之玻璃鏡，經過光學加工，不適合裝配於儀器或器具上者（例如：後視鏡、煙囪或排水道檢查鏡，及風洞觀察鏡）。

後視鏡或其他鏡，未經光學加工者（包括：修面鏡，不論是否具有放大作用），均不包括在此處（第70.09或第83.06節）。

（11）光學之光束訊號器具，供長距離光學訊號傳輸用（例如，用在摩斯密碼）。

（12）幻燈片觀看器，裝有單一放大透鏡，檢查幻燈片用。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節所屬器具及用具之零件及附件，亦分類於此。

90.14-定向羅盤；其他航行儀器及用具。

9014.10-定向羅盤

9014.20-航空或太空航行用儀器及用具（羅盤除外）

9014.80-其他儀器及用具

9014.90-零件及附件

(Ⅰ)定向羅盤

此類包括所有型式之定向羅盤，從遠足、騎單車等用之簡單型式到採礦、航行等專用羅盤（包括：磁性羅盤、回轉羅盤、回轉磁羅盤、羅盤箱羅盤、定位羅盤等）。

(Ⅱ)其他航行用儀器及用具

此類包括下列各項：

（A）	船位測定儀器，如六分儀、八分儀、方位儀等。

（B）	其他特別的海上或河上航行儀器，例如：

（1）自動駕駛儀（GyroPilots）。

由迴轉羅盤之讀數控制船舵之複雜單元。

（2）航向記錄器。

船航行中記錄下正確之航向（以及任何航向變更）。

（3）傾斜計；測量擺動。

（4）測程器。由測量一定時間內之視距而指示出船速。現今此類儀器均為自動。有一種型式靠螺桿或推進器操作（螺桿架裝在船流中，與甲板上之指示盤連接），另一種型式根據差壓原理，壓力因流速而變（通常含有皮托管）；距離和速度由甲板上之指示盤讀出。

本節亦包括附有計數器之計程儀；記錄斷路次數（也就是計程儀之迴轉數）因此可顯示船行距離。

（5）測深錘。（手錘和絞車操作深海錘），用以決定水深和海床特性。

（6）回聲探測儀。聲音從海底回音，經由甲板上敏感麥克風探知，在電流計上讀出。

（7）超音波探測儀。例如；潛艇探索器、聲納或類似品，用於一般測深操作。供海床繪製，以及潛艇、沈船、魚群之觀測等。

（C）	航空特別儀器

（1）測高計，利用大氣壓隨高度而變化之原理，為一種以高度為單位之氣壓計。

（2）空速指示器，利用壓差測量飛行器之滑流，顯示出飛行器與周圍空氣相對速度。

（3）爬升或下降速度表，利用差壓表顯示出飛行器下降或爬升之垂直速度。

（4）人工地平儀或回轉水平儀，和旋轉及傾斜指示計。根據回轉原理，前者指飛行器與橫軸或縱軸間之角度。後者為與垂直軸間之角度。

（5）馬赫表，指出空速與當時音速之比，即馬赫數。

（6）加速計，決定高速迴轉時加速度所產生之慣性力最大極限（不超過）。

（7）自動飛行儀，暫時代替飛行員控制飛行器之平衡，以及按照已設定之條件（高度、航向等）飛行。主要包括直接操作或伺服馬達控制（通常由液壓馬達代替飛行員動作），及自動動作器具（高速迴轉儀）其為連接同位儀器讀數與伺服馬達動作之用。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節所屬器具或用具之零件及附件，亦分類於此。

*

**

本節不包括：

（a）雷達器具、無線電助航器具、無線電遙控器具（第85.26節）。

（b）縮放儀及繪圖縮放儀，用於航行中航向之描繪（第90.17節）。

（c）氣壓計和溫度計（包括水中研究用可逆溫度計）（第90.25節）。

（d）壓力計、液位計，以及第90.26節中所列其他儀器。

（e）轉數計（第90.29節）。

（f）安培計、伏特計及其他第90.30節之計量或檢查電量用儀器。

（g）船用計時器和計時裝置（第九十一章）。

90.15-水路、海洋、水文、氣象或地球物理測量（包括照相測量）用儀器及用具，不包括羅盤；測距儀器。

9015.10-測距儀器

9015.20-經緯儀及視距儀（含有測距儀之經緯儀）

9015.30-水平儀

9015.40-照相測量儀器及用具

9015.80-其他儀器及用具

9015.90-零件及附件

(Ⅰ)測地學、地形學測量或水平量測用儀器及用具

這些通常用於土地方面，例如：製作地圖（陸地或水路）；平面圖之準備；供三角測量用；供計算陸地面積；決定高或低於某參考水平面之高度；以及用於營建工程上之所有類似測量儀器（築路、建水壩、造橋樑等），用於採礦、軍事作業等。

本組包括：

（1）光學或光電經緯儀（遊標讀尺、顯微鏡、懸吊（壁式）、萬能、採礦等型式），光學或光電視距儀（含有測距儀之經緯儀）（經緯儀上裝附一個測距儀），經緯儀，迴轉經緯儀，羅盤，測斜器，瞄準測斜器，供測量或炮兵等使用。

（2）光學水準儀（氣泡、自動設定、望遠鏡、視準管、雷射等），通常固定於三角架上使用。

（3）照準儀（不論是否附有望遠鏡），光學角規及直角儀（不論是否附有稜鏡）及縮放儀（不論是否附有瞄準望遠鏡），測斜儀（附有一個視準管或瞄準望遠鏡），用來決定傾斜度及傾斜計採礦表，圖形儀，定日鏡供三角量測用。

（4）平台儀，測地鏈及其他供測量用特殊量器（包括：更特殊的帶量器，礦坑用絞盤式量器等等），椿或測量桿，不論是否刻度（金屬，木材等製成），水平桿（自讀式，望遠鏡，折疊型等）。

本節不包括：

（a）由鋼帶、防水帶等組成之量測儀器，及線性量測用來指明之類似裝置（第90.17節）。

（b）水平儀（空氣氣泡式等）用於建築或營建工程上（例如：被泥水匠、木工或機械員使用），及鉛垂線（第90.31節）。

(Ⅱ)照相測量儀器及用具

這些主要用來繪製地形、考古等地圖，但亦供其他用途使用（例如：研究潮汐、地面隆起等）。這些地圖從照片上二個不同視點之已知方位繪製得來，須加以補正（用以得到有關被照物體之形狀、大小、及方位等正確資料）。

這儀器主要包括：

（1）直立式裝置，主要由一個投影器（具有一光源），一個底片夾，一個物鏡及投影台等所組成。該裝置能改變比例，及可修正航空相片之底片，該航空相片底片實際上因離地高度之變化；而有遠景上的誤差。

（2）還原裝置（立體繪圖器或攝影經緯儀）亦稱作立體地形儀，立體精密度測圖儀，自動圖形儀，立體測圖儀，立體坐標量測儀等。這些複合器具用於詳細的描繪平面圖及輪廓線以構成一地圖，通常為連續操作且不須個別計算。

（3）坐標儀，用於還原裝置；立體地形儀或精密立體測圖儀上之鉛筆在地圖描繪出顯示物。

（4）分析立體量測系統，包括一個光學機構器具，操縱照相測量，及一個可程式計算機，此系統用於視覺上分析說明航空照相相片。

但本節不包括航空測量照相機（第90.06節），及非供照相測量用之坐標儀（第90.17）。

(Ⅲ)水路測量儀器

水文圖為科學說明及描繪水的流向、深度、潮汐水位等。用於此類目的之主要儀器；因此被包括於前述小節。

(Ⅳ)海洋或水文測量儀器

（1）特殊水位記錄器，供記錄湖泊或河流水位的浮動量；主要由一個浮筒及記錄器組成。

（2）斗輪式流速計及水文測量葉輪，供量測河流、運河等之流速。

（3）隆起或潮汐記錄器。

與第(Ⅳ)（1）及（2）所述之儀器具相同工作原理之工業儀器（例如：液位指示計、流量計等），則不包括在此（第90.26節）。

(Ⅴ)氣象學測量儀器

應注意者，此類儀器不包括溫度計、氣壓計、濕度計及雙管溫度計，亦不包括該類儀器之聯合儀器（第90.25節）。

但本組包括：

（1）方向指示器，不論是否裝有針盤量表。

（2）風速計，也就是量測風速之氣象儀器。一種型式由一有三片杯狀葉輪之轉子固定在一垂直軸上組成，由一計數器得到讀數。另外較普通的型式則包括一個裝配有風向標之管組成，風壓之量測藉由一個以速度單位為刻度之差壓表得來。此類亦包括以發電機產生浮動電壓，顯示於以風速為刻度之電壓表上之風速計。

要注意特別型式之風速計，供量測礦場、隧道，煙囪、火爐或其他空氣流首之空氣流速，主要包括一個特殊型式之風扇及一量表，不包括在此處（第90.26節）。

（3）蒸發量表（Piche，蒸發天平式等）。

（4）陽光記錄器（玻璃球，感應紙型式等）。

（5）測雲器，指示雲移動之速度及方向。

（6）雲層高度計，決定雲層距地球的高度，藉一強烈光束射到雲層以指出光點的角度上升量，可利用三角學自動計算出雲之高度。

（7）能見度表，供量測氣象能見度，或空氣透光度。

（8）雨量計及指示器，量測某一特定地區之下雨量。最簡單之型式為，由一已知直徑之漏斗固定在一收接容器上，然後接收雨水在一刻度管內量測。

（9）日光輻射計，日光儀及高溫測日儀，供量測太陽光的強度或天空中之總輻射量。

要注意本節不包括用於同樣目的之簡單或聯合溫度計（第90.25節）。

（10）空中探測器具（無線電測高或無線電測風器具）。懸吊於一氣球或降落傘上。此類器具包括儀器（溫度計、氣壓計及濕度計）供高的高度研究工作用，聯合一具無線發送器、能使得該儀器之讀數在地面自動記錄。當氣球及降落傘分別進口時不包括在此（第八十八章）。

（11）經緯儀，供記錄氣象觀測氣球之連續位置用。

(Ⅵ)地球物理測量儀器

許多地球物理測量儀器不包括在此處，例如：氣體、泥漿、土壤分析器具、光電螢光計及螢光鏡（利用紫外線探測或證實各種物質）（第90.27節）；電氣或電子量測儀器（例如：供計量電阻之儀器、輻射計算器、熱電偶儀器）（第90.30節），等等。

下列物品仍歸入本節：

（1）地震儀及地震計，用來記錄時間，持續時間及地球地殼上一點之移動強度，地震儀及地震計二者均為記錄地震時發生之各種現象，及用於探查石油。在這些儀器中藉由地震或爆炸量得到震波，並轉換成電子脈衝。

（2）磁性或重力式地球物理測量儀器用於探查礦石、石油等。這些高敏感度的儀器包括磁性天平，地磁儀，磁性經緯儀及重力計，扭力天平。

(Ⅶ)測距儀器

此類包括供決定測距儀與物體間距離之各種型式之光學或光電式測距儀。在軍事等用途上，被用來測量，照相及攝影。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節所屬物品之零件及附件亦分類於此。此種零件及附件包括：專供測地學、地形學等儀器使用之三角架；光學角規支持桿；水準桿用三角架；測鏈用箭。

90.16-天平，感量為五公毫或更精密者，不論附有砝碼與否。

本節包括天平之敏感度為五公毫或更精密之各型天平，附有砝碼時亦歸入本節。但單獨申報之砝碼，即使是貴金屬製均不歸入本節（第84.23節）。

本節中之許多天平附有刃形瑪瑙軸承及平面，由抗腐蝕性金屬或輕合金金屬製成。供精密量測用。他們通常密置於玻璃或塑膠製之盒內或櫃內以防氣流及灰塵；通常可用手或由櫃外之裝置操作，也可能附裝有光學裝置（例如：放大鏡）用來幫助清晰讀出刻度，或者裝有水平裝置（三角架、可調整螺絲、氣泡水準儀等）。

扭轉天平由線扭轉平衡測出重量。

電子天平在真空或一定壓力下，記錄在特別處理下（加熱、冷卻、氣體反應、真空處理、曝光等）重量變化。記錄通過磁性平衡線圈之電流，用以量測重量變化。

本節包括：

（1）分析天平（例如：微量化學天平、微量天平、阻尼分析天平）主要用於定量化學分析。

（2）試天平，用於貴金屬分析。

（3）寶石天平、以克拉計重。

（4）秤葯天平、秤紗天平、樣品天平（用於紙張、紡織品等秤重用）。

（5）流體靜力學（或比重）天平，量測液體或固體比重。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定外（見註解總則），零件及附件（包括已裝配或未裝配之瑪瑙快利鋼楔、軸承及平面），可識別係專用或主要用於本節之天平者亦列入本節（例如秤桿、秤盤、匣、刻度盤、三角架、制振器）。

*

**

感量大於五公毫之天平除外（第84.23節）。

90.17-繪圖、標示或數學計算儀器（例如：製圖機、縮放儀、分度器、繪圖器、計算尺、計算盤）；本章未列名之手用測長儀器（例如：量桿及捲尺、測微計、測徑器）。

9017.10-製圖台及機器，不論是否為自動者

9017.20-其他繪圖、標示或數學計算儀器

9017.30-測微計、測徑器及規

9017.80-其他儀器

9017.90-零件及附件

本節包括繪圖、標示或數學計算儀器亦包括使用手測量長度之儀器。

然而，本節不包括用於圖表藝術之斜接規及工具（例如：鏨子、半圓鏨、雕刻針等）（第八十二章），亦不包括供照相量測用之座標製圖器（第90.15節）。

本節亦不包括第8471節之繪圖板和數位化處理器。

這些包括：

（A）	繪圖儀器

（1）縮放機及繪圖縮放儀，用於複製較小，較大或同尺度之地圖、設計圖、繪圖，欲加工之零件等。本節亦包括航行用航向描繪儀器。

（2）製圖機，不論是否連同製圖桌或製圖板，一般利用平行機構系統。

本節亦包括附有自動資料處理系統或連接該類機器運作之製圖機。

（3）繪圖用單支或整盒（繪圖組）裝之圓規、分規、縮小圓規、彈簧圓規、數學製圖筆、虛線輪等。

（4）成套曲尺（剖面線木工或金屬工具），調整尺，Ｔ形尺（標準型或接合型），曲線板，尺（直尺、直角尺、剖面線尺（平行尺）、標準尺等）。

（5）分度規，從繪圖器組中之普通分度規到工程上使用之複合分度規。

（6）型板，係一可明確分類之特殊製圖儀器。非特殊用途者依據其組成材料分類。

（B）	標示儀器（在機器加工或鋸切等工作表面標示出結構線）

（1）普通型或組合型板條（繪線，木工等用）之橫臂圓規。

（2）繪線台及中心沖。

（3）平板，供作標示或檢查平面等用之基準面等。

直尺及直角尺（鑄鐵、石材等製），具有校準平面者。

（4）Ｖ型座及Ｘ型座，支持圓柱型工作用。

（C）	數學計算儀器，計算尺、圓盤計算尺、圓柱計算器及其他利用計算尺原理或其他原理之數學計算儀器，例如：依據給定程序用觸針選擇號碼操作之手提型加減裝置。亦包括依照天空條件可計算出欲調節之照相曝光時間、時辰、焦距對徑比、乳化液、敏感度等之計算尺或計算盤。

計算機或會計機則不包括在此（第84.70節）。

（D）	手用長度量測儀器。此類儀器能顯示物體上劃線之長度或虛線（直線或曲線）之長度。及具有能用手握持完成量測工作用之特性（大小、重量等）。

經特別設計用於固定在架上或其他支持物，或利用撓性管纜線等連接於機器或其他器具上之量測儀器，不列入本節（第90.31節）。

本組包括：

（1）測微計。具有一測微頭（測微螺絲）用於量測：外徑、內徑、厚度、節距，其讀數有直接閱讀測微螺旋，或針盤指示及數字顯示。

（2）測徑器（遊標、針盤指示或電子式）用於量測直徑深度厚度等。

（3）量規，具有可調整量測裝置者。

具可調整裝置之量規，僅用於校準零件或檢查角度、形狀等者不列入本節（第90.31節）。

（4）比較量規（量表型）用以檢查（絞孔、校正檢查）內外尺度公差。附有一量測桿，放大量表及傳動系統（齒條、齒輪、水平儀、彈簧、氣動、液壓等）。

（5）量桿（普通型或組合型，直的或折疊式）及捲尺（例如：彈簧尺、線帶尺，圓纏繞帶）。包括標準量桿，量測杖及類似品。本節不包括供測量（測鏈、水平板、測距桿）及礦軸用絞車式量測器（第90.15節）。

（6）分規（教學尺等），包括量測凸形物外徑之Ｖ型尺及具有活動十字頭之垂直測量器具。

（7）測圖器；附或不附針盤量表之小型儀器，供在地圖、設計圖等上量測距離之用。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節亦包括可確認為專用或主要用於上述機器、器具及儀器之零件及附件，例如：測微計延伸砧板；滑規支座；測微計支座；折疊尺用絞鏈或接頭。

90.18-內科、外科、牙科或獸醫用儀器及用具，包括醫學插圖器，其他電氣醫療器具及測定目力儀器（＋）。

-電氣診斷器具（包括功能探測診斷用或生理探測用器具）：

9018.11--心電圖計

9018.12--超音波掃瞄器具

9018.13--磁性共振影像器具

9018.14--閃爍描繪器

9018.19--其他

9018.20--紫外線或紅外線器具

-注射筒、針、導管、套管及類似品：

9018.31--注射筒、不論附有針與否

9018.32--管狀金屬針及縫合針

9018.39--其他

-牙科用其他儀器及用具

9018.41--鑽牙機，不論是否單獨機座與其他牙科儀器連結者

9018.49--其他

9018.50--其他眼科儀器及用具

9018.90--其他儀器及用具

本節涵蓋廣泛的儀器與用具，大部份是用在專業性的操作（例如醫生、外科醫師、牙醫師、獸醫、助產士），可用作診斷以為預防或治療疾病或手術等。

解剖或驗屍作業，解剖上的儀器與用具亦包括在內，另特殊情況下，用於牙科技工方面的儀器與用具亦含在內（參閱以下部份(Ⅱ)）。本節的儀器可用任何材料製成的（含貴重金屬）。

本節不包括：

（a）消毒過的羊腸線及其他用於手術縫合的滅茵材料、無菌昆布及無菌昆布條（第30.06節）。

（b）第40.14節之衛生或醫藥用品。

（c）第70.17節之實驗室、衛生或醫療用玻璃器皿。

（d）卑金屬製衛生設備（第73.24、74.18及76.15節）。

（e）修指甲用具（第82.14節）。

（f）失能人士用車（第87.13節）。

（g）眼鏡、護目鏡及類似品供矯正目力保護眼睛或其他用途者（第90.04節）。

（h）照相機（第90.06節），除非固定地結合在本節之儀器或用具內。

（ij）第90.11或90.12節之顯微鏡等。

（k）第90.19節的機械治療、氧氣治療、臭氧治療、人工呼吸、噴霧治療、按摩等各種器具。

（l）整形用具、人造身體各部份替代品、接骨用具，包括供動物用者（第90.21節）。

（m）第90.22節之Ｘ光射線器具等（不論是否醫療用）。

（n）體溫計（第90.25節）。

（o）檢驗室中用於測量血液、組織液、尿液等儀器與設備，無論這些檢查是否用於診斷用（第90.27節）。

（p）內、外科器械，含獸醫用（手術台、檢視台、病床）及不包括牙科器械在內的牙科治療椅（第94.02節）。

另外，本節含用於專業操作外的特殊測量儀器，如頭部測量器、頭部傷患測量之量角計、骨盤測量計等。

須注意某些醫藥或手術（人或動物）儀器，實際上是一般工具（例榔頭、鋸子、鑿刀、圓形鑿、木槌、鉗子、挾剪、調刀、壓舌板等），或切割器（剪刀、刀片、羊毛剪等），惟當化們被清楚明確的用於醫療或手術時，由於它們的特殊形狀，這些器械才被歸為本節；它們是易於拆御消毒，是較高品質產品組成金屬的特性或組合（通常包裝成盒，含整套的器械，用於特殊治療：生產、驗屍、婦科、眼、耳手術、動物分娩等）。

歸納於此的器械與裝置，可能附有光學裝置；如電力啟動傳達功能，或為預防治療、診斷的器械。

本節亦包含雷射或其他光、光束、光子束程序及超音波儀器與裝置。

(Ⅰ)人體醫療或手術器械、裝置

（A）	具同樣名稱且多用途之器械，例如：

（1）針（縫合、結紮、接種、血液測試、皮下針等）。

（2）雙刃小刀（接種、放血等）。

（3）套管針（穿刺用）（膽囊穿枴、一般用途等類）。

（4）各種手術刀和解剖刀。

（5）探針（攝護腺、膀胱、尿道探子等）。

（6）檢查鏡（鼻、口、咽、直腸、陰道等）。

（7）鏡子與反射鏡（用以檢查眼睛、咽、耳等）。

（8）剪刀、骨剪、鉗子、夾鉗、鑿子、圓鑿、木槌、榔頭、鋸子、刮刀、壓舌板。

（9）套管、導管、抽吸管等。

（10）燒灼器（熱、電、微型等）。

（11）雙爪鉗、敷料、敷葯片、拭布、持針器（包括鐳針夾持器）。

（12）牽引器（唇、顎、腹、扁桃腺、肝等）。

（13）擴張器（咽、尿道、食道、子宮等）。

（14）夾子（縫線等）。

（15）各種注射筒（玻璃、金屬、玻璃金屬、塑膠等）用於注射、穿刺、麻醉、傷口沖洗、吸入（有或無泵）眼、耳、喉、子宮、婦科等。

（B）	特殊的診斷器械及裝置：

此類包括以下：

（1）聽診器。

（2）測量呼吸頻率的器械（以決定基礎代謝）。

（3）血壓計、表面張力計與動脈博動記錄器（用以測量血壓）。

（4）肺活量計（用以評估肺活量）。

（5）測顱器。

（6）骨盆計。

（C）	眼科器械：分成以下數類：

（1）手術器械，例如：角膜環鋸、角膜刀。

（2）診斷用器械，例如：檢眼鏡、具頭帶及雙眼顯微鏡，雙眼放大鏡，具有顯微鏡，電子裂隙燈及頭靠，全部定位於可調整的支架上，用於檢查眼睛、眼內壓力計（測試眼內壓）；眼鏡。

（3）視力矯正或測量裝置，包括弱視檢鏡、視網膜檢鏡、視網膜檢影器、斜視測定器、角膜彎度計、角膜鏡、眼力檢查測箱（裝有透鏡）及試視鏡架（支持試鏡用）；視力計、測試表。然而紙板或塑膠製之視力計與視力表，供顏色識別測試用，則不包括在內（第四十九章）。

本節亦包括眼睛用電熱敷布，及用以取出眼內金屬物質的電磁裝置。

（D）	耳朵用器械，例如：耳鏡。但音叉不論是否用於醫療上並不包括在內（第92.09節）。

（E）	麻醉器具及儀器（面罩、臉部盔、氣管內插管等）。

（F）	鼻、咽喉、扁桃腺治療器械：夾子（伸直鼻軟骨用），照明裝置（鼻竇、鼻窩用）；扁桃體刀、扁桃環狀刀；直接咽喉鏡，喉刷等。

（G）	咽、食道、胃、氣管切開術的器械：食道鏡、支氣管鏡、胃幫浦、插管等。

（H）	尿管或膀胱器械：尿道刀、碎石器、吸膀胱結石裝置、攝護腺用器械。

（IJ）	人工腎（透析）裝置。

（K）	婦科或產科器械：陰道牽引器、子宮切除手術器械、產科聽診器；用於檢查生殖器官的光學檢視器械、鉗子、穿孔器、墮胎用器械（用於切掉胎兒）；碎頭機、碎臚器（用於壓碎死於腹中胎兒的頭臚）器械；內部測量器械等。

- 手提氣胸儀器、輸血裝置、人工抽血裝置。

本節亦涵蓋無茵密封的塑膠密閉容器，空氣完全被抽空，但含少量的抗凝結劑與裝置一必需的捐血管和放血針，用於抽血、儲血及輸血，然而，特殊玻璃儲存瓶不含在內（第70.10節）。

- 手腳病醫生的電研磨器。

- 針灸用針─金、銀、鋼。

- 內診鏡：胃鏡、胸腔鏡、腹膜鏡、支氣管鏡、膀胱鏡、尿道鏡、前列腺切除鏡等，然而，非醫療用途的內腔檢視鏡不含在內（第90.13節）。

- 設計為與自動資料處理機聯合做為計算治療用雷射的計量與分配之裝置。

(Ⅱ)牙科用儀器及用具

除了與前組（諸如罩子及其他牙科麻醉裝置）相同者外包括在此之主要儀器及用具為：

（1）手術用護指（無論是否分節）及開口器；頰或唇牽開器、壓舌板及創夾。

（2）各類拔牙鉗、起子；各類鉗子（用於拔除露出的牙、矯正蛙牙）、切割器（用於剪斷、敷料或填劑、刮除等）、牙根鉗。

（3）用於神經治療的器械（神經髓針及其他拔取器、神經勾、神經針、神經探詢器等）。

（4）骨剪、骨挫、圓鑿及木槌，用以切斷頷骨以上額竇、骨刮、解剖刀、特殊的刀片和剪刀、牙醫專用鉗、挖杓和探針。

（5）特殊用於清潔牙齦及齒槽、用於處理牙垢刮鑿、刮器及琺瑯鑿子。

（6）各種探針；針（膿包、皮下注射、縫合線、脫脂棉等）；脫脂棉夾持器及拭布夾持器、吹藥器、牙醫用鏡。

（7）補金用器械（塞子、木槌等）；充填器械（洋灰或樹脂調刀、銀粉充填塞及槌子、銀粉持器）；印模材用牙托。

（8）牙科用鑽孔器、圓盤、鑽子和刷子，經特殊設計用於牙科鑽機者。

本節亦包含牙醫、牙科技工用工具及器械用於牙科補輟者；例如：刀子；刮板及其他印模工具；各種的夾鉗及鑷子（用來固定夾子及齒冠、切斷轉軸等）；鋸子；剪刀；木槌；挫刀；鑿子；刮刀；磨石；金屬成形器，供加熱製造金屬牙冠用。本節不包括一般用途工具（鎔爐、模、焊接工具、鎔杓等）；這些工具均歸入其相應之節。

下列各項亦歸入本節：

（i）牙醫用鑽牙器，具有轉臂，無論是在分開的基座供裝在牆上，或是裝於下面（ii）所敘述的設備。

（ii）固定在基座上完整的設備（固定或可動的單位），通常主要的情形有架子承放壓縮機及變壓器，控制板及其他電氣裝置，有時該單元亦裝有以下配件：轉臂鑽、吐水盆及嗽口杯、電熱器、熱空氣吹入器、噴霧器、燒灼儀器盤、分散光、無影燈、風扇、透熱裝置、Ｘ光設備等。

某些設備被設計以研磨料操作（通常為氧化鋁），以取代鑽牙器，即以壓力瓦斯（二氧化碳）來鑽牙。

（iii）漱洗台：在基座，架子或旋轉臂上設有熱水源及注水器供應溫水。

（iv）牙科用椅及其裝備和牙醫用具均歸於本節。

本節不包括未附有本節牙科用具的牙科用椅，這些牙科用椅當歸入第94.02節，不論其上是否裝配有牙科裝置如照明附件。

須注意本節不包括若干項在上述段提及的牙科設備，當它們分別進口時，就被歸在它們個別的章節內；例如，壓縮機（第84.14節），Ｘ光等射線器具（第90.22節）。第90.22節亦包括牙科手術用，設計為直立或裝在牆上之Ｘ光等射線器具。無論如何，個別進口的電療器是歸類於本節之電氣醫療設備（參見以下之Ⅳ部份）。

注意牙齒接合劑與其他牙齒填料歸入在第30.06節；「牙科用臘」或「複式牙模」，或成組、零售包裝或平板、馬蹄形、柱形或類似形及其他牙醫用料，與石膏基座（燒製、石膏或硫酸鹽燒的石灰）在第34.07節。

(Ⅲ)獸醫器械及用具

本組包括多項設計供獸醫使用之物品，大致類似上述(Ⅰ)或(Ⅱ)部份，例如：

（A）	一般器械（如針、雙刃刀、套管針、外科用刀、剪刀、探針、鉗子、錘子、刮匙、牽引器、注射器）。

（B）	特殊器械及裝具：諸如檢目鏡、窺眼用鏡、喉頭鏡、聽診器、鉗子、截胎刀。

（C）	牙醫器械。

本組之器械及裝置亦包含專供獸醫使用者，例如：

（1）動物乳房用器械及用具：牛之乳房擴張器及穿探針（用以疏通牛乳房）及檢測產褥熱和乳熱病。

（2）閹割器械及用具：閹割器；閹割用鉗及夾（使雄性動物之生殖腺萎縮）；閹割鉗及夾；卵巢切除器。

（3）分娩器械及用具：產科專用繩、條帶、頭帶、鉗子、鉤子及幫助小犢分娩機器等。

（4）其它性質之器械：人工受精器；剪截短尾器；去角器；呼吸、消化、尿、生殖器等疾病用藥物噴霧器等用於動物組織；特殊控制裝置，是為預防動物手術時的移動（箝口器、拴動物腳之工具等）；特別塗擦灌腸並灌腸器麻醉劑或藥劑（抗毒血清、疫苗等）長程投注於野生動物，如壓縮空氣槍或手槍操作；給藥裝置；特殊馬勒用以攝取定量藥劑；裂蹄症之鉤（鉤縫動物蹄裂口）；鑒定小雞性別的內視器械等。

本節不包括檢查豬的旋毛蟲鏡（光學儀器）（第90.11節），動物矯型器具（第90.21節），動物手術桌（第94.02節，參見相關註解）。

用於獸醫手術及鐵匠的工具被分在第八十二章（例如：趾銼、指甲剪或蹄剪、叉刀、鉗子、鋏子、槌等）；第八十二章亦含烙牛工具（印器、燙除動物蹄表皮之鉻鐵等）及剪毛工具。

(Ⅳ)電氣醫療器具

本節包括供預防、治療或診斷用之電氣醫療器具，但第90.22節之Ｘ光等裝置除外。

本組包括：

（1）診斷用電氣裝置，包含

（i）心電儀（利用收縮心肌產生之電流，記錄心臟運動於心電圖）。

（ii）心音描記器（為記錄心音的特殊設計，記錄於心音圖，可如心電圖般用法）。

（iii）心臟檢查器（連結上述二器械作心電圖及心音圖的同時觀察作業）。

（iv）心電阻器（測量心臟功能引起電阻改變之電子裝置）。

（v）腦電描記（檢查腦部之用）。

（vi）電氣脈博描記器（用於記錄動脈壓力之容量）。

（vii）電氣脈博張力描記器（記錄在動脈、靜脈或心臟內壓力的異差）。

（viii）視網膜測器（測量視網膜張力）。

（ix）聽力計與類似裝置（根據頻率變化測驗聽力）。

（x）裝有或與自動資料處理機連線作業，以處理及呈現臨床資料之診斷器具。

（xi）裝有能將資料轉換成類比信號，以為醫療診斷用之閃爍計數器具（例如伽瑪攝影機、閃爍掃描儀等）。

（xii）超音波診斷裝備，用以顯示器官者，例如利用超音波顯示於顯示管上。

（xiii）核磁共振（NMR）器具，利用人體內原子之磁性，例如氫原子，以呈現人體內組織及器官之特性者。

（2）電療用具：除用在診斷上外，並用以治療神經炎、神經痛、半身不遂、靜脈炎、內分泌、貧血等疾病。某些用具可與下列第項之電氣外科儀器合用。

（3）離子電滲療器：藉電流之助，通過皮膚使用特效藥劑（鈉或鋰之水楊酸鹽、碘化鉀、組織胺等）到皮膚。

（4）透熱法治療器（例如，風濕、神經痛、牙病），這些作業是利用高頻電流（短波、超音波、超短波等）及使用各種形式電極（例如，板狀、環狀、管形）攝作。

（5）電震盪治療器具，治療心理或神經疾病。

（6）電氣外科器具：利用高頻電流將針、探針等，形成一電極，用以與刺胳針（電刺胳針）切除組織（電切），或用來凝結血液（電凝結），某種聯合裝置，可藉踏板控制，以形成電切刀或電凝結器的交替使用。

（7）放射醫療器具：此類儀器在可見光線（紅外線、紫外線）之內（恰在可見光外更普通），用輻射以治療或診斷疾病用（藉特殊的光線以顯示皮膚疾病），雖然紅外線儀器可能安裝抗熱裝備或帶有反射器的加熱面板，但這種儀器通常是由許多燈所混合而成的。

（8）嬰兒人工保溫箱：基本上是由一塑膠製的透明小臥室、電熱設備、安全和警報設計，以及氧氣和空氣過濾調節的裝置所組成。通常這些箱子是固定於手推車上，並裝置嬰兒用磅砰。

上述儀器包含電極及其他設備者亦包含在本組中。

本節亦不包括歸入稅則第8518節之供非醫療用之懷胎期之探聽器具。(見該節註解)

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節所屬器具或用具之零件及附件亦分類於此。

*

**

目註解：

第9018.12目

本目包括電氣診斷超音波掃描器具。該器具以透過轉換器送出高頻音波進入人體內方式操作。轉換器緊貼人體放置，交替發射短暫超音脈波。隨後等待接受其回波。回波係由體內各器官發出之音波反射所形成，其特性可加以解譯以獲得組織之位置、大小、形狀及結構等資料。其解譯通常由自動資料處理機執行，並以呈現組織之視頻影像作為輸出。

此種之體內掃瞄方法係為用於檢查孕婦之胎兒，惟亦適合於乳房、心臟、肝臟及膽囊等之檢查。

第9018.13目

磁性共振影像（MRI）係依賴氫原子核置於強力磁場下時，排成一列之原理，若無線電頻率對準上述各原子，原子核之排列將移動。無線電波消失，原子核自動重排，這一過程中放射出少量電子信號。因人體基本上由氫原子組成，幾乎人體任何局部之影像可自上述回波產生。由於氫代表水份，其回波可用以區別各組織。故可獲得骨髓及組織影像。

本目電氣診斷用磁性共振影像器具由巨型電磁鐵、無線電頻率產生器以及評估用之自動資料處理機構成。該裝備必須裝設於完全隔離一切外界無線電頻率之室內。為了獲得所需強力磁場，上述電磁鐵由液態氦加以超冷。

磁性共振影像基本之選用氫之原因，係其在人體內很豐富，且它有卓越的磁特性。惟亦可採用其他元素，例如鈉或磷。

第9018.14目

本目電氣診斷器具係用以獲得人體內伽瑪射線分佈之影像。該影像係藉適當之器具加以產生，例如閃爍點掃描儀，尤其是伽瑪攝影機。

上述核子掃描儀需要病患服用或注射放射性化合物（追蹤劑），而該劑迅速被檢驗對象器官所吸收。於是，人體經伽瑪射線計數儀掃描，並記錄追蹤劑穿透檢驗對象器官（例如：腦部）時所發出輻射線之劑量，以便確定放射性同位素在何處被吸收。

所偵測到之輻射經自動資料處理機分析後，產生一視頻影像。此影像係光亮與陰暗區域，或對比色彩之拼湊圖，表示器官內放射性同位素所吸收之部位。上述掃描能同時提供該器官之結構及功能資料。

閃爍描繪器具之一項實例係正電子發射斷層（PET）掃描儀。此一儀器係將核子醫學原理與電腦斷層（CT）所使用之映像技術結合在一起（見9022.22目目註解）。

90.19-機械治療用具；按摩器具；心理性向測驗器具；臭氧治療器、氧氣治療器、噴霧治療器、人工呼吸器或其他治療用呼吸器具。

9019.10-機械治療用具；按摩器具；心理性向測驗器具

9019.20-臭氧治療器、氧氣治療器、噴霧治療器、人工呼吸器或其他治療用呼吸器具

(Ⅰ)機械治療用具

此類用具，藉機械式各種動作之重複，主要用於治療關節及肌肉之疾病。應予注意者，是類治療通常係在醫療人員監督下執行；本節之器具因此與設計供用於家庭或用於特別裝備之房屋內之普通體育器材或治療用練習器材有所不同（第95.06節）（例如：彈性索擴胸器或運動器；各種型式之彈簧握力器；供重複划漿動作之划漿機；供訓練用或增強腿部肌肉用之固定式獨輪車）。

機械醫療僅用於關節等之運動治療。本節不包括完全固定地器具（台階、梯子、平行棒等）即使是用於四肢復建工作者，這些器具當歸入其所屬之節別。具本節所指器具之功能者即使是只附有彈簧、輪、滑輪等簡單裝置之器具，亦可看成本節所指之醫療器械。

依據上述之條件，本節包括：

（1）供腕部迴轉運動之器具。

（2）供手指復健之器具。

（3）供足部迴轉運動之器具。

大部分上述三種型式之用具主要由握把及握柄，可調配重，四肢夾持裝置等組成，全部裝於一基座上，由手操作。

（4）膝部及臀部同時彎曲及伸張用具。

（5）驅幹運動器具。

（6）走路訓練器具，由一框架，支持架及手把，裝置於一組輪上。

（7）供促進循環，強化心肌及短小四肢復健用之器具，由一無輪自行車架裝於一構架上，當病人坐臥時均可踏動。

（8）動力操作之萬能型器具，具互換附件，可用於不同之機械醫療項目。（例如：治療頸部、肩部、肘、腕、手指、臀部、膝等關節或肌肉之疾病）。

(Ⅱ)按摩器具

供身體之部份（腹部、足、腿、背、臂、手、臉等）按摩之器具，通常利用摩擦、振動等操作。有手操作、動力操作及在工作部分（振動按摩用具）裝有電動機之電機械型式。後者具有可換置之附件（通常為橡膠）可做不同之按摩（毛刷、海棉、平或鋸齒狀圓盤等）。

本節包括簡單之塑膠滾輪或類似按摩裝置。此外亦包括胸部按摩器具，該器具乃利用經過一可彎曲引導之水流由一組噴嘴噴出時均佈之水流，在胸部上迴轉按摩。

下述物品亦可視為本節定義之按摩器具：

即防止及治療褥瘡用之褥墊，乃利用病人平臥時之體重來變化位置可在易壞死之組織部位表面，提供表面按摩效應。

(Ⅲ)心理性向測驗器具

被醫師等用來測試反應速度，動作同步性，或其他身體或心理反應。主要用於職業性向測試（飛行員、駕駛員等）或測試兒童學習及職業性向。

本節包括多種型式之該類器具（例如：測試機械性向或手靈敏度之用具；及供測試在不過迴轉速及猝然停止時飛行員反應之迴轉椅）。

當注意，本節不包括用於視力、聽力、心臟等醫學診斷用器具（第90.18節）。同樣地，具有建設特性，但是僅適合用於娛樂性質之性向測驗物品，當分類於遊戲用具或玩具（第九十五章）。

(Ⅳ)臭氧治療器

利用臭氧來治療呼吸器官疾病（通常是吸入用）。

(Ⅴ)氧氣治療器、人工呼吸器或其他治療用呼吸器具

這是用於溺水、電擊、急性中毒（例如：一氧化碳）體弱新生兒、手術後休克、嬰兒麻痺（小兒麻痺症）急性氣喘病、肺發育不良等等。

這些用具包括：

（A）	代替人手操作之人工呼吸器具，例如：施用壓力至病人胸部，利用搖擺運動，利用強迫性吸入等方法操作之機械器具。

（B）	氧氣治療用具本身，由吸入氧氣或經面罩混合氧氣及二氧化碳，或灌氧氣進入一個與病床配合之透明塑膠帳呼吸氣室。

（C）	鐵肺及類似品等用具，主要包括下列：

（1）一個由金屬、木材或玻璃纖維組成能適應病人身體（頭部仍在外面）之氣室，或僅覆蓋病人胸部之透明塑膠小氣室。

（2）一個獨立單位。包含一個空氣抽吸系統及緊急鼓風機，可能為動力式或手操作式。

（3）一個厚氣密管連接鼓風系統到氣室。

上面提到之氧氣治療器（特別是氧氣帳）亦可用於藥劑噴霧，病人可同時吸入氧氣及霧狀藥劑（見下面(Ⅵ)部份）。

(Ⅵ)噴霧治療器

用於治療肺病、皮膚病、耳鼻喉科及婦科等疾病之器具，以噴霧方式（噴霧法）將各種不同治療溶劑（荷爾蒙、維他命、抗生素、支氣管擴大製劑、揮發油等）散佈成霧狀者。

某些這類儀器是以單獨型式（噴霧器）設計以連接在氧氣筒或壓縮空氣筒，或者為在如第五部分所述之氧氣幕上。其他是診察室或醫院醫生用的噴霧發生器型式；這些包括一內含電動機─壓縮機單位的櫃子，量測儀器，煙霧發生器本身及各種應用儀器裝置（面罩、鼻腔、口腔、婦科等用噴嘴）。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節所屬器具或用具之零件及附件，亦分類於此。此零件及附件包括臭氧治療器用帳及帳固定裝置。

90.20-其他呼吸用具及防毒面具，不包括未具有機械零件或可更換過濾器之保護面具。

(Ⅰ)呼吸器具

本節包括供飛行員、潛水員、登山者或救火員使用之呼吸器具。這些可能是獨立不需輔助設備的（由一氧氣瓶或壓縮空氣瓶供給呼吸循環），或者是以軟管連接壓縮機、壓縮空氣供應管、儲氣瓶或（短距離使用器具）外面大氣。

本節包括潛水頭盔，在氣密之前必須先裝上潛水衣上，以及附有呼吸器具之防輻射、防污染之防護衣。

(Ⅱ)防毒面具

可使穿戴者在被灰塵、有毒氣體、煙氣污染之中照常呼吸，也可用於某些工業，或戰場（防毒氣用）。

這些器具空氣直接由外部通過可吸收毒氣及保留灰塵之過濾裝置。主要包括一個面罩，具有可使穿戴者觀望之裝置，一個附有進氣及排氣閥之金屬框架，以及一個裝置過濾器或連接背負於背部或胸部過濾系統之撓性管。僅保護嘴及鼻之防毒面具為更簡單之型式；包括由一個或多個彈性帶組成之覆蓋物，以及一個使用後易更換之過濾器或吸收材料（石棉、發泡橡膠、填棉等，可能經過浸滲）。下列各項物品不可視為本節之呼吸器具或防毒面具：

（a）未具可更換之過濾器，但由纖維結合層組成，不論是否經活性炭處理或者具有合成纖維中央層之防灰塵、臭味等之面具、以及外科醫師、護士等手術及看護病患使用之紡織材料製面罩（第63.07節）。

（b）防灰塵及材料微粒之保護面具，由一個不附過濾裝置簡單之網線覆蓋物組成，金屬網片除外（第十五類）。

（c）麻醉面罩（第90.18節）。

（d）不附氧氣瓶及壓縮空氣瓶之潛水夫用呼吸面罩及游泳者、潛水夫用水中呼吸氣管（一般所知像連通管之物）（第95.06節）。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節所屬器具或用具之零件及附件，亦分類於此。

90.21-整形用具，包括拐杖、外科手術帶及脫腸帶；夾護板及其他接骨用具；人造身體各部分替代品；助聽器及其他配帶用具或植入體內供彌補缺陷或殘廢用之其他用具。

9021.10-整形或接骨用具

-人造牙齒和牙科用品

9021.21--人造牙齒

9021.29--其他

-其他人造身體各部分

9021.31--人造關節

9021.39--其他

9021.40-助聽器，不包括零件及附件

9021.50-心律調整器，不包括零件及附件

9021.90-其他

(Ⅰ)整形用具

本章章註六定義「整形用具」其意係指用具用於：

-防止或矯正身體的缺陷；或

-疾病、手術或受傷害後用於支持或固定身體的部位。

它們包括：

（1）供臀部疾病用之用具（髖關節痛等）。

（2）肱部夾板（切除手術後，能夠使用一隻手臂），（伸縮夾板）。

（3）顎部用具。

（4）供指頭牽引用等用具。

（5）治療卜德病（Pott'sdisease）的用具（矯正頭和脊柱）。

（6）整形用具包括設計用為調整整形狀況之鞋子和特殊鞋墊，如果其為 （1）個別量製或（2）大量生產者之一者，且其為單一不成雙以及設計適合任何一腳同樣可穿者。矯正鞋，有一個放大的皮革加強筋，可藉金屬或軟木架來加強，僅供測量用。

（7）矯正牙齒缺陷用之牙醫用具（齒列矯正器、環等）。

（8）腳整形用具（畸形足用具，腿矯正梏具，用或不用彈簧支撐腳，外科用靴等）。

（9）疝帶（腹股溝、股、肚臍等疝帶）及脫腸症用具。

（10）矯正脊椎骨側凸和脊椎骨彎曲的用具，及所有內科或外科束腹和帶（包括固定的支撐帶）特性為：

（a）特殊墊子、彈簧等，可調整用以適合患者。

（b）製造材料（皮革、金屬、塑膠等）；或；

（c）加強部份，堅固的織物或不同寬度的帶。

此類供特殊整形外科用而特別設計之物品，不同於普通之束腹及帶，不論後者是否亦用來支撐或固定。

（11）整形肩帶（簡單之編織背帶或鉤針編織材質之背帶除外）。

本組亦包括拐杖和支撐杖（必須注意，一般走路用的手杖，即使是為殘障人士所特製的亦不包括在本節（第66.02節）。

本節不包括：

（a）治療靜脈曲張用襪（第61.15節）。

（b）設計用以減輕足部某些部位上壓力之簡易保護器或裝置（塑膠製者歸入第39.26節，由以黏膠固定於紗布上之發泡橡膠製成者，則歸入第40.14節）。

（c）本章章註1（b）所提及之支撐帶或其他支撐物品，例如：孕婦或產婦用帶（通常歸入第62.12或63.07節）。

（d）大量生產，內底作成簡單弓形以減輕扁平足疾之鞋（第六十四章）。

本組亦包括動物用整形用具，例如：疝氣帶或條帶；腿或腳的固定器具；特殊的條帶和管用以預防動物咬槽等；脫出用帶（用以保持器官、直腸、子宮等）；角支持物等。但不包括動物用一般馬具等保護裝置（例如：馬用的鞍墊）（第42.01節）。

(Ⅱ)夾護板及其他接骨用具

這些可能用在固定身體受傷的部位（供伸張或保護）或供接骨用。

該類物品有些是用在病患身上（例如：鐵線、鋅或木製支架供義肢固定支持用，繃帶夾護板，肋骨接骨用具等）；其他則固定在床上或某支持物上（保護床架、管製的擴張接骨用具等），後者若形成床之不可分離部份時，不包括在此處（第94.02節）。

依據本章章註1（e）之規定，本節亦包括板、釘子等，被外科醫生用來插進入體內去接合骨折的兩部份，或供類似接骨治療用。

(Ⅲ)人造義肢、眼睛、牙齒

及其他人造之身體各部位替代品

這些完全地或部份地替代身體的缺陷部位，及在外觀上極為相似。它們包括：

（A）	人造眼球：

（1）人造眼，這些通常由塑膠或玻璃製成，其間加添少許量的金屬氧化物，用以仿造人類眼睛不同部位的特色和顏色（鞏膜、虹膜、瞳孔），可為單殼或雙殼型式。

（2）水晶體眼球透鏡

供西服店模型用或裝飾用人造眼不包括在此（通常歸入第39.26或70.18節）；可確認為洋娃娃或玩具動物用之人造眼歸入第95.02或95.03節中，或歸入第70.18節，假如是玻璃製者。

（B）	人造牙齒及牙科用填料，例如：

（1）固體人造牙齒，通常由陶瓷或塑膠（通常為壓克力聚合物）所製成，這些可能是“diatoric”的牙齒有少數的小孔供安裝材料貫入（通常是臼齒），或裝有二個金屬針供安裝用（通常是門牙和犬齒）或具有一溝槽供滑入金屬凸緣用以固定牙床（通常也是門牙和犬齒）。

（2）中空人造齒，亦由陶瓷或塑膠製成，且有牙齒之外形（門牙、犬齒和臼齒）。

依據安裝的方法，稱為「種牙」（將一個小的金屬針或軸安入己準備好的齒根），或「齒冠」（利用人造樹脂將假牙安裝到原先形狀的齒根上）。

（3）齒列。整體或部份，安裝有假牙之硫化橡膠、塑膠或金屬牙床。

（4）其他物品，例如：預製金屬牙套（金、不鏽鋼等）保護真正的牙齒用；鑄錫棒（重棒）供加重或增加齒列之穩定性；不鏽鋼棒供強化硫化橡膠牙床，其他例如製造金屬牙套或齒列之附件（接頭、環、軸、鉤、線環等）。

要注意齒堊質及其他齒填充物歸入第30.06節；該調配物如同「齒臘」或「齒壓痕塑型科」，包裝成組，零售包裝或做成牙床，馬蹄型，手杖型及類似形狀。其他供牙醫學用的熟石膏為基礎之調配物（生石灰或碳酸鈣），將歸入第34.07節。

（C）	人體其他部位之人造替代品，例如：手臂、小臂、手、腿、腳、人造關節（例如：供臀部、膝蓋用者），及替代血管及人工瓣膜的人造合成纖維管。

本節不包括在無茵容器內供移植用骨或皮膚（第30.01節）及接骨用接合劑（第30.06節）。

(Ⅳ)助聽器

這些通常由一個或多個微音器（用或不用擴大器），一個接收器及一個電池構成迴路之電氣用具。那接收器可穿戴於耳後或耳內，亦可為握持在手上而靠近耳朵。

這類器具僅限於供克服耳聾用；因此不包括下列物品如：耳機、擴大器及用於會議室或電話接線生用改善說話可聽見度用之類似品。

(Ⅴ)其他配帶用具或植入體內供彌補缺陷或殘廢用之其他用具

本組包括：

（1）供傷害或外科手術後失去聲帶的人助說用。主要由一個電子脈衝產生器組成。當壓著脖子時，例如：它們在喉穴產生振動，經使用者調整產生聽得見的聲音。

（2）心律調整器。其尺寸、重量約略於一個袋錶，植入病患胸部的皮膚下。具有一用電極連接心臟之電池，提供產生功用所須之脈衝。其他型式為用於其他器官之定律調整器（例如：肺、直腸或膀胱）。

（3）盲人電子輔助器。主要包含一個超音波收發器，由電池供給電力。頻率的變化因超音波束射出遇到障礙反射回來的時間而變化，經過一個適當裝置（例如：耳內之耳件），用以探知障礙及判斷距離。

（4）植入體內之用具，用於支持或替代該器官之化學功能（例如：胰島素的分泌物）。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節所屬器具或用具之零件及附件，亦分類於此。

90.22-Χ光或阿爾法（α）、具他（β）、伽瑪（γ）放射線器具，不論是否供內科、外科、牙科或獸醫用，包括放射照相或放射治療器具、Χ光管及其他Χ光產生器、高壓發生器、控制面板及控制檯、銀幕、檢驗檯、椅及類似品（＋）。

-Χ光射線器具，不論是否供內科、外科、牙科或獸醫用，包括放射照相或放射治療器具：

9022.12--電腦斷層攝影器具。

9022.13--其他，供牙科用者

9022.14--其他，供內科、外科或獸醫用者

9022.19--其他用途

-阿爾法（α）、具他（β）、伽瑪（γ）放射線器具，不論是否供內科、外科、牙科或獸醫用，包括放射照相或放射治療器具：

9022.21--內科、外科、牙科或獸醫用

9022.29--其他用途

9022.30-Χ光管

9022.90-其他，包括零件及附件

(Ⅰ)Χ光射線器具

此器具的基本元件為含有Ｘ光產生管之單位。該單位通常是懸吊或安裝在角架上或其他具有方向或上升機構之支持物上，由變壓器、整流器等組合而成的特別設備上給予該單位適當的電壓供其運作，其他Ｘ光射線器具的大部份結構特性因所設計之用途而不同，例如：

（A）	用於診斷方面的Ｘ光射線器具可穿透一般光線不能穿透的人體之事實，而且對Ｘ光射線的吸收隨著穿越的身體密度增加而增加，包括下列各項：

（1）放射鏡（螢光鏡）器具，Ｘ光射線通過檢查之器官，在銀幕上投射出一個黑影，該影像不同的濃度變化代表該器官之狀況。

（2）Ｘ光射線照相器具。當離開檢查之人體後，Ｘ光射線擊到一個相紙或底片上，立刻拍錄下影像。同一器具也可用來放射複印及放射照相。

（3）Ｘ光射線器具聯合特別設計之相機所組成之器具。將架設於相機上的Ｘ光射線銀幕上所產生之影像拍照下來。該類器具與特殊相機同時申報時，將一起分類歸入本節，即使是為了運輸方面而個別包裝者亦同，但個別申報之相機，無論如何均歸入第90.06節。

（B）	放射治療器具。Ｘ光射線的穿透力和對某些活細胞組織的破壞效果，兩者都被用來治療許多疾病，例如：某些皮膚和某些瘤，因Ｘ光射線到達之深度不同，而區分為「表面」治療或「深」治療。

（C）	工業用途之Ｘ光射線器具。Ｘ光射線在工業上有許多的應用。例如：在冶金學上找出汽孔位置或檢查合金的均勻性；在工程上檢查組合之精確度；在電子工業上檢查大電纜或毛玻璃燈管；在橡膠工業上檢查輪胎內層被覆物之反應（例如：帆布的伸張）；在不同的工業上，用來檢查或量測材料的厚度。儘管各種不同的應用，這器具通常類似於上面所述說的供診斷用的Ｘ光射線器具，除了供特別目的使用而加裝裝置及附屬設備者除外。

本節亦包括：

（1）特殊器具（Ｘ光射線繞射及Ｘ光射線光譜測量設備），用來檢查晶體結構及材料之化學成分；這些Ｘ光因晶體而繞射，然後投射在照相底片上或一個電子計算器上。

（2）供銀行票據或其他文件檢查用放射鏡器具。

(Ⅱ)應用阿爾法（α）、貝他（β）、或伽瑪（γ）之放射線器具

阿爾法（α）、貝他（β）、或伽瑪（γ）放射線產生於放射性物質，該物質具有因原於自然轉換而產生放射線的特性。此放射線物質放置在一個被覆有鉛之鋼製容器內（鉛箱），該容器上開有一小孔，僅供放射線由一個方向通過。伽瑪（γ）射線具有許多與Ｘ光射線相同的作用目的。

下列型式，可依使用的放射線和用途來區分：

（1）治療器具、放射線來源是鐳、放射性鈷或一些其他放射性同位素。

（2）放射線檢查用器具，主要用於工業上檢查金屬件等，而不損傷到受檢物之結構。

（3）量測器具，如貝他（β）及伽瑪（γ）放射線厚度計，用來量測材料厚度（板、內襯及相似物），監看包裹內含有何種產品（藥品、食物、運動槍彈、香水等）之器具，或離子風速計。在這些器具中，所需的資料，通常由計量用來檢查此要素所用放射線之改變量而得知。

（4）火災警報器。為一個含有放射性物質之煙氣探知器。

本節不包括非設計裝有放射源且僅供計量或偵測放射線之儀器；即使此等儀器被以任意條件校準時亦然（第90.30節）。

(Ⅲ)Ｘ光管及其他Ｘ光產生器、高壓產生器、控制面板

及控制檯、銀幕、檢查或治療檯、椅及類似品

本組包括：

（A）	Ｘ光管。電能轉換成Ｘ光之裝置。

這些管的特性因不同的使用目的而變化。主要由放射電子的陰極，和電子撞擊的靶子（陽極、反陰極）組成，因此使其放射Ｘ光，在許多情況中，這些管子也有許多中間電極用來加速電子流。這些電極裝在一個通常是玻璃的管子或容器內，並有適當的電子接觸。這些管通常裝在一個充滿油的電氣絕緣金屬容器中，有時這些管充滿瓦斯，但其更經常保持在高度真空中。

本節不包括Ｘ光管用的玻璃封（第70.11節）。

（B）	其他Ｘ光產生器具，例如：裝有可加速電子流的電子迴旋加速的器具，因此產生具高穿透力的Ｘ光。電子感應加速器及其他電子加速器並非來產生Ｘ光，亦未裝附於Ｘ光器具上者不包括於本節（第85.43節）。

（C）	Ｘ光銀幕，放射鏡銀幕是用以接收放射線之螢光表面，這活性表面通常含有氰化白金鋇、硫化鎘、鎢化鎘。這些活性面通常被覆有鉛一玻璃面。一些所謂的強化銀幕，為含有光學線光的影像可增加所成影像的濃度。

（D）	Ｘ光高壓產生器，這些裝有變壓器或整流器於絕緣幕中。亦具有可拆卸的高壓接觸器；供連接Ｘ光管用。要注意本節僅適於用在Ｘ光器具上的高壓產生器。

（E）	Ｘ光控制面板及控制檯。裝有控制曝光時間和電壓的裝置，通常亦包括放射量測定器，為該器具之完整體。要注意。本節僅適於用在Ｘ光器具上之控制面板及控制檯。

（F）	檢查或治療檯、椅及類似品，不論是裝在Ｘ光器具上，或獨立物品，只要是專用於或主要和Ｘ光器具一起使用者，即使是個別申報時，亦歸入本節；但並非專用於Ｘ光工作的檯、椅則不包括在此（通常在94.02節）。

*

**

本節亦包括基於輻射原理之避雷器。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外。可確認為專用於或主要用於Ｘ光器具之零件及附件，亦歸入本節。此零件及附件包括：

（1）施佈器，通常鉛條內襯，裝於Ｘ光管通口，或輻射「輻射鉛箱」，有時也叫做定位器（localisers）。

（2）電子白熱集中裝置，特別用於放射治療，直接對準治療部份的皮膚，檢視治療部份，像前面的附件，這些裝置通常按裝在Ｘ光管或「輻射鉛箱」的出口部位。

（3）鉛玻璃或其他Ｘ光不穿透的鹽物質所製之保護物，放置在Ｘ光管的周圍，保護操作者免於受到輻射線的傷害。

（4）鉛覆蓋或鉛玻璃保護幕或遮蔽物，用於放置在操作者和Ｘ光管之間。

不管如何，本節不包括供操作人員穿戴之保護裝置，例如：全身保護衣或裝鉛橡膠手套（第40.15節），或鉛玻璃護目鏡（第90.04節）。

*

**

本節亦不包括：

（a）鐳針頭，及管、針及類似品含有其他放射性物質者（第廿八章）。

（b）照相相紙及底片（第三十七章）。

（c）大型熱陰極二極電子管及其他整流管或整流閥，用於Ｘ光器具動力供應單元（第85.40節）。

（d）檢查放射線照片的器具（包括影像投影機）（第90.09或90.10節），及供射線照相或射線照相相片顯影用器具（第90.10節）。

（e）應用紫外線或紅外線之醫療器具（放射線療法）（第90.18節）。

（f）量測或探測阿爾法（α）、貝他（β）、伽瑪（γ）或Ｘ光放射線的儀器；這些歸入第90.30節，除非裝附有放射器具。

*

**

目註解：

第9022.12目

本目包括所稱全身電腦斷層攝影。該技術係利用電子人體斷面放射照相（斷層攝影）供全身檢查之放射診斷系統。身體部位受Ｘ光波束個別步驟及層次之掃描，隨後Ｘ光在體內之衰減的不同由病患仰臥之桌面所穿過之圓洞周圍環狀安置之數百個偵測器所測量。

系統本身之自動處理機將來自感應器之資料轉換為系統監視器上顯示之影像。該斷層影像通常由系統內之特殊攝影機攝影，且於必要時，以電磁型態儲存。

90.23-供示範（例如：教育或展示）用儀器、器具及模型，不適於其他用途者。

本節包括供示範用之儀器、器具及模型（例如：學校、演講室、展示場用）範圍甚廣，但不適合作其他用途。

依據此項條件，本節包括：

（1）特別的示範機器或用具，如：威姆斯特機（Wimshurtmachine）（供電氣實驗用），阿脫武德機（Atwoodmachine）（重力定律示範用），馬德堡半球（Magdeburghemispheres）（供大氣壓力效應示範用），格拉魏生第環（'sGravesandering）（熱膨脹示範），牛頓盤（Newton'sdisc），（白色光之顏色組合示範）。

（2）人或動物之解剖模型（不論是否有關節或裝有電燈）。人體立體模或晶體模型等。此類模型通常由塑膠或石膏混合物製成。

（3）訓練用人體模型，附有像人般之人工的呼吸裝置，為人體大小之充氣式模型，用在「人工呼吸」救生法。

（4）船、火車頭、引擎等之橫斷面模型，用以顯示內部運作情形或某重要零件之功能；板面浮雕立體顯示。例如：收音機組立之模型（用在無線電教學），或引擎機油循環系統等，不論是否有照明裝置。

（5）展示盒或板等，展示未加工材料之樣品（紡織物、木材等），或者是製造生產時各階段，各製程之展示（例：工業學校教學指導用）。

（6）砲兵訓練用模型，供室內訓練課程用。

（7）製備供顯微鏡研讀用幻燈片。

（8）城鎮、紀念館、房子等模型。（石膏、紙板、木材等製者）。

（9）縮小尺度之示範模型（飛機、船、機械等），一般為金屬或木材製，（例如供廣告用等），要注意的是僅供裝飾用之模型，當歸入其個別之節。

（10）省份、城鎮、山脈等之立體地圖，城鎮模型圖，立體陸地或地球儀，不論是否印刷。

（11）軍事坦克車模擬器，用於坦克車駕駛員訓練用（包括高級班訓練），包括下列主要部份：

─架裝在可移動平台之駕駛室

─觀看系統，包括地勢比率模型和架裝在可移動橋形架上之電視攝影機

─教官操縱台

─電腦單元

─液壓動力單元，和

─電力供應室

零件及附件

除依據本章章註1及章註2之規定外（見註解總則）外，本節所屬器具或用具之零件及附件，亦分類於此。

*

**

本節不包括：

（a）已印刷之地圖、表、插圖等，即使是供教學、廣告用者亦同（第四十九章）。

（b）第88.05節之地面飛行訓練器。

（c）供娛樂和示範用之物品（例如：機械零件之模型；機械式或電氣式玩具火車頭、鍋爐、起重機、飛行器等）（第九十五章）。

（d）第96.18節之活動模型。

（e）第97.05節之收藏品。

（f）年代超過100年之古董（例如：立體圖、地球儀）（第97.06節）。

90.24-供試驗材料（例如：金屬、木材、紡織物、紙張、塑膠）之硬度、強度、耐壓度、彈性或其他機械性能之機械及用具。

9024.10-供試驗金屬用之機械及用具

9024.80-其他機器及用具

9024.90-零件及附件

本節之機器和用具範圍很廣，乃測試各種材質（例如：金屬、木材、混凝土、紡紗、紡織紗線及纖維、紙、紙板、橡膠、塑膠、皮革）之硬度、彈性、抗拉強度、壓縮性或其他機械性能。因此不包括：

（a）檢查材料顯微結構之儀器或用具（例如：第90.11或90.12節之金相或其他顯微鏡），或者是材質分析，或是諸如多孔性、熱膨脹度等之測量儀器或用具（第90.27節）。

（b）被設計僅對寬度、厚度等做普通量測與檢查之儀器或用具（例如：機械零件、線材、金屬件）（第90.17或90.31節）。

（c）偵探材質之缺點：罅裂、裂痕或其他缺陷之儀器（第90.31節）。

本節之機器或用具一般用於工業或研究室中，測試工作（通常為標準試片或特選樣品）。有時亦在施工現場（工廠、工地等），用於製程中，或者是庫房輸出系統之檢查。

有重數噸由電氣或液壓操作之大型到小型可攜式甚至口袋大小之儀器。「萬能」型式之機種（例如：金屬測試用）常有不同附加裝置可用來做硬度、拉力、彎曲等測試。

雖成通常為「斷續」式操作，但亦有被設計成自動或半自動操作，（例如，用於大輸出量之組之線）。

試驗結果可能經由直接讀出（有時輔以諸如放大鏡等之簡單光學裝置，甚或本身裝有顯微鏡、輪廓投影機），或是經由獨立之顯微鏡檢查試片（例如：金屬壓痕之觀察）而得知。此外，某些機器可能裝有供記錄試片應力、應變等之設備。

(Ⅰ)金屬試驗用機器及用具

本組包含下列用途之機器及用具：

（A）	拉伸試驗，用於試片、棒、線材、纜線、彈簧等。拉伸試驗可得知金屬之彈性、斷裂應力以及其他重要性能。拉伸試驗機有多種型式（例如：垂直、水平、蝸桿、液壓負荷等型式）；基本上試驗時利用顎爪、夾頭夾持樣品。

（B）	硬度試驗，用在試片、棒、機製品、零件等，金屬硬度乃量測其抗凹痕之阻力。這些試驗包括：

（1）鋼球凹痕試驗（硬化鋼球或金屬碳化物球）或布氏試驗（Brinelltest）。連續加壓（非衝擊或反覆打擊）於鋼球上產生凹痕，藉槓桿、彈簧或活塞加壓；然後利用顯微鏡量測凹痕直徑。

（2）稜錐形鑽石凹痕試驗，此試驗可用洛氏（Rochwell）法（以有刻度盤之精確量測儀量測凹痕之深度），或用維氏（Vickers）法（用顯微鏡量測凹痕面積）來完成。其他型式之試驗亦被使用（莫諾氏（Monotron）、蕭氏（Shore）、努氏（Knoop）等，也有利用鋼壓痕工具以測試軟金屬之儀器（例如：洛氏法）。以上三種試驗可藉同樣機器完成。

（3）反彈試驗，藉反跳硬度計或硬度紀錄機之幫助而完成。一個小落鎚（通常頂部裝有鑽石稜錐體），從一個預先定好之高度釋放落到試片表面上，金屬越硬，則落鎚反彈高度越高。

（4）擺動硬度試驗，觀者在其上擺動之擺錘靜止於試片上。該擺錘包括一個中間裝有一個鋼球的倒Ｕ型鑄鐵體。

（C）	彎曲試驗

（1）衝擊試驗，對棒實施（不論有否開槽），試棒放於二個支點上，利用衝頭對其往復衝擊直到試棒斷裂；於是可決定其抗衝擊能力。

（2）壓力試驗（主要用於試棒），彎曲試驗（彈簧）。

（D）	延展性試驗，主要用在測試金屬板片。通常在壓痕工具頂尖處裝有一鋼球，逐漸壓入板片內直到穿孔點；記錄下最先之接觸，然後可量測出應力和變形。

（E）	折疊試驗（板、棒及線），壓縮試驗及剪刀試驗（主要為鑄鐵用）。

- 疲勞試驗，試片不僅用於判斷上述之簡單應力，亦得到合成應力及變應力，利用迴轉彎曲試驗機（試片高速迴轉），或倒轉扭力試驗機（扭力方向係交替倒轉），電磁疲勞試驗機等來完成。

(Ⅱ)紡織品試驗機器及用具

本組之主要試驗機器包括：

（1）延展性及斷裂強度試驗，應變試驗下的彈性及抗拉強度，及類似試驗（及該類試驗之混合試驗），被試驗的材料可能是未加工的纖維或紗、索或繩、普通織物、針織物、帶等。

這些試驗藉各種型式之測力計幫助而完成，通常以其操作原理命名（例如：擺錘或平衡槓桿等測力計），或依據最常被試驗的材料命名（例如：單紗、撚紗或撚索、玻璃纖維、絞紗或束紗、織品等測力計）；這些試驗亦可藉使用伸長計來完成，某些測力計裝配有一個球裝置供織品穿孔試驗用。

（2）檢測織物樣品尺寸變化之試驗。織物樣品在乾燥及潮濕的狀態下拉緊後計量其伸縮性。

（3）磨耗試驗，將紡織品曝放在磨擦物上來完成該試驗（摩擦板、布、亞麻台布等），有時亦放在其本身紡紗上來試驗。

這些試驗利用磨損試驗機，磨耗試驗機等來完成。布條利用磨擦儀器（一個磨盤，裝配有金屬凸緣之回轉滾筒，一個鋼製磨輪等）在合適的張力下漸漸磨耗。磨耗能力之量測乃根據導致織品破裂時，磨擦儀器所需要之回轉數。

本節不包括用來檢查紡織材料之儀器（例如：紗線均質度試驗機；應變試驗機，用以決定紡紗在經紗架或捲筒上之張力等等，紗線扭力計及扭力記錄計，以量測紗線之扭力值（第90.31節）。

(Ⅲ)紙、紙板、油布、軟塑膠軟橡膠試驗用機器及用具

這些試驗主要包含拉伸強度（量測伸張率、破裂負荷等）或抗穿孔性，與織物相類似，使用測力計測非常有效。

此類包括破裂強度試驗機，折疊試驗機等（例如：用於紙張），彈性計，反彈計，拉力計，磨損機，塑性計（例如：橡膠或塑膠用）。

(Ⅳ)其他材料試驗機器及用具

大部份這些材料（例如：木材、混凝土、硬塑膠），主要有拉力、彎曲、硬度、壓縮、剪力、磨損等試驗，其試驗所使用之機器與用具與金屬材料試驗機器及用具原理相似（利用球印痕、衝擊等）。

本節亦包括許多儀器，通常尺寸很小，用以決定抗拉強度、抗彎曲強度、抗壓縮強度等，其試片由砂模鑄造，亦包括供砂模或砂心之表面硬度量測用儀器。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節所屬器具或用具之零件及附件，亦分類於此。

90.25-液體比重計及類似浮動儀器、溫度計、高溫計、氣壓計、濕度計及雙管濕度計，有無記錄裝置者均在內；上列任何儀器之聯合裝置。

-溫度計及高溫計，未與其他儀器聯結者：

90.2511--充液式供直接讀取用

9025.19--其他

9025.80--其他儀器

9025.90--零件及附件

（A）液體比重計及類似浮動儀器

這些儀器大體上是經由直接閱讀逐漸變化之管子，用以決定固體或液體之比重，或者是其他與比重有關之數值（例如：酒精濃度）。儀器的讀數有時可藉轉換表轉換成其他的單位。

儀器通常由玻璃製成（雖然有些是由金屬所製成，例如：鎳銀合金、銀等等），於一端以水銀或鉛配重。通常這些配重是固定的，但是為了要得知不同比重液體之密度，有時候亦會設計成重量能夠變化，或者是可加配重。有些液體比重計（例如：決定蓄電池中酸濃度之儀器）被固封於玻璃注射器內。其他的類型則與溫度計聯合使用。

這些儀器大部分因用途而被稱呼，例如：酒精比重計、糖液比重計（用於釀造或糖之製造）；鹽量計；乳汁密度計或檢乳器、酸測定器（決定蓄電池酸之比重或其他酸之比重），尿比重計等。其他則冠以發明者之名命名（例如：玻美（Baum'e），柏瑞司（Brix），柏林-Balling），培特（：Bates），蓋--呂薩克（Gay--Lussac），里查特（Richter），士瑞克（Tralle），錫克司（Sikes），史都盤尼（Stoppani）等等），尼克遜（Nicholpon's）液體比重計用於固體。

本節不包括：

（a）利用其他方法決定比重的儀器，例如：比重瓶（pyknometer）（第70.17節），比重天平或水力天平（第90.16節）。

（b）非浮動儀器之某些分析器具，例如：奶油比重計（用以決定奶油脂肪量），尿素比重計（測試尿素量），歸入第70.17節。

（B）溫度計，溫度計錄器及高溫計

本組包括：

（1）玻璃溫度計，有一個填充液體的管子。這些溫度計包括家庭用的溫度計（房間、窗戶溫度計等），浮動溫度計（浴池用溫度計等），臨床用溫度計，工業用溫度計（供鍋爐、火爐、快鍋用等等），實驗室用溫度計（用於熱量計等等），特殊氣象學用溫度計（例如：供太陽或地球輻射測量用），水道學用溫度計（例如：深海測深用可逆溫度計）。本節亦包括供顯示最高或最低計錄溫度之最小值及最大值玻璃溫度計。

（2）金屬製溫度計（特別是由膨脹係數不同的二個金屬條焊接而成之雙合金溫度計）。它們主要用於氣象學，是為了空氣狀況以及其它科學或工業的目的；溫度計與機動車輛聯合使用，而指出冷卻器中水的溫度是一種通常的型態。

（3）膨脹或壓力溫度計，附金屬系統。這些溫度中可膨脹之介質（液體、蒸氣、氣體）發展成一種壓力，以及使布登管（Bourdontube）作動，或著似壓力量測裝置，可使得指示針盤上之指針動作，這些溫度計大部份使用於工業上的目的。

（4）液晶溫度計，這些包括依照溫度變化而改變物理性質（例如：顏色）之液晶。

（5）電子溫度計及高溫計，例如：

（i）電阻溫度計及高溫計，由金屬（例如：白金）或半導體的電阻變化來操縱。

（ii）熱電偶溫度計及高溫計，基本原理為由加熱二種不同電導體之連接體，產生與溫度成比例之電動勢。組成金屬通常使用：白金及銠─白金；銅及銅─鎳；鐵及銅─鎳；鎳─鉻與鎳與鋁。

（iii）輻射（包括光學）高溫計。這些有各種的類型，例如：

（a）高溫計。利用凹面透鏡將白熱體射出之輻射集中，例如：投射位於透鏡焦點的熱電偶之熱連接點。

（b）隱絲式高溫計。溫度之測量由白熱絲燈亮度之改變得知，利用可變電阻裝置，直到與被控制之光源影像一致為止。

電子溫度計及高溫計有時與控制火爐、烤箱、發酵桶等運作之自動調節裝置聯合使用。此類型歸入第90.32節。

（6）光學，測定光度之之體式高溫計。由一個標準白熱燈照於稜鏡中央部分，提供一個觀視範圍，四周則被熱體之光照明。一個被覆不同密度乳劑之圓形玫瑰圓碟，迴轉因而改變來自熱體光的強度。使得觀視範圍中內部與外部部份亮度相等所需圓碟之迴轉數，即為測量之溫度。

（7）光學，隱絲型高溫計。從火爐中反射過來的影像強度，相等於標準燈藉著放入一系列煙燻的玻璃所得之強度，或者由旋轉逐漸楔入之吸光玻璃而得到相等溫度之光強度。

（8）迴轉變化高溫量測光學儀器，由二個尼科爾稜鏡（Nicol），中間放置一個已刻劃刻度之石英體組成。計算其中一個經轉動可得到特殊顏色之尼科爾鏡的角度可得到溫度值。

（9）高溫計，利用固體物質之收縮。（例如：黏土）由一個擺動的槓桿組成，其中一臂在刻度盤前移動，另一臂則與估計溫度之桿連接。

本節亦包括「接觸」溫度計，用以顯示溫度，但附有能操作電氣信號燈、警鈴、繼電器或開關之輔助裝置。更有包括金屬或蒸氣壓溫度計，有時亦稱為「高溫計」，最大可量測500℃～600℃之溫度。

溫度記錄器亦歸入本節。由一溫度計聯合一個在滾筒上記錄溫度變化之記錄指示器；可由機械或電氣鐘錶運動操作，或由同步馬達操作。

本節不包括「高溫儀」，測徑式儀器用於量測黏土之收縮等等，在燒火期間自窯爐中取出試片，用以決定燒火過程（第90.17或90.31節）。

（C）氣壓計及氣壓記錄器

這些儀器用以決定大氣壓力。用來量測液體或氣體壓力之類似儀器（壓力表）不包括在此（第90.26節）。

一般使用上有二種型式的氣壓計，水銀氣壓計及無液氣壓計。

一般水銀氣壓計由一個上端被封閉，充滿水銀的玻璃管子組成。有一種型式玻璃管下端位於水銀槽中，另一種型式管子下端彎入虹吸管內，大氣壓力作用於管子短的開口部份。上二種情況，管子內之水銀柱因大氣重量而平衡，上升或下降（刻度顯示或針盤指示顯示）即為所測量之大氣壓力。水銀氣壓計包括福廷（Fortin）氣壓計（具可調槽），虹吸管氣壓計（具可調刻度），船舶氣壓計（裝置於平衡環內）。

在無液氣壓計中，大氣壓力作用於一個或多個波狀艙室中，或作用在一個薄壁，彎曲金屬管。艙室或管子之變形量被放大且傳至指示器，指示出在刻度尺上之大氣壓力或轉換成一種電子訊號。

本節亦包括：

（1）氣壓高度計。不僅指出大氣壓力亦指示出高度；但僅指示高度之高度計除外（特別是航空用）（第90.14節）。

（2）彎管流壓計，由液體（例如油）替代水銀，以壓縮管中之氣體。

氣壓記錄器為記錄大氣壓力之儀器，類似於記錄溫度之溫度記錄器（見上列（B）部份）。

（D）濕度計及濕度記錄器

此類物品用以決定空氣、其他氣體或固態物質中所含水份。主要的型式有：

（1）化學濕度計，藉化學物質吸收濕氣後予以過磅。

（2）凝結或露點濕度計，使用「露點」的方法（也就是水蒸汽開始凝結之溫度）。

（3）毛髮濕度計，由一根或多根之毛髮或細塑膠條，依據它們是濕或乾之長度變化。毛髮或細塑膠條綁於一構架上，加上配重，並裝於滑輪上，滑輪之軸上裝有指針在刻度盤上移動以指示濕度。在有些裝置這種運動被轉換成一種電子信號。

（4）具環狀玻璃管之濕度計，管中部份充填水銀，一端用膜片封閉，在大氣中可半滲透水蒸汽。當水蒸汽之壓力作用於水銀時，可使得玻璃管繞一連接針盤上指針之軸移動。有些裝置之玫瑰管位移被轉換成電子信號。

（5）濕度計具螺旋狀金屬條，及金屬條上被覆一層對濕度有反應之物質。吸濕反應改變金屬條之長度。此動作傳給一個固定在金屬條尾端及裝配有一通過針盤移動之針的軸。金屬條長度變化之動作在有些裝置被轉換成電子信號。

（6）電子濕度計。電子濕度計之操作，主要根據特殊吸濕性導電鹽之導電率變化（例如：鉀一氯化物，）或是根據電子元件對濕度之電容量變化。（這些儀器有時可微調用以顯示被測元件之露點）。

本質上或多或少由裝飾性物體（小木屋、尖塔等）以及依照天氣之好壞而出現或隱沒之小塑像所組成之別緻性濕度觀測器亦歸入本節。另一方面，紙類浸漬有化學物質，其顏色可依據大氣濕氣含量發生變化者除外（第38.22章）。

濕度記錄器，亦歸入本節，類似毛髮濕度計，但如溫度記錄記錄濕度之方法般記錄濕度變化（參看上面（B）部份）。

（E）雙球濕度計

這些是一種特別型式之濕度計。它們決定濕度是經由溫度的差別而得知，溫度差由兩方面指出（a）一個乾球溫度計，記錄空氣溫度，及（b）一個濕球溫度計，其濕球藉不斷的浸於水中之材質保持濕度以吸收蒸發熱。

電子雙球濕度計通常使用電阻溫度計或半導體替代一般雙球濕度計的非電子溫度計。

*

**

濕度計和雙球濕度計係使用於廣泛的目的，例如：在氣象學（在觀測站、家庭等）、在實驗室、在冷凍廠、在人工孵化、在空調（特別是在紡織廠）。

儀器的聯合裝置

本節亦包括上述儀器之聯合使用者（例如：聯合比重計、溫度計、氣壓計、濕度計、雙球濕度計），當增加一個或多個其它裝置，將使得該等儀器組合具有某特定章節所包括設備或用具之特性者除外（例如：第90.15節作為氣象學儀器）。特別地，下列各項仍應歸入本節：

（1）溫度濕度記錄器及氣壓溫度濕度記錄器；感光計（僅由二個特別溫度計之聯合儀器）。

（2）測霜儀，能夠預報霜即將來臨之儀器，因此特別是被使用在園藝中。主要亦由二個溫度計聯合組成。

在另一方面，本節不包括用於探測大氣之無線電探測器（見第90.15節之註解）。

本節儀器與其他節儀器之組合（例如：溫度計聯合風力計，氣壓計或濕度計聯合鐘或錶）將依據商品標準分類之規則來分類。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節所屬器具或用具之零件及附件，亦分類於此（例如：針盤、指針、盒子、微調尺）。

90.26-供計量或檢查液體或氣體之流量、液位、壓力或其他可變因素之儀器及器具(例如：流量計、液位計、壓力計、熱度計)，不包括第90.14、90.15、90.28或90.32節之儀器及器具。

9026.10-計量或檢查液體流量或液位用

9026.20-計量或檢查壓力用

9026.80-其他儀器或器具

9026.90-零件及附件

除商品標準分類中更顯著為其他節所包含之儀器及器具，例如：

（a）減壓閥及恆溫控制閥（第84.81節）。

（b）風力計及水文液位計（第90.15節）。

（c）溫度計、高溫計、氣壓計、濕度計及雙球濕度計（第90.25節）。

（d）物理或化學分析儀器及器具（第90.27節）。

本節包括供測量或檢查液體或氣體之流量、液位、壓力、動能或其他過程可變因素之儀器及器具。

本節中之儀器或器具可能裝配有記錄、信號或光學標度讀數裝置，或具電氣、氣壓、液壓輸出之傳送器。

測量或檢查用器具，通常附有對量測量敏感之元件（例如：布登管（Bourdontube），膜片、真空管、半導體）用以移動一針或指針。在有些裝置，變化量被轉換成電子信號。

此節中供測量或檢查用之儀器或器具可聯合水龍頭、閥等，其分類同第84.81節之註解。

(Ⅰ)供測量或檢查液體或氣體之流或流率之器具

（A）	流量計，指示流率（每單位時間的體積或重量）及用於開放式水道（河流、水路等）及封閉式導管（管線等），通過水量之量測。

部份流量計利用第90.28節之流體計量器之原理（渦輪式、活塞式等），但主要還是利用差壓原理，這些包括：

（1）差壓（固定孔口）流量計，這些主要包含：

（i）一個主裝置（例如：皮托或文氏管，簡單隔板，孔口板，成形噴嘴）用以造成差壓，及

（ii）一個差壓表（浮筒，膜片，差壓，擺動環天平或流量傳送器等型式）。

（2）面變面積（可變孔口）流量計。通常由具一種浮筒之圓錐管組成，該浮筒經由水流帶動，直到在浮筒與管壁間之液體流動達到平衡。對高壓液體而言，由磁性流量計（位於非磁性管中之鐵浮筒由一磁鐵而顯現於外部），或閥流量計（一個阻隔膜片裝於與一小流量計平行連接之管內）製成。

（3）磁場、超音波或熱操作之流量計。

本節不包括：

（a）供河川、運河等流率測量用之水文測量葉輪，當歸入第90.15節之水文測量儀器。

（b）僅指示某期間液體傳送總量之器具，將歸入第90.28節之液體供應計量器。

（B）	特別型式之風速記。通常用來記錄礦場上隧道、煙囪、火爐及渠道中空氣流之流率，主要由一個葉片式風扇及校準過的刻度圓盤組成。有些裝置中，量測值被轉換成電子信號。

(Ⅱ)供測量或檢查液體或液體液位之儀器及器具

液位指示針及氣體含量指示針。

液位指示計包括：

（1）浮筒式。可直接閱讀安裝於浮筒上之刻度計，或其結果經由纜繩或滾筒傳達到刻度圓盤上之指針或轉換成電子信號。

（2）氣動及液壓型式。通常利用差壓錶量測壓力容器內之液位。

（3）二色燈型式。供鍋爐用，利用水與水蒸汽折射指數差之原理。由一組燈泡，彩色幕，一光學系統及用不同顏色代表水及水蒸汽高度之水位計組成。

（4）電子式，例如以電阻、電容，超音波等之變化為基礎。

本節不僅包括供密閉式貯儲器或槽用的液位指示針，亦包括供開放式的水塘或運河（水力發電廠、灌溉系統等）用之液位指示針。

要確知氣體計量計之值，量測「鈴」之標線，直接式或由利用纜繩及鼓輪與鈴連接之刻度圓盤上指針得知。

供測量或檢查固體物質標線之儀器不包括在內（第90.22或90.31節，視情況而定）。

(Ⅲ)供測量或檢查液體或氣體壓力之儀器及器具

壓力計（例如：液體壓力計），供計量液體或氣體壓力之器具，不同於氣壓計者在壓力錶指示出液體或氣體在密封空間之壓力，氣壓計則用以測出大氣壓力。壓力計主要的型式如下：

（1）液體或壓力計（水銀，水或其他液體，或二種不易混合的液體）。該液體置於玻璃管或金屬管內；這些儀錶可能為單柱型，Ｕ型管型，傾斜管或多管型，或為一種擺動環天平。

（2）金屬壓力計，像無液氣壓計一樣，這些可能有單個或多個隔室，一個艙室，布登管或螺旋狀金屬管及一些其他對壓力敏感之元件，可直接移動一指針或轉換成電子信號。

（3）活塞式壓力計，在這些之中，壓力直接傳到活塞之上，或經由一隔室傳到活塞之上。而活塞是被一彈簧配重或支持著。

（4）電子壓力計，利用電氣現象之變化（例如：電阻、電容）或利用超音波。

真空計，供量測非常低的壓力用。包括使用熱離子真空管（三極管）之電離器。其中正離子經由電子與剩餘氣體中的分子碰撞而產生，被吸引朝向負極。當熱離子真空管（三極管）個別申報時不包括在本節中（第85.40節）。

本節亦包括最大及最小式壓力計，計量壓力差之差壓計，包括下列各種型式：雙液式、浮筒式、擺動環天平式、隔膜式、艙室式、球式（無液體）等等。

(Ⅳ)熱量計

熱量計用來計量某裝置之熱消耗量（例如：熱水或加熱系統）。主要由一個液體供應計，二個分別置於管道入口和出口的溫度計，及一種計算和總計機構。此類亦包括熱偶熱量計。

放置於散熱器上扁平處之小型熱量計，與溫度計相似，能完全分攤中央的熱消耗費用，包含一種於加熱效應下會蒸發之液體。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節所屬器具或用具之零件及附件，單獨進口時，亦分類於此。例如：包括獨立記錄裝置（包括經由許多測量或檢查儀器之指示量均被記錄），不論是否裝有發送信號、設定或控制裝置。

90.27-理化分析用儀器及器具（例如：偏光計、折射計、分光計、氣體或煙之分析器具）；測量或檢查粘性、多孔性、膨脹、表面張力及類似特性之儀器及器具；計量或檢查熱量、音量或光（包括曝光計）之儀器及器具；理化分析用切片機。

9027.10-氣體或煙之分析器具

9027.20-層析及電泳器具

9027.30-利用光學輻射線（紫外線、可見光、紅外線）之分光計、分光光譜儀及攝譜儀器

9027.40-曝光計

9027.50-其他利用光學輻射線（紫外線、可見光、紅外線）之儀器及器具

9027.80-其他儀器及用具

9027.90-理化分析用切片機；零件及附件

本節包括：

（1）偏光計。供測量通過一個光學活性物質，而旋轉的光線，通過偏光平面的角度。它們主要包括一個光源，一個包含偏光和分析稜鏡的光學裝置，放置被分析物質的管夾持器，一個觀察目鏡及一量測尺。

一般偏光計除了必需的光學元件外，電子偏光計尚裝配有一個光電池。

（2）半影偏光計，供分析平面或橢圓偏光。

（3）糖量計。這些是特殊的偏光計，設計以決定糖液濃度。

（4）折射計。這些儀器用以決定液體或露體的折射指數（為用以決定物質純度的最重要常數之一）。它們主要包括一個稜鏡系統，觀察及閱讀目鏡，及一個控制溫度的裝置（因為這個深切影響折射指數）。它們被廣泛地使用，特別是在食品工業上（供測試油類、奶油及其他脂肪物質，分析果醬、果汁等），用在玻璃工業、油的精製及生物學上（供量測血漿或脫色劑等的蛋白質含量）。

大部份折射計均安裝於一個基座或架子上；其它的是手動型，另外一種型式被用於固定在製造桶（槽）邊上。

（5）分光計。這些儀器用來量測發射及吸收光譜的波長。它們主要包括一個可調節槽視準儀（待分析之光線即通過其上），一個或多個可調整的稜鏡，一個望遠鏡及一個三稜鏡台。某些分光計（特別是供紅外線或紫外線所用）裝配有稜鏡及繞射光柵。

此類包括：觀察光譜所用的分光儀；光譜記錄儀供記錄光譜於相紙上或軟片上（光譜圖）；單色儀供隔離光譜中的一條特別線，或是隔離連續光譜中的某部份。

但本節不包括，太陽光攝影儀及太陽分光儀，用於太陽觀察（第90.05節）；光譜投影機，供檢查投影在銀幕上的放大光譜圖（第90.08節）；測微顯微鏡及附顯微鏡的光譜比較儀（利用光學觀察，比較檢查光譜圖）（第90.11節），以及供計量及檢查電量用的頻譜分析儀（第90.30節）。

（6）質譜儀及類似器具，供分析材料等的同位素組織。但本節不包括供同位素分離用的電磁同位素分離器（第84.01節）。

（7）比色計。此「比色計」一詞，適用於二種不同主題的儀器，其中一種用以決定物質（液體或固體）的顏色，將物質的顏色比對由三種主要顏色（紅、綠及藍），依可變比例混合成的顏色。另外一種比色計用於化學或生物化學的分析，利用物質顏色的比較，決定溶液中存在物質的濃度（或經試劑處理後的物質顏色）與標準顏色板或標準液體比較。在後面那一種比色計中，被測試的溶液與標準溶液裝在二個玻璃管中，利用二個稜鏡透過目鏡觀看。這些儀器有的使用光電池。在某些這種型式的儀器中，將與氣體反應後，會改變顏色之紙帶同試劑一起使用。這些儀器使用兩個光電池，用以量測與氣體反應前後的顏色。

此類亦包括其它光學分析器，例如：比濁計及濁度計（用以決定溶液的混濁程度），吸收比色計，螢光計（用以決定螢光，廣泛地被使用於分析維他命、生物鹼的含量），漂白度測定儀及透明度測定儀（特別是用於量測白晰度、不透明度或紙漿、紙的亮度）。

（8）氣體或煙分析器具。用於焦炭爐、氣體發生爐、鼓風爐等，分析可燃氣體或燃燒副產品（燃燒過的氣體）。特別是用以測定二氧化碳、一氧化碳、氧、氫、氮或碳化氫的含量。電氣式氣體或煙分析器具，主要用以決定及量測下列氣體的含量：二氧化碳上一氧化碳及氫、氧、二氧化硫、氨等。

某些此類儀器或器具決定被適當化學物質吸收的氣體或燃燒掉的氣體體積。這些包括：

（i）奧氏氣體分析器。主要包括一個送氣瓶，一或多個吸收球及一個計量滴定管。

（ii）燃燒或爆炸器。這些裝配有一個燃燒球管或爆炸球管（白金毛細管，白金或鈀線管，具有感應火花等）。

這些不同型式的器具也可以聯合使用。

其他模式依密度原理或藉分凝法及蒸餾（分餾）法操作者，或依據下列原理：

（i）氣體熱傳導性。

（ii）可燃氣體在電極上的熱效應（例如：煙氣中一氧化碳及氫）。

（iii）氣體選擇性吸收紫外線、可見光、紅外線或微波輻射。

（iv）氣體滲磁性的差別。

（v）氣體與輔助成分的化學螢光反應。

（vi）在氫火焰中，碳氫的火焰電離。

（viii）在具有固體（特別是供氧分析用的氧化鈷）或液體電解質池中的電化學反應。

要注意，本節包括供用於工業上的氣體或煙分析器具（也就是：直接連接火爐、瓦斯發生器等），但器具僅包括實驗室玻器具將歸入第70.17節。

（9）電子測煙器。被用於火爐、烤箱等，例如：在其上一束光線（或紅外線）直接射到光電池上，依照煙的濃度、通過煙的光線量，將導致光電池回路中電流的變化，然後操縱一個刻度指示器或一個記錄系統，以及有些情況為操縱一個調整閥。這些器具可能裝配有警報裝置。

電子測煙器單獨與警報器裝配者，歸入第85.31節。

（10）火災偵測器及其他偵測器（例如：二氧化碳）。這些包括供礦場或隧道內氣體探測用攜帶型器具，供探測幹線洩漏用。

（11）氣體中塵土分析器。這些操作藉給予一定量的氣體通過過濾盤，秤出過濾器試驗前與試驗後的重量。這個器具包括計量空氣中總塵土量的丁得塵土分析器，及測試塵土用面罩及過濾器等。它們包括一個黑玻璃覆蓋塵土室，一個光源，一個附有稜鏡分析測量裝置的光測頭，以及一個供量測旋轉角的圓形刻度尺。

（12）測氧儀。用以決定液體中溶解的氧，利用極化量測單元，或利用鉈和溶解氧的化學反應（量測電解質導電率的改變）。

（13）極譜分析儀。用以決定液體成分，例如：在水中溶解的金屬微量，利用量測及計算出浸於溶液中的電極之電流與電阻的相關值。

（14）濕化學分析儀。用以決定液體中無機或有機成分。例如：金屬微量、磷酸監、硝酸監、氯化物或完整參數，例如：化學上的氧需要量（COD）及全部有機物質的碳含量（TOC）。此分析儀包括一個樣品準備裝置，一個分析組件具有：例如，離子感應電極、光度計或極譜儀，以及自動分析儀中控制單位。

（15）粘度計及類似品。用以決定粘度（也就是液體的內摩擦），它們的原理可能為：

（i）毛細管原理，量測出液體在定壓下流過管子所需要的時間（例如：奧斯瓦爾特粘度計、恩氏粘度計（Engler）等）。

（ii）一個固體與一個液體間的摩擦效應。或

（iii）一球落下穿過液體所需的時間。

（16）偏光儀（應變觀視器）。這些量測玻璃的內應變（例如：由壓緊、退火、焊接等產生的應變，這些可能導致玻璃容易破裂）。它們包括一個具有一個電燈的小室，光擴散裝置，偏光計以及一個極化望遠鏡。玻璃上的應力將如同光亮的真珠般被顯示。

（17）膨脹計。用以量測鋼、金屬合金、焦碳等溫度變化的膨脹或收縮。大部份這些儀器為可記錄的型式（機械式地記錄於一圖上或照相記錄）。

（18）決定多孔性或滲透性的器具（對於水、空氣或其他氣體等）。我們所知的孔率計或滲透計（勿與量測物質透磁性的滲透儀混淆）。它們被使用在紙、紡織品、纖維、塑膠、皮革、紗等。

（19）量測液體表面張力或界面張力的儀器（例如：扭力天平）。液體表面張力或界面張力，通常利用下列三個因數中的其中一個來決定：從已知的毛細管中滴落的水滴重量（或具有已知體積的水滴數量）（水滴重量法）；在一已知直徑的毛細管中液體自由升起的高度（毛細上昇法則）；在液體表面除去水環所需力量。

（20）量測滲透壓力的儀器（滲透壓力計），也就是當兩個易混合的液體被一層薄膜分開時，所產生的壓力，該薄膜部份滲透，但不相等地滲透於二個液體內。

（21）測試礦物油及衍生物的器具（例如：焦油、瀝青、柏油）。這些包括決定礦物油的閃點、凝點、流點、滴點等器具，石臘的溶點、含水量、含灰量、含硫量、油脂和焦油的濃度、雲點、冷點等。

（22）PH酸鹼度計及rH氧化還原計。PH計用於量測溶液或混合液中的酸鹼度（純水為中性）。rH計用來量測溶液中氧化或還原的力量。這些儀器按照許多不同的原理運作。最普通的型式是使用電測系統。在其上電極用以建立電位差，該電位差與溶液中的PH值或rH值成比例。除了量測之外，這些儀器亦自動控制使用。

（23）電泳儀器。利用當直流電流通一個溶液時，發生濃度改變的原理。依據產品特性，充電質點以不同的速度遷移。

這些儀器通常具有一含光電池的測光裝置，及一個直接刻上光學密度單位的毫安計。

它們被用來分析各種溶液（蛋白質、氨基酸等），供檢查血漿、荷爾蒙、酵素、病原體等物質，以及用以研究聚合現象。

（24）色譜儀（例如：氣體、液體、離子或薄層色譜儀）。用以決定氣體或液體的成分。被分析的氣體或液體通過吸收材料製成的圓柱或薄層，然後經由測試器量測。被分析的氣體或液體特徵，由它們通過吸收性材質的圓柱或薄層所花時間顯示，不同成分的被分析物量，由測試器所發出的信號強度指示。

（25）電子滴定儀器，利用測量電極以滴定水、銀鹽、鹵素等。

（26）物質介電常數分析儀。

（27）導電率計，供決定電解質導電率，或決定鹽的濃度、酸或鹼在液體中的溶解度。

（28）光電池密度計及微密度計，用來量測光譜照片的密度，以及分析記錄於照片乳劑上的任何現象。

（29）光度計，測量光強度的儀器，被測光與標準光源以同一強度照射在同一表面。假如不是比較兩者的光強度，而是比較兩者的光譜則稱為光譜光度計。

光度計被廣泛地使用於各種光學過程和分析（例如：濃度、亮度、固體物質的透明度

、相紙或軟片的曝光度（密度計）、透明或不透明固體或溶液的顏色深度）。

某些光度計使用在照相或攝影上，稱為曝光計，用以決定曝光時間或決定光圈大小。

（30）照度計（決定某一光源的強度，以勒克司為單位）。

（31）量計，用以決定一固體或液體或氣體之吸熱或放熱量的多少，主要分為：

（A）冰熱量器（本生式）比較冰融化的體積。其由冰包圍的試管，浸於一箱的水中，浸於一箱的水中，並有一裝水銀的刻度試管。

（B）熱式熱量計，原理為熱量傳遞的大小，裝水的水罐放置於裝有水的桶槽中，並附有攪拌器及溫度計，目前有兩種形式：

（i）決定氣體或液體燃料的熱量計。此裝置以水循環流過氣體或液體的燃燒室，量測出口和入口的水溫差。

（ii）箱式熱量計，用以決定物質的燃燒熱，通常包括一個鋼製容器（鉛箱），裏面裝有已知數量的待測固體或流體以及氧氣於加壓狀態下，使用適當裝置，將試樣在氧氣中引燃，將「鉛箱」放於水熱量計中，因而可測得所產生的熱量。

本節亦包括工業用的熱量計，其裝置於產生熱量的氣體發生器。但假如連接為了保持

一定熱量的混合氣體的調節裝置，則不包括在內（通常在第90.32節）。

（32）冰點測定計及沸點測定計，具有實驗室玻璃器具特性者除外（第70.17節）。

*

**

本節亦包括了顯微鏡檢查用切片機，用在顯微鏡檢查工作，從欲檢查的物體上，切割下非常薄的截面。顯微鏡檢查用切片機有多種型式，例如：手動式（一種直刀片）、迴轉式、滑座式（水平或傾斜面）。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節亦包括可確認為專用於或主要用於上述儀器和器具之零件及附件。

*

**

本節亦不包括：

（a）耐火材料實驗室設備（蒸餾罐、容器瓶、坩堝、杯子、浴槽或其他類似品）（第69.03節），及其他陶瓷材料的類似品（第69.09節）。

（b）實驗室玻璃器皿（第70.17節）（更詳細分類，見下述）。

（c）顯微鏡（第90.11或90.12節）。

（d）精密天平（第90.16節）。

（e）Ｘ光等射線器具（第90.22節）。

（f）第90.23節的示範器具。

（g）材料試驗機器及用具（第90.24節）。

（h）比重計、溫度計、濕度計及第90.25節的類似儀器，不論是否用於實驗室者。

（ij）第90.26節的器具。

*

**

可能分類本節及第70.17節（實驗室玻璃器皿）內的物品。依下列考慮分類：

（1）假如一件物品具有玻璃器皿的主要特性（不論是否有刻度或校準過，亦不論是否具有附加的橡皮管閂、接管等），不歸入本節，即使是一種特殊儀器或器具亦然。

（2）一般而言，儀器若僅部份由玻璃而大部份由其他材料製成，或者是玻璃零件裝附或永久固定於架子、座、箱子等，通常不具玻璃器皿的主要特性。

（3）玻璃零件與量測儀器（例如：壓力錶、溫度計）的組合，實際上可視為屬於本節。

因此下列具有簡單刻度的玻璃器皿歸入第70.17節：

乳油計，乳脂測定計及供測試日用品的類似儀器；蛋白質測定計及尿素計；氣體燃化計；體積變化測定計；氮量計，吉氏（Kipps）或凱耳達兒氏（kjeldahl）器具及類似品；碳酸計；冰點測定器及沸點測定器，供決定分子重量等。

*

**

本節亦不包括第十六類的機器或用具（不論是否電動），從低輸出、小尺寸和一般結構的觀點上，顯而易見是用於實驗室（例如：試件之準備與處理），因此本節不包括：烤箱、蒸汽鍋、乾燥或蒸氣箱；乾燥器；壓碎機及混合機；離心機；蒸餾器；過濾器及過濾壓榨機；攪拌器等。

相同地，加熱器具（本生燈、蒸汽加熱浴槽等）；工具，實驗室家具（例如：實驗工作台，顯微鏡測試台，通風櫥）以及刷子，均歸入其本身適當之節（第十五類，第九十四或九十六章）。

90.28-供應或生產氣體、液體、電力用之量計，包括上列量計之校正器。

9028.10-氣體計量器

9028.20-液體計量器

9028.30-電錶

9028.90-零件及附件

這些量計通常裝配有與欲測量之電量，流量等成速度比之驅動裝置。通常裝於旁路、分路或連接量測轉換器上，是故僅有部份流量通過其上。但經過校準，可指示通過供應管或主通路之總流量。

供應或生產氣體、液體、電力用之量計，不論是否裝配有時鐘記錄裝置或裝有提供控制，信號等之簡單機構或電氣動作用具當歸入本節。

(Ⅰ)供應或生產氣體、液體用之量計

這些量計使用容量單位，一般用於量測通過一管路之總流量，用於測量流量之流量計不包括在此（第90.26節）。

本節包括家用型式供應量計，工廠生產或供應量計及標準量計（供檢查普通量計之正確性）。除了一般量計外，本節包括一些特別量計。如：最大值，預付款項，價格計算量計等。

供應或生產量計主要包括：（渦輪、活塞、膜片等）量測裝置，流量調節機構（通常為滑閥），（蝸桿，凸輪軸，齒輪或其他系統）傳動裝置，及記錄器或指示器（指針式或圓桶式）兩者皆有之量計。

（A）供應或生產氣體用量計。

（1）濕式量計

量測裝置通常由一被分隔成數部份之圓筒或鼓輪組成，鼓輪則在一液體（水、油等）

充填未及一半之圓柱形套內迴轉。氣體進入量計後充注於為液體淹沒之格內，使之高出於水平面，因而使圓筒迴轉，圓筒之迴轉數則在一計數機構上指示。

另一種型式（擺鐘計量器），包含一鐘，氣體在其中之連續氣室間進出。該鐘為中心

定向。繞著一接合曲柄之傾斜軸旋轉擺動，以驅動計數機構之軸。

（2）乾式量計。

該量計有多種型式，量測裝置可由活塞，膜片或扇輪等組成，由氣體壓力驅動。並連接計數機構。通常一般量計由隔板分隔成二。每一隔間再由本身之中央膜片再分隔成二；氣體連續通過此四隔間。由膜片之變化運動操作計數機構。

（B）供應或生產液體用量計（冷水、熱水、礦物油、酒精、啤酒、酒、牛奶等），但不包括第84.13節之液體用泵（即使是裝配有量計裝置）。

包括下列各量計：

（1）葉輪或扇輪量計。

也稱作推算量錶，因由液體之流速推算出液體容積之故。量測裝置由一個迴轉速與液體流量成比例之扇輪或葉輪組成。由扇輪及葉輪之迴轉帶動計數機構。

（2）膜片式量計（正量計）。

與前面所提到之氣體乾式計量器相類似。由一個被一可撓性膜片隔成二隔間之鑄鐵氣缸組成，當此隔間被水填充或成無水空間時，膜片將膨脹或收縮，由此膜片膨脹或收縮之運動帶動計數機構。

（3）往復活塞式量計器（正量計）。

由一個或多個在氣缸內往復活動之活塞組成。在蒸汽引擎中、滑閥系統交互作用，引導欲量測之液體至活塞頂部或底部，使得旋塞產生開閉作用。活塞之運動以齒輪連接於計數機構。

（4）圓盤活塞量計（半正量計）。

此一量計由一迴轉之圓盤式代替活塞，該圓盤將一球形室分隔成二相等隔間以交互充填或排空。由圓盤之振盪運動以齒輪連接於計數裝置。

（5）迴轉活塞半正量計。

其中一種型式由裝有輻狀隔板之圓柱形工作室組成。該隔板部分凸出於工作室，量測裝置為圓柱活塞，隔板安裝於其壁上之開縫。隔間液體之充填作用，給予圓柱振盪運動（半一迴轉），此運動由齒輪傳動計數裝置。

另一種型式之量計為無隔板式，而由橢圓形活塞給予迴轉運動。有時，在一球形室中有一擺動存在。

(Ⅱ)供應或生產電力計量器

這些量計用來測消耗電量（單位為安培一小時或其倍數）（電量量計），或消耗電能量（單位為瓦特一小時或其倍數）（電能計量器）。當電壓不變時，電量量計可以瓦特一小時（或瓦特一小時之倍數）校正刻度。有些量計用於直流電，有些用於交流電。

本節不包括僅供測量電量用，未記錄消耗之電量或能量之器具，例如：伏特計，安培計，瓦特計等（第90.30節）。

本節包括下列主要型式之供應電力用量計：

（A）電動機計。主要由一或多個感應器，一個迴轉元件（電樞），該迴轉元件之迴轉數與所消耗之電力或能量成比例。一個計數機構及一個指針，或圓筒指示器（或上述兩者聯合）等組合而成。

電動機計通常裝配有一渦流剎車，一個金屬碟式剎車，當金屬碟式剎車在一個或多個永久磁鐵間迴轉時產生渦流。

（B）靜電計。主要包括電子靜態組合，如裝配有指示裝置之倍增器或計量器。產生直接與所耗電能成比例之電流或電阻。

指示裝置可為機械式（裝配有一指針或圓筒指示器）或電子式。

這些包括下列各項：

（1）預付款式電表。

（2）多速率量表（計算二個或多個不同速率下之供應電能）。

（3）最大值量表（顯示在一定期間內平均負荷之最大值）。

（4）峰值量錶（顯示超越峰值之消耗量）。

（5）超量量錶（與峰值量表相似，但亦用於顯示總使用能量）。

（6）脈衝量錶（裝配一個脈衝發射器）。

（7）反應量錶。

（8）示範量錶。

（9）直流電量表（伏特一小時（vh）量錶，安培一小時（Ah）量錶，瓦特一小時（wh）量錶）。

（10）連接脈衝量錶以接受脈衝輸入之錶，裝配有一消耗記錄器及總量裝置或最大值裝置（指示或記錄）或一個超量裝置等。

（11）標準量錶，供檢查及校正或其他量錶用。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節中所屬量計之零件及附件個別申報者，仍歸類於此。

90.29-轉數計、生產計數器、出租汽車計費錶、里程記錄器、步程器及類似品，速率指示器及轉速計（第90.14或第90.15節所列者除外）；光測頻器。

9029.10-計數計、生產計數器、出租汽車計費錶、里程記錄器、步程器及類似品

9029.20-速率指示器及轉速計；光測頻器

9029.90-零件及附件

本節包括：

（A）計數器，供顯示總數量用，可為任何單位（迴轉數、項次、長度等），或應付之總價。但本節不包括第84.73節所屬之總計裝置，第90.28節所屬之供應或生產氣體、液體、電力用量計，及第90.17或90.31節所屬之測平器或量曲線儀。

（B）指示迴轉速率或指示相對於單位時間之線性速率之器具（轉速計及速率指示器），第90.14或90.15節所列者除外。

（C）各種種類之光測頻器。

此種器具及儀器仍歸入此處，無論它們是否附有鐘錶記錄裝置，及不論它們是否裝配有簡單機構或電氣裝置供帶動發射信號器具、機械控制、制動器等運作。

（A）計數器

（1）轉數計。

此類儀器用來計算機械零件（如軸心）的迴轉數。主要由一傳動指針或圓筒指示器之驅動軸所組成，並具歸零裝置。計數器可直接連接在機器的迴轉件上（有時零件本身驅動齒輪裝置），亦可以遙控之。驅動軸可由迴轉元件（如編碼器）之反覆或脈動旋轉來操作。

要注意本節不包括：選紗繞捲筒、扭力計及其他附有轉速計供測試或檢查用之類似器具（第90.31節）。

（2）生產計數器。

此類器具構造上和轉數計類似。這些儀器主要用於長度測量（例如：紡織機或撚絲機）；機械運轉數（自動天平、泵、紡織機針數等）；或計算物品之數量（例如：滾筒印刷機印刷張數、輸送帶輸送數量、銀行票據等）。事實上供上述目的使用之用具就是前項轉數器經改良成為指示長度一數量的計數器。

電子式生產計數器。被計算之物品切斷照射到光電池之光束。記錄器由此算出通過光束之物品數量。

本組產品亦包括複合式計數器（如用以計算同一機械上多種不同輸出者）。

本組產品亦包括電磁感應計數器，用於自動電話交換機，供計算用戶電話的使用次數；通常附有一個移動記錄機構（週期計型式之滾子等）的電磁機，藉一脈衝電流通過其線圈而移動其位置。

（3）計時計或小時計，用來計算機械、馬達等工作時數之計數器。實際上為以工作時數為刻度之轉數計。

（4）進入計數器。

由裝於博物館、公園、體育場等入口處之十字旋轉門或其他用具操縱，用以計算訪客或觀眾人數。

（5）彈子錶。

手操作供記錄得分用機械式計數器（滾子式或類似品）。

本節不包括具顯示打球時間或應付之時間費用的錶（第91.06節）。球式或滑片式彈子計分器歸入第95.04節。

（6）由計數供量測短時間之儀器及器具，不具鐘錶式運動（包括同步運動），並不歸入第九十一章。本節亦包括電子脈衝計數器（例如：用於汽車、火車上的旅客計數器）。

（7）計程車計費錶。

這些通常具有一時鐘裝置，用來指出以時計資或以距離計資的車費數目。

（8）里程記錄器。

此為裝在車輛上之轉數計，以線性單位（哩、公里等）計程。大部分之里程錶均和速率指示器聯結。

（9）步程器。

內含一種錶式機構，用來約略地計量距離，每走一步則鐘擺輪進位一次，最後以次數乘以每步的長度而計算出距離。

（10）手用計數器。

此計數器閱讀項次通常不超過四個，使用者只須按下欲計數項次之按鈕即可顯示出讀數。

（B）速率指示器及轉速器

這些儀器不同於上述（A）類所屬之轉數計及生產計數器，此類儀器顯示單位時間之轉數、速率、輸出等（例如：每分鐘轉數，每小時哩數，每小時公里數，每分鐘公尺數）。它們通常安裝於車輛（汽車、機車、自行車、火車頭等等）或機器（馬達、渦輪、造紙機器、印刷機器、紡織機器等）。

此處之速率指示器及轉速計通常具以下之一的功能：

（1）記時系統。

此量測機構聯合一鐘錶裝置。有時利用獨立的記時計計時；在這情形時，此二儀器將歸入適當的節別。

（2）離心系統。

一個由彈簧支持，用驅動軸使其旋轉之垂直調速臂。調速臂所支撐的一對配重藉由離心力向外甩，調速臂之位移與速度成比例。該位移則轉動儀器之指示針。

（3）振動系統。

此系統用於高速機器如：蒸汽渦輪、泵、壓縮機、電動機等，機架或軸承所產生的共振使得簧片產生振動，其振動與該機器之轉數成比例。

（4）磁性（感應）系統。

一組永久磁鐵藉由驅動軸旋轉之，使置於磁場中的鋁或銅碟片產生渦流，此渦流與磁鐵迴轉速度成正比。該碟片亦因此被牽引或拉而產生轉動，但其迴轉受拘束彈簧制動而減速。此碟片連接指針以指示出速率。

（5）電子系統

此系統可裝配有光電池或由裝於機器上的脈衝產生器來操作。

本節中之速率指示器或轉速計可為固定式或攜帶式。單功能或多功能（例如：最大或最小），差動式（以百分比顯示兩種速率差），聯合一個加數器或一個計時錶或圖表記錄裝置等。本節亦包括可同時記錄移動和靜止時之速率哩程、時間等之儀器。

（C）光測頻器

光測頻器用來觀測運轉中之機器時，就如同該機器處於慢速運轉或靜止不動時一樣；

亦可用於量測迴轉運動或往復運動之速度。後者即為所知之光測頻轉速計。光測頻器利用近似固定原理或減速原理，在一固定區間利用連續閃光觀測機構。被觀測之機構被固定照明，藉一光學儀器（具有一個或多個輻射狀孔或窗之碟片）檢查，該光學儀器切斷視線；或該機構被置於黑暗中，在非常短的周期下週期性地照射（閃光）。調整碟片的轉速或閃光的頻率，直到被觀測的機構感覺上像固定不動時，該迴轉或往復運動機構之速度便可得知。

固定照射之光測頻器，主要由發條裝置驅動一個或數個窗、一個調速器、一個目鏡及一刻度盤（通常刻度為每分鐘迴轉數）等組成。

週期照射法之光測頻器，在產生閃光的裝置上和前者有些不同。最簡單的一種型式由一普通燈泡，一個具調速器藉以控制閃光頻率的馬達及刻度盤組成。閃光亦可由氣體放電燈泡產生。氣體放電式光測頻器在結構上較複雜，可用來照相或製造影片；有時裝置於腳輪或轉子上。迴轉或往復運動機構觀測所需閃光有時亦可由機構本身控制。藉由彈簧式阻斷器，光電池，電─磁繼電器使其同步。

除非永久裝附於光測頻器之內，照相機或攝影機將歸入其適當節別。

光測頻器特別用於觀察或量測馬達，傳動齒輪，紡織機器（例如：紡錘、捲線器、梳毛器、梭子等零件），製紙機械，印刷機械或工具機之速度。亦用於醫學上檢查聲帶震動用。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節所屬器具或用具之零件及附件，單獨進口時，亦分類於此。

90.30-示波器、頻譜分析儀及其他供計量或檢查電量之儀器及器具，不包括第90.28節之計量器；供計量或偵測α、β、γ、Χ光、宇宙或其他離子輻射線用之儀器及器具。

9030.10-供計量或偵測離子輻射線用儀器及器具

9030.20-陰極射線示波器及陰極射線波形記錄器

-其他供計量或檢查電壓、電流、電阻或電力之儀器及器具，無記錄裝置者：

9030.31--多用電錶

9030.39--其他

9030.40-其他專供電信用儀器及器具（例如：串音表、計量增益器、失真儀器、聲電表）

-其他儀器及器具

9030.82--供計量或檢查半導體晶圓或裝置者

9030.83--其他，有記錄裝置者

9030.89--其他

9030.90--零件及附件

（A）供計量或偵測α、β、γ、Χ光、宇宙或

其他離子輻射線用之儀器及器具。

此類儀器及器具係供工業（冶金術、石油探勘等），或生物學或醫學（與放射性示蹤器連用）上，用於科學研究，其包括下列各項：

（1）探測儀器之裝有游離室者。在游離室中之兩電極之間產生電位差。當輻射線進入游離室時所形成之離子，即為電極所吸引，因此使電位差變化，此變化度可予以放大及計量。

（2）蓋氏計數器。在計數器之電極之間維持大電位差；將輸入之輻射能所產生之離子予以極大之加速，再依序使管中之氣體游離。如此可產生能予以計數之脈衝。

本節之游離室及蓋氏計數器通常含有若干單元，諸如游離室或計數器、放大器、游離室或計數器之電壓供應器、計數電路或指示器。所有各單元常併裝於同一箱殼內。但有時游離室或計數器則不裝入同一箱殼，此類器具（需有游離室或計數器始成為完整體者）仍歸屬本節（視為實質上完整之儀器）。上述各單元分別單獨進口時，應按本章註註解總則規定予以分類。

某種游離室係用來計量在某一段時間內（例如二十四小時）之總輻射量，雖毋需任何輔助放大器等，但裝有一非常輕之可移動指針，可在顯微鏡下讀出其度數，並顯示通過游離室之輻射線總量。此種游離室（往往肖似鋼筆），其本身即為完整之計量儀器，應列入本節。

本節亦包括閃爍計數器。基本上為由光電池及電子倍增器所組成的一種裝置（光電倍增器）。其操作原理為輻射線激發某種晶體（硫化鋅、以鉈活化之碘化鈉、、注入四苯基丁二烯之塑膠材料等）之螢光所產生之效果可予以查明及計量；晶體係置於輻射源與計數器之一個電極之間。

本組亦包括：

（1）強度計及用於放射學的類似器具，用以計量或檢查強度及Ｘ光的滲透力。

（2）供計量宇宙或類似輻射線用的器具。

（3）「電熱堆」中子偵測器及計量或偵測儀器，具有一個中子偵測管（硼、二氟化硼或氫型式，或使用放射性裂變元件）。

（4）輻射線計量或偵測儀器，具有液體或固體閃爍器。

本節不包括：

（a）具閃爍計數器之器具。其數據轉換成類比信號，供醫學診斷使用（例如：伽瑪相機、閃爍掃描器）（第90.18節）。

（b）具放射性能源（特別是人工同位素）的計量或檢查器具。例如：量測材料厚度（板、襯套或類似品），監看包裹內容，量測低速空氣流（電離風速記）等（第90.22節）。

（B）示波器，頻譜分析儀及其他供計量或檢查電量之儀器及器具

示波器及示波器記錄器，特別使用於觀察或記錄快速變化的電量（電壓、電流等）。此儀器可分為下列三種主要種類：

（a）可動線圈式示波記錄器，在其上的線圈，通常包括一個附有反射鏡的一圈拉緊的線，在電磁場中移動。其周期現象可直接在一毛玻璃上觀察，或記錄在一個照相紙帶上。

（b）軟鐵及刻刀型示波記錄器，線圈作用在位於一不變區域的軟鐵條上。一個輕重量的桿，指在一端，固定在條上並描繪出現象（例如：切割一個被覆纖維素醋酸的紙帶）。

（c）陰極射線示波器及示波記錄器；這些操作藉記錄一個陰極射線如何被靜電或電磁力折射而為之。這些儀器也許有一個或多個零件，主要包括陰極射線管、伺給裝置及變壓器、放大器、一個清除或掃描系統及其他輔助裝置，有時也有電子開關。示波器具有一個記憶體，用以檢查孤立的快適瞬時現象，該記憶體可裝配有一個陰極射線記憶管，或為一個聯合陰極射線管的數值記憶體。在第一種型式中，信號的影像被捕捉及保持在陰極射線管上。在第二老型式中，信號被記錄於記憶體上，可依意願找出，並在銀幕上觀視。

*

**

頻譜分析儀，用以確認一個電氣輸入信號中不同的頻率成分，它們主要用來分析電量。當連接輻射線偵測器，或其他能夠偵測非常電量並將其轉換成電氣信號的裝置共同使用時，頻譜分析儀亦可用來分析電離輻射線，音波或其他非電量。

*

**

本節亦包括瞬時現象記錄器，該器具供捕捉信號並記錄在其上，目的在於以後可依適當方法，將其轉送到顯示器具上（例如：電視監視器），「邏輯分析儀」用以檢查半導體裝置電路者亦歸類於此。

*

**

供計量及檢查電量之儀器及器具，可為指示式或記錄式。

它們可依據操作模式的不同，可分成許多類，諸如：

（1）動圈儀器，在其上被計量的電流通過一個在永久磁鐵的磁場中自由移動的線圈。指針牢固在該移動線圈上。

（2）動鐵儀器，指針的偏轉，藉螺管作用於一個固定在指針軸上的一片軟鐵。

（3）電動儀器，被計量的電流通過固定線圈及活動線圈，活動線圈在固定線圈的磁場內運作，指針被牢固在活動線圈上。

（4）電感儀器，包括一個指針軸，在軸上安裝一個平面圓盤或滾筒，其運作於有一個或多個線圈的電磁鐵空隙中。

（5）熱電偶儀器，在其上被計量之電流通過一個加熱器，將熱供給一個雙金屬熱電偶，該熱電偶的電動熱於是可被量測。

（6）電子操作儀器，利用半導體科技與一個指針或一個供類比或數位讀數用的光電顯示器。

除了上述提到的，直接量出量測值的儀器或器具外，本節亦包括可提供操作者某些數據，供其計算出量測值（比較法）的儀器。此類包括特別是量測電橋及電位計。這些通常裝在盒內或箱內，含有一個或多個電流計、標準電阻、標準電容、標準電感、標準電池、變壓器、變頻器、開關等。量測電橋通常以發明者之名命名（惠斯頓、湯姆森、麥克威爾、安德森（Anderson）、蕭第（Sauty）、歇林（Schering）、歐拉克(Kahlrausch)，維（Wien）等；其他的命名用以指示比較單位（十進位電橋、雙倍電橋、Ｔ型電橋等），或以電橋的專門用途命名（阻抗、電阻、電容或連結電橋、萬能電橋等）。

下列物品當個別申報，無論如何不包括在此處（第八十五章）：變壓器、標準電阻、標準電容、標準電感、標準電池等；亦包括耳機（頭戴型）（在有些型式量測電橋用於代替目視零位指示器）。

電氣量測之主要型式有：

(Ⅰ)電流量測，利用電流計或安培計來量測。

(Ⅱ)電壓量測，利用伏特計、電位計，靜電計等。靜電計用於量測靜電高電壓；與一般伏特計不同的是，它們裝配有保持在絕緣座上的球或板。

(Ⅲ)電阻及導電率量測，利用歐姆計或量測電橋。

(Ⅳ)功率量測，利用瓦特計。

(Ⅴ)電容量及電感量量測，利用量測電橋，以法拉第或亨利表示。

(Ⅵ)頻率量測，利用測頻計，刻度為赫茲（每秒週數）。

(Ⅶ)波長或無線電頻率，利用波長計，或槽線儀器或槽波導儀器。

(Ⅷ)相角或功率因數量測，利用相位計，刻度為功率因數（cosphi）。

(Ⅸ)量測二電量之比值，利用電流比率計。

(Ⅹ)磁場或磁通量的量測，用電流計或通量計。

(ⅩⅠ)材料電氣性質或磁性性質的量測，利用磁滯試驗機，磁導計或類似儀器。

(ⅩⅡ)同步測試，利用同步示波器，指示出在二個周期現象中，相關的相角及頻率差。此類儀器依據它們的針盤指示器指出「快」及「慢」的指示量（配合箭頭）這個事實，而能加以辨識。

(ⅩⅢ)量測及記錄電量的速變化量，利用上述的示波器或示波記錄器。

*

**

有些電氣量測儀器可使用於多種目的，例如：電氣或電子儀器中，已知的「萬能測試器」（例如：多用電表），可用於快速量測電壓（直流或交流），電流（直流或交流），電阻及電容。

本節亦包括供無線電通信或電信用，非常廣泛的電氣或電子儀器，除了已經提到過伏特計、電位計、量測電橋、安培計、瓦特計、相位計及通測頻計外。此範圍包括：

（i）阻抗測試器及測試電橋，決定電路中的阻抗，亦可量測電容或電感。

（ii）電感量測電橋及類似儀器，用來量測環形電感的惠斯頓電橋法。

（iii）奈錶及分貝錶。這些用來量測長距離電話電路的衰減量。供量測音量的儀器及器具歸入第90.27節。

（iv）衰減指示器。與奈表不同（奈表依據一個補償系統給予量測值）。這些值直接顯示出衰減量。

（v）串音表，用在電話電路上，量測不同的量。

（vi）傳輸水平指示器。

（vii）雜音水平針，用在高頻率線路。

（viii）增益計量器，量測通過長途電話電路增音轉發器後的增益。

（ix）干擾量測儀器，例如：長途電話台的雜音電壓或來自鄰近高電路的干擾。

（x）聲電表，供計算線路雜音用的儀器，例如一個電源的電動勢，如果替換電話電路的感應電壓，也將產生同樣的干擾。

（xi）峰值指示器，用以記錄短電壓峰值，例如發生在傳輸系統（例如：長途電話電纜，無線電傳輸電路，短波接線）。

（xii）回聲表，用於建立線路平衡，直接閱讀回聲數，其表示單位為奈或分貝。

（xiii）失真係數測量計，量測複合傳輸時諧波失真。

部份上面所提的儀器，特別是用於電聲學量測，被以奈或分貝校準。

本節亦包括其他儀器及器具，可完成本節所說明的一種運作者，包括真空管測試或量測儀器，特別是用於測試無線電真空管者。這些真空管測試或量測儀器，有時經設計，可在示波器銀幕上顯示出真空管的特性曲線。

*

**

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節所屬儀器或用具之零件及附件，單獨進口時亦分類於此。例如：用於蓋格計數器或比例計數器的電子重合組件；固體閃爍器，型式為晶體或塑膠元件，安裝的或金屬被覆，專用於裝配在偵測儀器上者；使用硼、三氟化硼、氫或裂變元件的中子偵測管。

90.31-本章未列名之計量或檢查用儀器、用具及機器；輪廓投影機（＋）。

9031.10-平衡機械零件用機器

9031.20-測試台

9031.30-輪廓投影機

-其他光學儀器及用具

9031.41--供檢查半導體晶圓或裝置或供檢查製造半導體裝置所使用之光罩或網線者。

9031.49--其他

9031.80-其他儀器，用具及機器

9031.90-零件及附件

除了輪廓投影機外，本節包括計量或檢查用儀器、用具及機器，不論是否為光學者，不論如何，應該要注意的是此類不包括歸入第90.01至90.12或90.30節之任何儀器、器具。因此亦不包括下列：

（a）天文儀器（第90.05節）。

（b）顯微鏡（第90.11或90.12節）。

（c）第90.15節供大地測量等使用之儀器及用具。

（d）手用測長儀器（第90.17節）。

（e）第90.18節供內科、外科等使用之儀器及器具。

（f）供測試材料機械性能之機器或用具（第90.24節）。

（g）第90.26節之流量計等。

（h）第90.30節之供計量及檢查電量之儀器及器具，以及供計量或偵測離子輻射線用之儀器及器具。

（ij）自動調節或控制用儀器及器具（第90.32節）。

（Ⅰ）計量或檢查用儀器、用具及機器

（A）

這些包括：

（1）平衡機械零件用機器（動力式、靜力式或附有電子平衡裝置者），例如：電樞、轉子、曲軸、連結桿、螺旋槳軸、輪、飛輪。

動平衡機中，零件置於二個軸承座中或置於二心間，利用機械式計量不平衡量（紀錄板上軌跡圖，彈簧平衡原理等）。

靜平衡試驗機利用傾斜原理運作，利用刻度盤或量表計量不平衡量。與動平衡機不同的是，零件求平衡時並不需迴轉。

不平衡之補正藉加配重或去除材料為之。

機器上裝配有電子平衡裝置者，由於不平衡所引起之振動，藉一特殊敏感元件偵測及將之放大。

本節亦包括，裝配有工具機（例如：鉆床）之平衡機器，專用於改良不平衡。

（2）測試台，供引擎及馬達、發電機、泵、速度指示器或轉速計等使用；包括一個框架及一個計量或校正儀器。

（3）測試燃料用實驗室用具，特別是供量測汽油之辛烷值或柴油之十六烷值。這器具通常包括一個內燃機引擎、一個發電機、一個火花產生器、熱電阻、量測儀器（溫度計、壓力計、電壓計、安培計等）。

（4）供測試或調整汽車內燃機用器具，供檢查點火系統用（線圈、火星塞、電容器、電瓶等），由上得知化油器最佳設定位置（藉分析排氣），或供量測氣缸壓縮性。

（5）平面計，供計量平面面積（例如：用於地圖、圖表、皮膚或皮類上），一個描繪點聯結一個計量裝置，延著外形走，可量出面積大小。

積分器及調協分析器及其他儀器，利用面積計原理可求得其他因數（例如：體積、慣性矩）。

（6）頭輪廓量測器，製帽商所用，藉在紙上穿孔操作之。

（7）針盤指示比較器，顯微量測裝置，電子；光電及氣動感應器，不論是否為自動者，以及所有利用此種感應器來量測長度、角度或其他幾何量之裝置或儀器。本節亦包括記錄比較器，及裝配於機械裝置之比較器可輸送大量生產之零件至比較器上，並剔除不良品。

但本節不包括第90.17節註解（D）部份第（4）項所描述的手用針盤式比較器（見上面（d）項例外）。

（8）圓柱型錶，供檢查精密三角板組用，供檢查高度或於製造過程中其他檢查用者

（9）正弦桿及調整台正弦桿，供檢查角度用者。

（10）氣泡水平儀，用在許多產品上，包括精密調整水平儀（氣泡儀上加測微器），水平塊（金屬框架有二個水平儀）用於工程上，及連通管原理之液體水平儀。

應注意者，本節不包括專供測量使用之水平儀（第90.15節）。

（11）測斜器（指針式或分度線式，測斜尺，測斜分度器）用以檢查與一水平面之比較的水平，或測量表面傾斜度。

用於量測地面高的測量用儀器，亦稱作測斜器者並不包括在此處（第90.15節）。

（12）鉛垂線。

（13）球面計，用以量測球形表面之曲率（透鏡、鏡、眼鏡鏡片等）。這些主要包括一個具三支針（在等邊三角形的三角上）的底座，及一個分規及一個裝有探針的測微螺絲。其他型式（光學透鏡量測）可能裝有一針盤指示器直接指示曲率。

（14）標準件（檢查用）。

（15）多次元量測設備，包括坐標量測機（CMMs），用來執行尺度檢查，手動或機械式，用於不同機器構件或零件上。

（16）光學儀器商之定心機器，供決定及標出透鏡的軸及中心。

（17）顯微標準量測機，利用測微器的原理。這些包括一個固定的尾座（有一個接觸指示器），（18）供量測或探測振動、膨脹、震波或顫動之器具，用在機器、橋樑、水壩等。

（19）供檢查紡織材料用器具，例如：紡紗分級捲取軸（捲繞軸），用以得到紡紗或絲之已設定長度（不論有無張力調整器、計數器、鈴）；扭力計及扭力記錄計用來決定紡紗之扭力；張力計用來量測紡織機器上紡紗之張力（捲繞、軸捲、紡織等）；檢查紡紗軸捲於滾筒或盤上之均勻度儀器，通常包括一個檢查區段捲線的裝置。

（20）表面粗度儀器或機器，供量測表面狀況。

在機械式或氣動式中，利用一個硬的接觸點或空氣噴射量測。

在電氣式中一個藍寶石檢波器或鑽石檢波器通過測試表面，並將不規則的表面轉換成電位。檢波器垂直運動利用壓電晶體轉換成電位，或間接地利用電容或電抗值之變化，然後將電位放大並量測，比較量測得來的讀數與所選擇之表面粗度標準件（提供此類目的小金屬板），可得知被測之表面狀況。

（21）齒輪測試機，例如：使用一個槓桿放大系統，供測試輪廓、節徑、齒隙及滾動接觸等（用在正齒輪及科齒輪），導程等（用在螺旋齒輪及蝸輪）。

（22）黏土等之收縮測試儀器，由一加火的陶瓷爐中取試片，用以決定加火程度（高溫儀）。

這些儀器通常與卡尺類似，但刻上絕對的刻度。

（23）不規則表面（例如：皮膚及皮類）量測儀器，為光電式者。（來自光電池的電流差，依據量測時，均勻的鋰玻璃板被不透明表面遮蓋的量多寡而得）。

（24）紗徑測徑器，利用光電式，同上述（23）項。

（25）測厚儀，在滾軋工廠連續檢查及量測金屬板或條的厚度。

（26）超音波測厚儀，僅從材料之一邊即可得知厚度。

（27）超音波探傷器，供探測材料中之瑕疵、裂紋、破裂或其他缺點（棒、管、外型、機械品如螺紋、針等）。這些操作利用觀察陰極射線銀幕之磁性變化圖，或直接閱讀導磁性變化或超音波。

後者包括供檢查熔接或焊接點用儀器，其操作原理為超音波通過欠缺連續性之中間體

使得波束偏轉。缺陷之量測可利用觀察光束之稀薄情形或利用回聲法。可在一個陰極射線管銀幕上觀察到。

（28）供檢查鐘錶或鐘錶零件的特殊儀器。包括：

（i）游絲檢查儀器。

（ii）振幅計，檢查平衡輪振盪的高度，一個光束，被平衡輪的運動切斷，投影到一個光電池上，而後可測得高度。

（iii）振盪計，供測試及檢查完整錶之運用。鐘錶放置一麥克風上運轉，鐘錶運轉嘀嗒聲產生一電位，將其放大並供給兩個電極，其中一個電極裝配有針，可完成一打孔記錄於紙條上。

（iv）鐘錶最後檢查用儀器。其操作與振盪計原理相同（記錄下放置在麥克風上鐘錶的嘀嗒聲），但是也可裝配有陰極射線示波器。

（29）電氣式應力，應變量測特殊儀器，主要基於下列原理：

（i）供給應力時，線的電阻變化（應變計）。但視為「應變計」的電阻器，列入第85.33節。

（ii）二特殊電極間電容量變化。

（iii）當承受壓力時，石英或類似晶體產生的電位。

此類器具亦包括動力計，用於量測液壓床、滾軋床、材料試驗機等牽引力的壓縮性，以及用於負荷測試（飛機）。它們通常包括一個承受應力的金屬體（氣缸、環等）以及一個量測器具，刻有重量單位，記錄下金屬體形狀之改變。

但供測試材料性質用之動力計不包括於此（第90.24節）。

（30）負荷單元，將力的改變（包括重量）轉換為成比例的電壓改變。這些電壓的改變通常由量測、控制、加重等的儀器探測，及用需要的單位表示出。

（31）電子計時器及記時器，供量測電氣接觸時間，這些包括一個當接觸閉合時，通過一高阻抗電流充電之電容器；其量測在一個刻有時間單位的閥伏特計上完成。

（B）

本節亦包含光學式的量測及檢查用具及儀器，例如：

（1）光學或初度尺比較器，對照標準件，檢查製造的零件尺度；探針運動被一光學裝置放大（迴轉鏡原理）。

（2）比較台，供檢查伸長、長度、表面等。這些附有檯子及框架，滑動托架及二個固裝的測微顯微鏡。

（3）量測台，供大型零件、螺紋規、齒輪切割刀、螺紋軸（庫床用）、橫向構件等使用。附有一框架及檯子，觀視顯微鏡，兩個測微顯微鏡及投影器具。

（4）干涉儀，供檢查平面表面。主要利用光干涉原理，及包括一個標準光學平板及透鏡其上有供量測干涉帶用之測微十字線。但本節不包括標準光學平板（第90.01節），及供量測折射指數用的干涉儀（第90.27節）。

（5）光學表面測試器，利用稜鏡與透鏡之組合，供量測表面狀況用。

（6）附有快速脈衝差探針及光學觀視器之器具，供攝錄及量測外型及表面狀況。

（7）對準望遠鏡，供檢查工作台或機器滑塊之真直度及量測金屬結構。藉視準或自動視準操作，包括一個望遠鏡及一個視準儀或鏡。

（8）光學尺，從一平板上量測偏差；附有一個在兩端裝有稜鏡及透鏡的空心尺，及一個附有探針的目鏡測微器。

（9）測微讀數器具，供檢查工具機檯面之移動；附有一個測微裝置供讀出獨立尺之厘米數。

（10）光學測角儀或角度規，供檢查齒或刀片之磨銳時之角度（前傾角），附有一個具透鏡及反射鏡的光學裝置，及供讀出入射角度的針盤，或者是附有一個快門系統，形成一個反射鏡及一個可調目鏡。

（11）焦點計，供眼鏡透鏡量測用。

上面所提及之儀器及器具，不論是否適合用於安裝在機器上者，仍歸入本節。

應注意者，第84.66節包括用於工具機上供調整工件或工具之附件，包括光學附件（例如：光學分度頭、光學圓形台），該附件有光學裝置用以幫助閱讀刻尺，藉以進行調整等。

（Ⅱ）輪廓投影機

輪廓投影機，用於廣泛物體的形狀及尺寸檢查（成形件、齒輪及小型機件用小齒輪、螺絲、螺絲攻、螺紋鈑刀等），或供檢查表面用。在主要的投影機中，從一燈泡來的光，在直接照射放置於測試台上的試件前，先經過一個聚光鏡，聚成一個光束。試片被經過反射數次的光束照射後，影子被一組稜鏡投影到銀幕上，該銀幕通常裝在投影機上。有些投影機裝配有一個中間台，而標準件放置在其上。

零件及附件

除依本章章註１及章註２之規定（見註解總則）外，本節亦包括可確認為專用於或主要用於上述機器、器具及儀器之零件及附件，例如：平面計臂、架及針盤比較器用檢查台。

。

。。

目註解：

第9031.49目

本目不僅包括對人類視覺提供直接幫助或增強之儀器及用具，亦包括經由光學元件或光學程序之應用而作用之其他儀器及用具。

90.32-自動調節或控制用儀器及器具。

9032.10-恆溫控制器

9032.20-流體恆流器

-其他儀器及器具：

9032.81-液壓或氣壓者

9032.89-其他

9032.90-零件及附件

依據本章章註7，本節包括下列各項：

（甲）自動控制液體或氣體之流量、深度、壓力或其他可變因素或自動控制溫度之儀器及器具；其操作不論是否依受自動控制之因素而變動之電氣現象而操作者；其係設計將這個因素帶到一個期望值並維持該值，藉連續性或週期性之量測實際值而保持穩定不受干擾；及

（乙）電量自動調整器與自動控制非電量之儀器或器具，其操作係依受控制之因素而變動之電氣現象者，其係設計將這個因素帶到一個期望值並維持該值，藉連續性或週期性之量測實際值而保持穩定不受干擾。

（Ⅰ）自動控制液體或氣體之流量、液位、壓力或其他可變因素，

或自動控制溫度之儀器及器具

液體或氣體之自動控制器具及溫度自動控制器具，乃一完整自動控制系統的部份，主要有下列裝置：

（A）量測裝置，量測被控制的變數（容器中的壓力或液位，房間溫度等）；有時可使用對變化因數敏感性高之簡單裝置（金屬或雙合金棒、含有可膨脹液體及浮筒之容器或風箱）取代量測儀器。

（B）控制裝置，用以比較量測值與期望值，以及啟動下列中所描述之裝置。

（C）啟動、停止或操作裝置。

自動控制液體或氣體或溫度的器具，按本章章註7（a）所指，由此三個裝置形成一個單實體，或依本章章註3所指，形成一個功能單元。

有些儀器及器具，未裝附有比較量測值與期望值之裝置，而是直接由開關作動，例如：當達到預設值時開關產生動作。

自動控制液體或氣體之流量、液位、壓力及其他可變因素的儀器及器具，或自動控制溫度之儀器或器具，均連接至一個用具；該用具用以執行指令（泵、壓縮機、閥、燃燒器等），用以恢復變數（例如：容器中被量測的液體或室內被量測的溫度等）到規定值，或為一個安全系統，例如停止被控制之機器或器具的運作。這個用具通常藉由機械、液壓、氣壓或電氣控制等遙控，將歸入其本身所屬之節（泵或壓縮機：第84.13或84.14節；閥：第84.81節等）。如果自動控制器具聯合實行指令之用具，將依解釋規則（1）或解釋規則3（b）以決定其分類（見第十六類總註解第Ⅲ部份及第84.81節註解）。

此類物品包括下列：

（A）壓力控制器或調節器，亦稱作流體恆流器，這些主要包括一個對壓力敏感之裝置，一個控制裝置供比較（利用一個可調彈簧）被控制壓力與規定壓力，及一個電氣接觸式或小型閥以運作一個伺服循環。

這些器具可使用於，例如：控制一個電動機泵，或壓力罐體之壓縮機，或操作氣壓閥定位器，或裝有一閥以供調節液體或氣體的流量、壓力等。

這些壓力調節器不同於第84.81節的減壓閥（有時亦稱作「壓力調整器」）。

（B）液位調節器或控制器，供自動控制液位用。

在浮筒式液位控制器中，浮筒作用於一隔膜或磁性或其他裝置上，用以操作電氣開關；將泵、閥等之開關輪流開閉。

在電極系統中，液體連接地面形成迴路之部份，變壓器之一極亦為接地。當液體表面接觸到電極時，迴路關閉使得繼電器運作。

（C）濕度調節器，有時亦稱作調濕器，用在蒸汽房、燃燒室、工廠、倉庫等供濕度自動控制用。

其運作乃依賴一束毛髮之長度變化，或其他對濕度敏感元件，以及它們通常操作一個信號裝置或控制一個能改變濕度之基具（蒸汽進汽閥，增濕機或除濕機，風扇等）。

（D）恆溫控制器，供自動控制溫度用，主要由下列組成：

（1）一個對溫度變化敏感之元件，可依下列條件動作：

（a）雙金屬條之形狀改變（直線形、Ｕ形或螺旋形等）；

（b）液體之蒸氣壓力；

（c）液體之膨脹或金屬棒之膨脹；

（d）電阻或熱電偶。

在雙金屬條恆溫控制器中，該條固定於柱塞管內部或在一盒內，在金屬棒恆溫控制器中，金屬棒安在柱塞管內。在蒸氣壓力式或液體式中，該敏感元件可包括一折疊閉封液體之隔膜或包括一個附有隔膜、毛細管及球管或肘管的系統。

（2）一個滾筒、圓盤或其他裝置供設定預期溫度。

（3）一個起動、運作裝置，依據傳動型式（機械式、伺服流體、電氣），主要包括一個槓桿組合、彈簧、閥、電氣開關等。這個裝置操縱一個信號或一個用具（通常為遙控）例如：一個蒸汽進汽閥或熱水進水閥，鍋爐燃燒器、空氣調節單元、風扇等，用以調節溫度。

恆溫控制器之使用，特別是在供房子或其他建築、爐子、煮器、鍋爐、熱水器、冷藏設備、煙囪或焰管、蒸汽器具或蒸汽房，及其他工業或實驗室設備等之溫度控制用。

（E）溫度調節器，供定溫及保持設定溫度於電氣加熱用具中（煮器、烤架、咖啡壺等），包括一個雙金屬條，該條藉電力循環中旁路電阻產生之熱而撓曲，操作開關使得電力循環完成或切斷，開或關的期間（及加熱元件之溫度）由手控制轉盤之位置決定；當在「滿」的位置時，雙金屬組合不發生效力，因此特別是在加熱初始階段，允許加熱元件連續運作。

本節不包括：

（a）恆溫蒸汽熱及恆溫箱等，該類器具利用恆溫控制器使得溫度不變，將分類於其相應之節。

（b）恆溫控制閥（第84.81節）。

（F）爐─通風調節器，如使用於中央加熱或空調工廠，依據溫度、壓力等條件而自動控制進氣。

（Ⅱ）電量自動調整器、非電量自動控制之儀器或器具，

其操作係依受控制之因素而變動之電氣現象者

本節中之自動調整器，係用於一個全自動控制系統，其可將電量或非電量帶到一個期望值並維持該值，藉連續性或週期性之量測實際值，而保持穩定不受干擾。它們主要包括下列裝置。

（A）量測裝置（偵測裝置、轉換器、電阻探針、熱電偶等）用以決定被控制變數的實際值，以及轉換成與其成比例的電氣信號。

（B）電氣控制裝置，用以比較量測值與期望值，以及給予一信號（通常為可調電流型式）。

（C）啟動、停止或操作裝置（通常為接觸器、開關或迴路斷電路、逆轉開關或者有時為斷電開關），該裝置依據接收自控制裝置之信號，而供給電流到一個引動器。

一個自動調整器，依本章章註6（b）所指，包括上述（A）（B）（C）三個裝置，不論是組立成一體，或是依本章章註3所指，形成一個功能單位。

假如違反了上述定義，則將歸入如下：

（1）電氣量測裝置通常歸入第90.25、90.26或90.30節。

（2）電氣控制裝置分類於此，將視同不完全的自動控制儀器及器具。

（3）啟動、停止或操作裝置通常歸入第85.36節（開關、繼電器等）。

自動調整器連接一個電氣、氣動或液壓的引動器，將被控制的變數帶回到期望值。該引動器也許為夾鉗，可調節電弧爐中電極的間隙，也許為電動閥，可控制鍋爐、火爐、搗碎機等之進水或進汽。

引動器將歸入其自身之節中（可調夾鉗：第84.25節；電動閥或電磁閥：第84.81節；電磁定位器：第85.06節等）。如果自動控制器聯合引動器，決定其整體的分類，將依解釋準則1或解釋準則3（b）（參看第十六類註解總則第Ⅲ部份及第84.81節之註解）。

電子調整器利用精密電氣原理作用，而並非機電原理。其特性零件為半導體（電晶體）或積體電路。

這些調整器並不光用於電量調整，如：電壓、電流、頻率及電能，亦用於非電量調整，例如：每分鐘迴轉數、扭矩、牽引力、液位、壓力、流量或溫度。

本節亦不包括：

（a）切斷裝置與電壓調節器或電流調節器，併裝於一單殼內供連接內燃活塞引擎使用者（第85.11節）。

（b）屬於第85.37節內之「可程式控制器」。

零件及附件

除依本章章註1及章註2之規定（見註解總則）外，本節所屬器具或用具之零件及附件，亦分類於此。

90.33-本章未列名之機器、用具、儀器或器具之零件及附件。

本節包括本章之機器、用具、儀器或器具之所有零件及附件，但不包括：

（1）本章章註1所提到之物品，例如：

（a）未經光學加工之光學元件（第七十章）。

（b）用於機器、用具、儀器或器具之硫化橡膠製品，但硬質橡膠製者除外（例如：橡膠油封、墊圈及類似品）（第40.16節），皮革或組合皮製品（例如：氣體量計用皮膜）（第42.04節），或紡織材料製品（第59.11節）。

（c）第十五類類註二所稱之一般用卑金屬製零件（第十五類）或塑膠製類似品（第卅九章）。

（2）第九十或八十四、八十五或九十一章之機器、用具、儀器或器具之依本章章註2（a）所指者（第84.85、85.48或90.33節除外）。其個別申報之零件及附件均應歸入該類機器、用具、儀器或器具之專屬號別。例如下列各項：

（a）真空泵（第84.14節），栓塞或閥類（第84.81節），齒輪（第84.83節）。

（b）電動機（第85.01節），變壓器（第85.04節），永久磁鐵及電磁鐵（第85.05節），原電池（第85.06節），聲頻擴大器（第85.18節），電容器（第85.32節），電阻（第85.33節），繼電器（第85.36節），電子管或真空管（第85.40節），光電管（第85.41節），高頻或中頻擴大器（第85.43節）。

（c）第90.01或90.02節之光學元件。

（d）照相機（第90.06節），溫度計及高溫計（第90.25節）。

（e）鐘錶運轉體（第91.08或91.09節）。

（3）依本章章註2（b）所指，如係專用或主要用於某一特定機器、儀器、用具或器具之零件及附件，或適用於同一節下之多種機器、用具、儀器或器具之零件及附件，均應歸入該類機器、用具、儀器之節。

第九十一章

鐘、錶及其零件

章註：

1.─本章不包括下列各項：

（a）鐘或錶之玻璃及重體（按其組成材質歸類）；

（b）錶鏈（視情形而定歸列第71.13或71.17節）；

（c）第十五類類註2所稱之一般用零件之卑金屬製品（第十五類），或塑膠製類似品（第三十九章）或貴金屬或被覆貴金屬之金屬製品（一般歸入第71.15節）；但鐘、錶彈簧應歸入鐘錶零件（第91.14節）；

（d）滾珠（視情形而定歸列第73.26或84.82節）；

（e）第84.12節無需擒縱器之物品；

（f）滾珠軸承（第84.82節）；

（g）列入第八十五章之物品，而未裝配成鐘錶之運轉體或未裝配成適用於運轉體之零件者（第八十五章）。

2.─第91.01節之錶，僅包括錶殼完全以貴金屬或被覆貴金屬之金屬或相同材料裝有第71.01至71.04節之天然珍珠或養珠、寶石或次寶石（天然、人造或再造）者。錶之卑金屬錶殼鑲有貴金屬者歸入第91.02節。

3.─本章所稱「錶運轉體」，係指由平衡輪及游絲、石英晶體或任何其他能確定時間間隔，具顯示時間或附有顯示時間之機械系統裝置者，此類錶運轉體厚度不超過12公厘，其寬度、長度或直徑均不超過50公厘。

4.─除章註1所列者外，凡運轉體及其他零件適合供鐘錶及其他物品用者（例如：精密儀器）應歸入本章。

總　則

本章包括若干器具主要用於計量時間或與時間有關之操作效果者。此類器具包括適於隨身攜帶之時計（錶及碼錶），其他時計（普通鐘、裝有錶運轉體之鐘、鬧鐘、航海用精密測時計、車輛用鐘等）及工時記錄器、時間間隔計量儀器及定時開關；一般言之，亦包括此類物品之零件。

屬於本章之物品得由任何材料（包括貴金屬）製成，亦可能飾以或鑲有天然珍珠或養珠，或天然、人造或再造之寶石或次寶石（見第91.11及91.12節註解）。

鐘錶與其他物品之聯合裝置（家具、燈、墨水瓶架、紙鎮、寫字檯、煙絲瓶、打火機、手袋、粉盒、煙盒、自動鉛筆、手杖等）應按本解釋準則辦理。鐘或錶僅加入內部照明者仍歸入本章。

除在各節註解內規定除外者外，本章亦不包括：

（a）日晷儀及沙漏（依其組成材料分類）。

（b）音樂自動裝置（能唱歌之機器鳥及類似品）及音樂盒而無時間針盤者（第92.08節）。

（c）玩具鐘錶及裝飾聖誕樹用之鐘錶飾物、無鐘或錶之運轉體者（第95.03或95.05節）。

（d）活動模型及用於商店櫥窗之其他生動陳列品（第96.18節）。

（e）藝術品、收藏品及古董（第九十七章）。

鐘或錶皆由兩主要部份所組成：運轉體及其外殼（盒、箱等）。

機械式鐘錶運轉體包括下列各種零件：

（1）本體或支架，通常以盤及橋組成。盤為鐘錶運轉體之基本支架，橋則由螺絲及銷固定於其上。若干本體或支架除本身之盤及橋外，可能另含有一塊或一塊以上之盤（例如：所謂指針盤、低蓋盤），藉以固定鐘錶運轉體之若干零件（轉動機械、鬧鐘機件等）。

（2）驅動鐘錶運轉體之裝置，通常含有重錘或發條；其能源可能為電能，或利用氣溫或大氣壓力之變化。

（3）輪列，即連綿之齒輪，用以接連驅動裝置與擒縱器藉以計算時間者。

（4）轉動機械，即連繫分針與時針轉動之用者。在含有指針盤之運轉體中，轉動機械通常裝置於指針盤與盤之間。

（5）擒縱器；係供給鐘擺或平衡輪及游絲以動能之用，並確保輪列之轉動已受控制。

（6）調節裝置；可調節驅動機械之轉動。本裝置係以鐘擺、平衡輪及游絲組合、音叉、壓電石英晶體、或任何其他可確定時間間隔之系統。

（7）開發條及對錶機械（係以推進體、抽出體或搖擺桿等操縱）。

轉動體總成，連同針盤及指針共同裝於鐘錶殼內或盒中。

平衡輪、擒縱器零件及輪列零件均精細地裝於樞軸上。廉價鐘錶者則直接裝於盤及橋之金屬樞軸上，但較佳之鐘錶，其軸承均裝有寶石以抵抗磨損。

鐘或錶中可能有打擊裝置，鬧鐘機件或鳴響組合。每種裝置均須有一特殊之運轉設備。

機械式鐘錶有用手上發條、電動上發條或自動上發條者。

*

**

本章之器具可能是電氣式（包括電子式），例如：

（A）用乾電池或低動量蓄電池（數分鐘之動量）之時鐘。此類時鐘含有傳統性平衡輪及游絲組合或鐘擺，週期性地以電磁鐵上發條。

（B）連接於電源線上之電鐘，帶有高動量（數小時之動量）。此類時鐘含有普通平衡輪及游絲組合或鐘擺、發條或重錘係以電動馬達（同步、感應等）週期性地上發條。

（C）以乾電池、蓄電池或接於電源線而驅動之擺鐘；鐘擺之擺動係以電磁裝置為之。

（D）以乾電池或蓄電池驅動之鐘錶裝有調節器者（交叉、壓電石英晶體等）係利用電子線路保持振盪。

（E）同步馬達鐘。係連接於頻率業經控制之電流上，故其中僅含有馬達及輪列，而無控制裝置。

電鐘系統在第91.05節之註解中有更具體之說明。某些電鐘裝有以遙控方式校對時間之裝置。

*

**

下列量測方法適用於本章章註3中有關錶鐘錶之說明：

（a）厚度之量測：

運轉體之厚度乃從指針支持物之外側平面（若附有顯時裝置之運轉體則從顯時裝置之可視面算起）至其最遠對面之距離，但突起於此平面上之螺釘、螺帽或其他固定零件則不予考慮在內。

（b）寬度、長度或直徑之量測：

運轉體之寬度、長度或直徑（由對稱軸決定）之量測時，轉動心軸或齒冠不予考慮在內。

91.01-手錶、懷錶及其他錶，包括碼錶在內，其外殼為貴金屬或被覆貴金屬之金屬製者。

-手錶、電動者，不論是否配有碼錶裝置：

9101.11--僅有機械顯時裝置者

9101.12--僅有光電顯時裝置者

9101.19--其他

-其他手錶，不論是否配有碼錶裝置者：

9101.21--自動上發條者

9101.29--其他

-其他：

9101.91--電動者

9101.99--其他

第91.02節之註解，加以必要之變動後，適用於本節。

依據本章章註2之說明，本節所稱之錶者，乃錶殼全部為貴金屬製或被覆貴金屬之金屬。錶殼可鑲有寶石或天然珍珠或養珠，亦可裝配有貴金屬（含寶石組合或否）質之錶蓋或錶鐲。

依據第七十一章章註2之說明「被覆貴金屬之金屬」意謂以某種金屬為基底，藉著軟焊、硬焊、熔接、熱軋或類似之機械方法，在其一面或一面以上，包覆貴金屬而成之材料。

但錶殼為貴金屬或被覆貴金屬之金屬質，而具鋼質錶底者，歸屬於第91.02節，錶殼為卑金屬鑲貴金屬者亦然。

91.02-第91.01節以外之手錶、懷錶及其他錶，包括碼錶在內。

-手錶，電動者，不論是否配有碼錶裝置：

9102.11--僅有機械顯時裝置者

9102.12--僅有光電顯時裝置者

9102.19--其他

-其他手錶，不論是否配有碼錶裝置：

9102.21--自動上發條者

9102.29--其他

-其他：

9102.91--電動者

9102.99--其他

本節包括機械式及電動式（大都為電子式）之已具外殼及運轉體之計時器，即適於佩戴或隨身攜帶，而能顯示時間或量度時間間隔者，且不論其運轉體之厚度。此類物品包括手錶、懷錶、袋錶、手提包內之錶，鑲於胸針、戒指等上之錶。

但計時計具有台座者，不論如何簡單，亦不歸屬於錶類。

本節不僅包括含有簡單運轉體之錶，亦包括裝有複雜系統之錶（除指示時、分、秒外另有特別裝置者），例如記時錶、鬧錶，可使再打已打出之時刻之錶、自動錶、日曆錶及指示工作時限之錶。

本節包括特別裝飾或具有特別功能之錶，諸如防水、防震或抗磁錶、八日錶、自動上發修錶、針盤發光錶、具有中心秒針或特殊錶盤面之錶、無針錶、運動錶（例如裝有深度指示器之赤身潛水用錶）、盲人用錶。

精密計時器，係具有高精密度，在各地及各種溫度中試驗者。此類物品亦包括艙面錶，但不包括航海用精密計時計及其類似品（第91.05節）。

記時錶不僅用以指示一天之時間，亦可用計量較短之一段時間。除通常之三個指針（時針、分針、秒針）外，尚有兩個特殊指針，即一個每分鐘在針盤上旋轉一周，並可利用環柄或鈕使其啟動、停止及歸零之中心秒針，以及一個記錄中心秒針自啟動至停止時所走時間之指針。某種計時錶尚有另一種秒針。

本節亦包括碼錶。其與上述之記時錶不同之處在於其不帶普通之時針、分針及秒針而僅有一個中心秒針（有或無另一個秒針）及記錄時間之分針。但電子式碼錶常有指示一天時間的附屬裝置。

記時錶和碼錶可有五分之一秒、十分之一秒、百分之一秒及千分之一秒之刻度。它們有時裝有特殊裝置，不需計算可測出跑步者、機動車輛、聲音等之速率，以及脈搏率、機器生產率等。其中某些錶亦裝有記錄時間之裝置。

附於錶上之手錶帶（不論是否固結於錶上）歸屬於本節。

下列物品如係單獨進口不歸屬於本節：錶殼及其零件（第91.11節），錶運轉體（第91.08或91.10節）、錶帶、錶箍及錶手鐲帶（第91.13節）及運轉體零件（通常歸類於第91.10或91.14節）。

本節亦不包括：

（a）步程器（第90.29節）。

（b）裝有錶運轉體之鐘（第91.03節）。

（c）儀表盤鐘及供車輛、飛機、太空船或船隻用之類似鐘（第91.04節）。

91.03-配有錶運轉體之鐘，不包括第91.04節之鐘。

9103.10-電動者

9103.90-其他

本節包括鐘（鬧鐘在內但不包括屬於第91.04節之鐘），如裝有錶運轉體及其主要結構係用於指示一天之時間者。依照本章章註3規定，本節所稱之錶運轉體係指由平衡輪及游絲、石英晶體或其他可確定時間間隔之系統所調節，帶有顯時裝置或附有機械式顯時裝置之系統者。錶運轉體之厚度不得超過12公厘，其長、寬或直徑則不得超過50公厘。

應予注意本節不包括：

（a）儀表盤鐘及供車輛、飛機、太空船或船隻用之類似鐘；此類物品不論其型式或運轉體之厚度，均歸屬於第91.04節。

（b）鐘（包括鬧鐘），凡不適合於第一段所敘述之規定者，例如：擺鐘，裝有調節系統可確定時間間隔而厚度超過12公厘或長、寬或直徑超過50公厘者，以及具有運轉體而無調節系統之鐘例如同步馬達鐘）均列入第91.05節。

裝有打擊機械之鬧鐘（通常以鐘之外殼為音響器），係預先以專用指針在指定之時間內使之打擊。有時打擊機械得以音樂裝置取代。

本節包括下列之鐘，如裝有錶運轉體者：

（i）家庭或辦公室用立鐘（包括鬧鐘）、或裝有檯座者等。

（ii）帶有外殼之旅行用鐘。

（iii）日曆鐘。

（iv）八日鐘。

（v）報時鐘。

（vi）裝有發光之鐘面及指針者。

單獨進口之下列物品不歸入本節：運轉體（第91.08或91.10節）、鐘殼（第91.12節）及運轉體之零件（一般歸入第91.10或91.14節）。

91.04-儀表盤鐘及供車輛、飛機、太空船或船舶用之類似型式之鐘。

本節包括裝於車輛（機動車輛、機動腳踏車等）、飛機、太空船或船隻之儀表盤、方向盤、後視鏡等內之特製鐘而具有殼及運轉體者，不論該運轉體之型式或厚度如何均包括在內。此類鐘通常係電氣鐘（大多是電子）、自動上發條、或機械八日鐘。

本節亦包括車輛用之計時器，此類計時器除常用之時、分、秒針外，尚有記時器、記分針及時間記錄器。

本節不包括下列單獨進口之物品：運轉體（第91.08至91.10節）、鐘殼（第91.12節）及運轉體之零件（通常列入第91.10節或第91.14節）。

91.05-其他鐘。

-鬧鐘：

9105.11--電動者

9105.19--其他

-壁鐘：

9105.21--電動者

9105.29--其他

-其他：

9105.91--電動者

9105.99--其他

本節包括不屬於本章其他節之計時器，其主要係用於指示一天之時間者；因此其運轉體與錶之運轉體不同，凡裝有錶運轉體之鐘及鬧鐘（如本章章註3所述）均不屬於本節（第91.03節）。

屬於本節之鐘可能以重錘、發條、電動或電子操縱；通常係由鐘擺、平衡輪及游絲、音叉或壓電石英晶體調節。此類物品並常裝有打擊機械（每小時、半小時或一刻鐘報時一次）在鈴或鑼上、或在多種音響機械上打擊。

除應依照上開規定外，本節包括下列各項：

公共場所用鐘：店舖、家庭等用鐘；特殊地區性精英型鐘（Neuchatel鐘、巴黎鐘、布穀鳥鳴鐘、西敏寺型自鳴鐘等）；「傀儡」式鐘；以硬幣操縱之鐘；天文台及瞭望台用鐘；自動上發條鐘（例如，以溫度之變化或大氣壓力上發條者）；鬧鐘；中心秒鐘；電子鐘；壓電石英晶體鐘。

本節亦包括市區、工廠、電話總機、車站、機場、銀行、旅社、學校、醫院等場所用之電動系統鐘。此一系統之鐘係以一個經精密調節之主時鐘及遙控之副時鐘組成。主時鐘通常含有機械推動或電動之鐘擺裝置，及推動副時鐘之接觸器。副時鐘於每分鐘或半分鐘接受主時鐘所傳達之衝力後指示時間。副時鐘含有電磁鐵，內裝用以推動輪列及轉動機械之旋轉或振動電樞；每次來自主時鐘之衝力可使副時鐘之分針向前移動一分或半分。輪列亦可以電動彈簧或直接由電動馬達推動。指秒之副時鐘除時針及分針外另增加一中心秒針。遇有此種情形，主時鐘在傳達分針之外須另裝每秒鐘傳達一次衝力之裝置。但應注意，本節不包括僅裝有分針及秒針或僅裝有秒針之副時鐘（調整錶等之用）；該類時鐘應列入第91.06節。

副時鐘可使用於室內或戶外，可裝有兩個或兩個以上之針面盤，亦可裝於平面如桌面上。

主時鐘有時亦可用以控制其他電器裝置，如時間記錄器、警衛人員之計時器、開關裝置、錄音機、信號（鈴、號笛、燈）、浮標或地燈。

本節亦包括電動同步鐘、及以壓縮空氣操縱之氣體裝置。此種氣體裝置係轉播及校正時間之用。

本節亦包括航海用及類似之精密測時器，即高精密度之固定時計，主要在船上計時之用，但有時亦用於科學方面。

此類時計通常較精密計時錶為大，係裝於盒中；亦可裝於航海儀中。通常上發條一次可走兩天至八天，普通裝有停輪擒縱器、蝸形繩輪，可將主彈簧動力轉變為連續壓力之裝置及能量儲備指示器。

本節不包括下列單獨進口之物品：鐘外殼（91.12節）、運轉體（第91.09或91.10節）及運轉體之零件（一般列於第91.10或91.14節）。

本節亦不包括：

（a）艙面用錶（第91.01或91.02節）。

（b）儀表盤鐘及車輛、飛機、太空船或船隻用之類似鐘（第91.04節）。

91.06-日時記錄器及附有鐘或錶運轉體或同步馬達之計量、紀錄或指示時間間隔之器具（例如，時間記錄器、工時記錄器）。

9106.10-時間記錄器；工時記錄器

9106.20-停車、計時器

9106.90-其他

本節包括下列二項物品之由錶或鐘運轉體型（包括二次或同步馬達鐘運轉體）所操縱者，或由帶或不帶減速齒輪之同步馬達所操縱者：

（i）範圍廣泛之用具，用以記錄應做工作之時間者；及

（ii）用於計量、記錄或指示時間間隔之器具而不屬於其他節者。

此類器具可能裝有指示時、分或秒之計盤。但屬於本節之若干儀器如時間記錄器、守衛人員計時器及鴿子計時器，有時不裝計盤。

本節包括：

（1）工廠、工場等用以記錄員工離到之時間記錄器。係以時鐘，由鐘運轉體推動之日期標示器、錘及印墨帶組成，員工將卡片插入打卡器後機械操作或電動之錘即可將正確之日期、時間印於卡片上。其上班之數亦可憑以計算。最常用者機械式八日鐘及電動鐘。此種機器可多獨立使用，或連接於主時鐘上，或本身即為主時鐘。係主時鐘，有時裝有打擊機械或警報器（見第91.05節註解）。

（2）工時記錄器與上述（1）項之時間記錄器類似，但可記錄年、月、編號或其他符號者。有些裝有計算工作小時之計算裝置（例如，每天之工作小時或每週之工作小時）。此類儀器亦可在信件、公文、賬單等打上日期之用。

（3）守衛人員計時器。通常為手提式，其中裝有推動紙盤或日期打印裝置之鐘運轉體。守衛人員得以特製鑰匙將定期於管區內巡視之結果（時數、分鐘、地點編號）在旋轉盤上打孔或打印；或在紙帶上以色帶打印。

（4）鴿子計時器。係記錄鴿子於比賽結束後回至其家之時間之用。係手提箱式，裝有鐘、環用之鼓輪及一種裝置用以將到達之日、時、分秒等印於捲帶上，或在盤或紙帶上打孔者。

（5）主頻率控制儀器。係與同步馬達鐘、定時開關等系統配合使用。此種儀器裝有計盤，用以指示標準時間、同步馬達時間及兩者之差別時間。主要係以指示時間差異之機械，由主時鐘控制而用以指示標準時間之二次鐘運轉體、同步馬達鐘運轉體及各種接觸器、信號器及調節裝置等所組成。

（6）計時器，限以開或關電接觸器以計量短暫現象之持續時間者。此種計時器係校正電力供應計、測量人類反應速度等之用。主要部份為同步馬達、電磁偶及表計，後者裝有指示秒及數百分之一秒之刻度盤者；全部機件係裝入同一箱中。當此種儀器在操作時，其同步馬達係連續開動，並配合表計以計量現象之持續時間。

未具鐘錶運轉體或同步馬達之電動或電子計時器不列入本節（第90.31節）。

（7）供體育活動用之桌上及運動場用計時器，係指示到達時間或運動時間之分秒數之用。

運動場用鐘之裝有鐘盤者不列入本節（第91.05節）。

（8）計秒鐘及其他計時器，用以計量某種過程之持續時間者，含有計秒盤、計算總分鐘數之針盤及控制開始與停止之桿。

（9）記錄電話通話時間之計時器，其操作方法與計秒鐘者類似，且可能裝有打擊機械。

（10）供體育活動用之工時記錄器，裝有同步馬達運轉體，通常由石英晶體振盪器控制。此類儀器所記錄之時間其精確度可達百分之一秒；亦可記錄到達或出發之順序；可以照相操縱，或打印或打孔於定速移動之紙帶上。

各項輔助運動計時器（計時器之立式支架及手持支架、起動門、光電管裝置、傳聲器、電或無線電傳播儀器等），均應分別列入各該物品之適當節。

（11）計短期過程之計時器。此種儀器經常指定之時間（通常至六十分鐘止）後即響鈴一次；裝有鬧鐘運轉體及針盤，通常刻有0-10，0-30，或0-16。此類計時器，係用於各種場所，對於處理時間必須予以控制者。

定時開關與計短期過程之計時器不同之處在於其在指定之時間不以打擊系統發動，而僅控制電流之「通過」或「切斷」，故不列入本節（第91.07節）。

（12）二次時鐘（由主時鐘遙控）僅裝有分針及秒針或僅有秒針者（調整錶等之用）。

（13）撞球計時器。係以鐘運轉體以指示打球時間或根據撞球時間指示應收費用之款額。

（14）棋士用鐘，由兩個鐘或錶運轉體，指示時數與分鐘數之針盤，及兩個控制運轉體啟動或停止之鈕或桿組成。

下列物品如單獨進口者不歸入本節：上開各種器具之外殼（第91.12節或各該物品之適當節，見第91.12節註解），錶及鐘運轉體（第91.08至91.10節）及該運轉體之零件（通常列入第91.10或91.14節）。

本節亦不包括：

（a）第九十章之儀器及器具，不論是否具有錶或鐘之運轉體，但未裝有指示時間之針盤者，例如潮汐記錄計及地震計（第90.15節），氣壓記錄器及溫度記錄器（第90.25節），壓力計（第90.26節），供應或生產氣體、液體或電力用之量計（第90.28節），轉數計、生產計數器、速率指示器、轉速計、出租汽車計費表、步程計及藉著計數來計量短時間間隔之儀器及器具（第90.29節），曲線計（第90.31節）。

（b）精密計時錶、精密計時記錄錶及碼錶（第91.01或91.02節）。

（c）節拍器（第92.09節）。

91.07-配有鐘錶運轉體或同步馬達之定時開關。

本節包括之儀器係不具有屬於第91.05節之鐘之特性，但主要係在指定之時間內自動控制電路之開或關者；開關通常係依據預定計劃在每日或每週一定時間內為之。凡歸入本節之儀器必須裝有鐘或錶之運轉體（包括二次運轉體或同步馬達鐘運轉體）或同步馬達，裝或未裝減速齒輪者。

定時開關係用以控制燈光線路（用於公共場所、櫥窗、樓梯、照明招牌等）、電熱線路（熱水器等）、冷卻裝置、幫浦、供應兩種不同電力之電錶等。此種儀器主要含有機械推動或電動之錶或鐘運轉體或同步馬達，通常裝有帶或不帶指針之針盤、時間調節器（桿或針），並裝有動力繼電器、開關及整流器之系統。全部係裝於帶有接頭之盒中。針盤上通常刻有刻數，亦有另刻日數及月數者；外圍之桿或針可按預先指定之時間推動接觸器。

定時開關得以恆溫器、壓力調節器、水平調節器等使之工作。

本節亦包括控制供應電氣器具（電視接收器、電熨斗、洗衣機、撞球檯燈等）電路之開或閉之開關，當投入硬幣時電源接通，而經由同步馬達之作用使電源關閉，通電時間之長短則由投入之硬幣數目決定之。

本節不包括下列單獨進口之物品：上開各項儀器之外殼（列入第91.12節或各自列入其適當之節別，見第91.12節註解），錶或鐘運轉體（第91.08至91.10節）及該運轉體之零件（通常列入第91.10或91.14節）。

91.08-錶運轉體，整體及已裝配者。

-電動者：

9108.11--僅有機械顯時裝置或附有可結合機械顯時裝置者

9108.12--僅有光電顯時裝置者

9108.19--其他

9108.20-自動上發條者

9108.90--其他

本節適用於已裝配之錶運轉體之不帶外殼者，換言之，即完整而可使用者。此類運轉體可分為下列主要五種型式：

（1）機械運轉體；

（2）平衡彈簧型之電子運轉體；

（3）具有可撓共振器（調諧音叉）之電子運轉體；

（4）具有類比時間顯示裝置（指針）之石英運轉體；

（5）具有電子數位時間顯示裝置（發光二極體（LEDS）或液晶顯示（LCD））之石英運轉體。

具有類比時間顯示之機械或電子運轉體可不裝針盤及指針。具有數位時間顯示之電子（固態）運轉體，其顯示室乃運轉體之一完整部份；若無顯示室則運轉體將失去作用，而在本節涵義內無法視其為完整且已裝配之運轉體。

根據本章章註3，本節之「錶運轉體」係指由平衡輪及游絲，石英晶體或其他任何可確定時間間隔之系統所調節之裝置，具有顯時裝置或附有可結合機械顯時裝置之系統者。此類錶運轉體厚度不超過12公厘，寬度、長度、或直徑不超過50公厘。因此此種運轉體主要係用於列入第91.01至91.03節之鐘和錶中，但擬用於本章所屬之其他物品，甚至其他各章中之儀器或器具者（量測或精密儀器、步程計、爆炸裝置等），仍列入本節。

本節不包括不符合上述規定之運轉體（第91.09或91.10節），及列入第84.12節以彈簧操作之發動機。

列入本節之運轉體可能為未磨光、磨光、鍍鎳、鍍銠、鍍銀、鍍金、噴漆等。

電池或蓄電池驅動之錶運轉體歸入本節，不論是否附有電池或蓄電池。

91.09-鐘運轉體，整體及已裝配者。

-電動者：

9109.11--用於鬧鐘者

9109.19--其他

9109.90-其他

本節包括所有已裝配之鐘型運轉體，亦即其為整體型且可立即使用；具有類比時間顯示裝置（指針）者，不論其是否裝有針盤或指針。

列入本節之運轉體主要係用於列入第91.04至91.07節之物品，但即使用於其他各章之

儀器及器具者（量測或精密儀器、表計、爆炸裝置等），仍列入本節。

本節不包括：

（a）歸入第84.12節以彈簧操作及重力操作之發動機，未裝配或不適於擒縱器者（例如，用於操作音樂盒）。

（b）本章章註3所述之錶運轉體（見第91.08節註解）。

因而本節尚包括由平衡及游絲或由其他可確定時間間隔之調節系統所調節之運轉體，其厚度超過12公厘或寬度、長度或直徑超過50公厘者；鐘擺運轉體；電鐘運轉體，不論裝有調節器（二次鐘運轉體、同步鐘運轉體等）與否。

列入本節之同步及二次鐘運轉體，除同步馬達或電磁鐵外，須另裝有一組鐘之輪列，即第一、第二、第三及第四齒輪、分齒輪及時齒輪。但單獨進口之電磁及同步馬達，不論是否裝有調節主軸速度之減速齒輪者，應各自列入其適當之節別。

此種鐘運轉體可能為未磨光、磨光、鍍鎳、鍍銠、鍍銀、鍍金、噴漆等者。

91.10-完整錶或鐘運轉體，未裝配或部份裝配者（成組之運轉體）；不完整錶或鐘運轉體，已裝配者；粗集鐘錶運轉體。

-用於錶者：

9110.11--完整運轉體，未裝配或部份裝配者（成組之運轉體）

9110.12--不完整運轉體，已裝配者

9110.19--粗集運轉體

9110.90-其他

成組之運轉體係指組成錶或鐘運轉體之組件之未經裝配或部份裝配者（以此型態交易）。若為機械顯時運轉體，針盤及指針可包括或不或包括在內。

不完整機械錶或鐘運轉體係指已裝配之運轉體，除針盤、指針或上發條心軸外尚欠缺若干零件者（例如，擒縱器或匣橋）。

不完整電子式錶或鐘運轉體係指已裝配之運轉體，除電池外尚欠缺若干零件者（例如，顯時裝置、電子電路零件或零組件）。

不完整電子式具有機械顯時裝置之錶或鐘運轉體係指已裝配之運轉體，除針盤、指針、對時心軸或電池外尚欠缺若干零件者（例如，電子電路或其組件、馬達）。

粗集鐘錶運轉體係指錶或鐘運轉體之零件未經裝配，由板（及任何附加之板）、橋、輪列、活動機械、上發條及對時機件，及附加機件如自動上發條裝置、日曆機件、測時計、鬧鈴等，但無擒縱器、平衡輪及游絲或其他調節器、主彈簧、針盤或指針者。此類運轉體得或不具有匣。

91.11-錶殼及其零件。

9111.10-貴金屬製或被覆貴金屬之金屬製錶殼

9111.20-卑金屬製錶殼，不論是否鍍金或鍍銀

9111.80-其他錶殼

9111.90-零件

本節包括：

（A）列入第91.01或91.02節之各種錶之外殼（懷錶、手錶精密計時錶等），有或無玻璃，但未連同運轉體進口者。

（B）此類錶殼之零件，包括：

（1）錶殼主體，即錶殼之骨架，可能裝有連接錶底蓋之鉸鏈。懷錶殼之骨架可能另裝有鉸鏈，用以連接錶蓋及鑲嵌玻璃之槽。

（2）有環錶柄，係焊接於錶殼之主體上，裝有錶弓（懷錶用）及襯套。

（3）錶蓋，保護運轉體用之內蓋（一般錶無此機件）。

（4）鑲嵌玻璃之槽，為支持玻璃用之零件。使玻璃固定之邊緣，故恰當之名稱應稱為槽。

（5）底蓋，係指錶面玻璃反面之錶蓋。一般錶僅有一個蓋，但獵人用錶另有一個類似之蓋（面蓋）以保護玻璃。

手錶殼不帶有環錶柄或錶弓，但有繫錶帶之耳柄。耳柄係以數種零件組成，包括橫棒在內，棒有固定者，或裝有彈簧者。若干女用手錶無耳柄但有爪鉗，用以縛錶帶。

手錶殼常由兩部份組成，提錶殼主體及底蓋。有時底蓋及嵌玻璃之槽均成為錶蓋之一部份，或錶殼主體與嵌玻璃之槽結成一體。較精美錶之運轉體係先裝於保護蓋內。

錶殼及其零件得以任何材料製成。通常係由卑金屬（鋼、鎳等經磨光、鍍鉻、鍍銀、或鍍鍺），或貴金屬或被覆金屬之金屬，有時或用塑膠、象牙、瑪瑙、珍珠母或龜殼，亦可能加以修飾（用機械車、雕刻、雕鏤、或以天然珍珠、養珠，天然、人造或再造寶石或次寶石等鑲邊）。

本節不包括

（a）錶之簡單護蓋及玻璃，應各自列入其適當之節別。

（b）第十五類類註2所述之一般用零件（包括錶殼用之彈簧）之屬於卑金屬製造者（第十五類）及其類似品以塑膠製者（第三十九章）。

（c）鐘外殼及類似型外殼供本章其他物品之用者及其零件（第91.12節）。

91.12-鐘外殼及本章其他貨品之類似型式外殼及其零件。

9112.20-外殼

9112.90-零件

本節包括鐘外殼及屬於本章其他物品之外殼，而與鐘外殼之型類似者。除上項限制外，本節包括下列物品之外殼：鬧鐘、航海用精密時計、機動車輛用鐘、時間記錄器、工時記錄器或時間打印器、時間間隔計（計分器、計秒器等）或歸入本章之其他鐘。此類外殼不論是否裝有玻璃或是否已完成者均屬於本節。但本節不包括非類似一般鐘之外殼而屬於科學用具、電力供應計等之外殼（計時器、工時記錄器及定時開關之外殼有時屬於此類）；此類外殼應各自列入其適當之節別。

屬於本節之外殼其型式差別甚大；通常由金屬（包括貴金屬）、木材、塑膠、皮革、龜殼、珍珠母、大理石、雪花石膏、陶瓷材料、截子瑪瑙、瑪瑙或象牙製成。亦可能加以修飾，鑲有天然珍珠或養珠，或天然、人造或再造寶石或次寶石，或飾有圖案、雕刻品、人像、其他動物形體等者。

本節亦包括鐘外殼之零件，如嵌玻璃之槽、骨架、座架、腳架、及腳。

本節不包括：

（a）護蓋，通常由玻璃製成，單獨進口者（第70.20節）。

（b）第十五類類註2所述之一般用零件（包括鐘外殼用之彈簧），由卑金屬製者（第十五類）及歸入第三十九章之塑膠製成之類似品。

（c）錶外殼（第91.11節）。

91.13-錶條帶、錶箍及錶手鐲帶、及其零件。

9113.10-貴金屬或被覆貴金屬之金屬製成者

9113.20-卑金屬製者，不論是否鍍金或鍍銀

9113.90-其他

本節包括各式錶條帶、錶箍及錶手鐲帶，即所有固定於手腕上之裝置。

錶條帶、錶箍及錶手鐲帶可以任何材料製造，例如，卑金屬、貴金屬、皮革、塑膠或編織材料。此類物品亦有於其特性上明顯裝飾者，並不影響其歸類。

本節亦包括錶條帶、錶箍及錶手鐲帶之零件，任何材料製成，可確認者。

本節不包括：

（a）其他附加裝置（項鍊、垂飾帶、錶鍊、環、別針等），其應各自歸入其適當之節。

（b）扣環及鉤環，貴金屬或被覆貴金屬之金屬（第71.15節）或卑金屬者（第83.08節）。

（c）錶條帶、錶箍及錶手鐲帶連同手錶進口但未繫於其上者（第91.01或91.02節）。

91.14-其他鐘或錶零件。

9114.10-發條，包括游絲

9114.20-寶石

9114.30-鐘錶面

9114.40-底盤及橋

9114.90-其他

本節包括一切鐘錶之零件，但下列者除外：

（a）本章章註1規定不歸入本章之零件：

（1）重錘、鐘或錶之玻璃、錶鍊、滾珠軸承及軸承用滾珠（例如：用於自動上發條之錶者）。

（2）第十五類類註2所述之一般用零件，例如：卑金屬製之螺釘（橋、冠蓋、針盤、制輪、掣、寶石帽、指針盤、軛、對錶桿等）、圓錐針、鐘發條、鐘盤字（第十五類）、及塑膠製之類似品（第三十九章）或貴金屬或被覆貴金屬之金屬製之類似品（通常列入第71.15節）。

這些零件應各自歸入其適當之節。但鐘及錶彈簧（大發條、游絲等）仍歸入本節。

（b）己明確歸入本章之其他節之零件（例如：屬於第91.08或91.09節之整體且已裝配之運轉體，屬於第91.10節之成組運轉體，不完整錶或鐘運轉體，已裝配或粗集錶或鐘運轉體，屬於第91.11或91.12節之外殼及屬於91.13節之錶條帶、錶箍、錶手鐲帶）。

除上開（a）或（b）所述者外，凡零件同樣適用於鐘錶及其他物品如玩具、表計、量測或精密儀器（彈簧、輪列、寶石、指針等）者仍列入本節（見本章章註4）。但本節不包括顯然非鐘錶之零件（例如：時間記錄器之印刷或彙計總數之裝置，及第91.06或91.07節物品之其他若干零件）。

本節包括可識別為鐘錶零件之坯料，但不包括尚不能識別為鐘錶零件之金屬片（例如：直接用車床切成之板、橋等，或其他粗製成形而未經鑽洞、挖空等者）。此類零件應根據其組成材料分類。

屬於本節之鐘錶零件可能為未磨光、磨光、鍍鎳、鍍銠、鍍銀、鍍金、噴漆等或鑲有寶石者。

除應依照上述之規定外，歸入本節之主要鐘錶零件如下：

（A）錶運轉體之零件（不論系統之複雜程度如何）

這些零件包括：

（1）框架：板（附加之板在內）、橋（屬於發條匣、中心輪、第三輪、第四輪、平衡輪（活栓）、擒縱器、固定輪等者）。

（2）驅動機械：大發條、發條匣、發條匣蓋、發條匣心軸及制輪、掣、掣彈簧。

（3）輪列：中心輪及小齒輪、第三輪及小齒轟、第四輪及小齒輪。

（4）活動機械：圓管狀小齒輪、分針小齒輪及分針輪、時針輪。

（5）擒縱器（錨或槓桿、掣針、滾筒、止動閘等）：擒縱輪及小齒輪、槓桿、掣軸、滾輪、掣石、推動針、滾筒。

（6）調節裝置：平衡器、平衡桿、游絲（扁平型、布尼克特”Breguet”形、圓筒形）、調諧音叉、雙頭螺栓、筒夾、調節器、指示栓、寶石帽或指示盤、調節彈簧、寶石襯墊，包括防震器專用零件。

（7）上發條及對錶機械：冠蓋、上發條桿及小齒輪、離合輪、固定輪、冠蓋掣輪、冠蓋掣輪、重複、軛（擺動閂）、對錶桿、對錶桿彈簧及軛彈簧。

（8）電子運轉體之零件：錶用電路，例如，帶有印刷接點及其他零阻件之絕緣基座、或藉印刷（例如：線圈、電容器、電阻器、二極體及電晶體）儘可能地聚集在積體電路上者。

（9）台型擒縱器以板、橋、擒縱器、平衡輪及游絲以及鐘錶運轉體之調節器組成，有或無輪列者。此項擒縱器不論其是否業經調整或尚未裝配者仍列入本節。

已裝配之台型擒縱器可能擬裝於一整列用具之須用鐘錶運轉體者（時間記錄器、定時開關等），有時亦裝於小型鐘或鬧鐘之中。

（B）鐘或鬧鐘運轉體零件

此類運轉體之零件原則上與錶運轉體之零件類似而僅較大。

鐘運轉體專用之零件有重鼓、鐘擺，包括補償擺（水銀、不變鋼桿莖等）、叉柱、平衡軸、平衡軸輪、彈回擒縱器、不擺之（或Graham）擒縱器等，獨立之上發條用鑰匙。鬧鐘運轉體之零件包括固定之上發條用鑰匙及對鐘鈕。

（C）打擊裝置之零件

（1）鬧鐘之打擊裝置：制動器或掣子、凹形頸環、放行輪、擒縱輪、指示桿、齒輪掣子、打擊錘等。

（2）鐘之打擊裝置（鎖盤型、齒棒型等）、鼓或桶及桶形輪、鎖盤、大輪、針輪、第三輪、警輪、整速輪、掣子、槓桿或飛彈簧、重覆齒條、蝸牛輪、錘、起片、心軸、飛輪、集合掣子、齒條、鈴、鑼、諧音鐘。

（D）寶石

此類物品僅包括已加工之寶石，即經過車、割切、磨光、鑽孔、挖空等，或裝配者（在固定物或螺旋內）。未加工或粗鋸之寶石除外（第七十一章）。鐘錶廠所用之寶石其體積通常甚小，其直徑甚少超過2公厘者，而厚度亦不超過0.5公厘。

鐘錶用之主要寶石係天然或人造紅寶石、藍寶石及石榴石，偶而亦用鑽石。廉價鐘錶有時用玻璃，或其寶石部份用金屬帽取代。

鐘錶之寶石均以其所支持之各種零件之名稱為名，例如中心輪寶石、第三輪寶石、第四輪寶石、擒縱輪寶石、掣軸寶石及平衡輪寶石。圓筒樞軸之軸承係以鑽孔之寶石組成，或以鑽孔之寶石及實心寶石（寶石（端墊）組成。軸承亦有以圓錐空心寶石組成者。

除以圓寶石用作軸承之外，裝有桿形擒縱器之鐘錶通常亦含有三粒特製之寶石：二粒掣子寶石（縛於掣子每端之斜角寶石）及一粒衝針（通常係以半圓形或三角形供滾輪用之寶石）。

寶石可能以手工裝配，用已鑲嵌之寶石裝配，但以壓力方式裝配者最為普遍。

（E）針盤

針盤通常有刻度或數字用以指出時、分及秒。可能係平面或彎曲形。通常經鍍銀、鍍金、塗漆；經氧化或其他方式以黃銅塗覆者；或以塗瓷釉之銅，以金或銀，有時或以紙、玻璃、塑膠或陶瓷製成者。其數字或題字可能以各種方法製成（轉印、塗漆、壓印等）。針盤有具發光之數字或符號者。

針盤係以螺絲、釘、或其金屬外圈固定於板盤上（或固定於稱為「針盤板」之附加板上）。

（F）指針

指針係指示時、分及秒數之用。本節包括精密時計及鬧鐘等專用之指針。鐘錶所用之指針可能係平面或彎曲者，並可能由鋼或黃銅製成，通常經磨光、氧化、鍍鎳、鍍鉻、鍍銀、鍍金或塗漆者；有時由金或獸骨製成。發光針有成「窗框式」者則塗有以幅射鹽（放射釷、中性釷等）為基之化合物。指針之種類繁多，以便適合各型針盤之用。

第九十二章

樂器；與其零件及附件

章註：

1.─本章不包括下列各項：

（a）第十五類類註2所列之一般用卑金屬零件（第十五類）或塑膠製類似品（第三十九章）；

（b）屬於第八十五章或九十章微音器、擴大器、揚聲器、頭戴耳機、開關、閃光器及其他附屬儀器、器具或設備供使用但未裝於歸入本章儀器之機箱內；

（c）玩具樂器或器具（第95.03節）；

（d）清潔樂器用刷（第96.03節）；

（e）珍藏品或古董（第97.05或97.06節）；

（f）線軸、紗框或類似支持物（應依據組成之材質分類，例如：第39.24節、第十五類）。

2.─樂弓、樂槌及類似品供第92.02或92.06節之演奏樂器使用者，與該項樂器連同申報進口，其數量相當係作該項用途者，應一併歸屬各該項樂器之相同號別。

屬於第92.09節之卡片、碟片及音樂卷，與該項樂器連同申報時，仍應視為個別物品，而不構成此項樂器之零件。

總　則

本章包括：

（A）樂器（第92.01至92.08節）。

（B）上列樂器之零件及附件（第92.09節）。

某些樂器（鋼琴、吉他等）可能有擴大聲音的電化裝置，但若除去電化裝備，這些樂器仍可像類似的傳統樂器一樣可演奏，則此等樂器仍歸類於本章之各節。而電化裝備本身，除非構成樂器整體必需的零件或安裝於與樂器同一個機箱內，否則全不歸入本章（第85.18節）。

電或電子樂器（第92.01節之自動鋼琴以外者）若無電或電子裝配則不適合於演奏者，應歸類於第92.07節（參照相關之註解）。因此後者所述之節包括例如靜電、電子或類似之吉他、風琴、鋼琴、手風琴、鐘樂器。

本節所列之樂器及器具可任何材質，包括貴重金屬或鍍上貴重金屬之金屬；亦可鑲上貴重或半貴重寶石（自然、人造或再製）。

依據本章章註2，演奏第92.02節所列之弦樂器所用之弓與琴撥，以及第92.06節所列打擊樂器所用之棒（包括棒頭為軟製者）與槌，連同該項樂器申報進口時，其數量相當且係作該用途者，應一併歸屬於該項樂器之節，而不歸入第92.09節。但是屬於第92.09節之卡片、碟片及音樂卷，即使與樂器同時申報，仍應視為個別物品，而非視為構成該樂器之零件。

除了下述註解所明確提及排除之項目外，本章亦不包括：

（a）電子音樂模組（第85.43節）。

（b）由於所用材質之特性、粗糙之塗飾、音樂性質之缺乏或任何其他特徵，而明顯地被認定為玩具之樂器（第九十五章）。例如：某些口風琴、小提琴、手風琴、小喇叭、鼓、音樂盒。

（c）珍藏品(第97.05節)(例如：具有歷史性或民族性風味之樂器)，或年代超過一百年之古董(第97.06節)。

92.01-鋼琴，包括自動鋼琴，大鋼琴及其他鍵盤弦樂器（十）。

9201.10-直立型鋼琴

9201.20-平台型鋼琴

9201.90-其他

本節包括：

（1）鋼琴，有鍵盤及琴弦，以琴槌敲擊琴弦，不論有無配備電動拾音器及聲音擴大裝置者，亦即：

（a）直立型鋼琴，有響板，琴弦直立式地穿越其上，如弦板無法容納時，低音弦與其餘弦相交叉；

（b）平台型鋼琴（演奏型及小型平台型），琴弦水平式地安裝於三角型延伸之箱內。

本類包括自動鋼琴，不論有無鍵盤之裝置，例如：利用打孔之紙捲或紙板來演奏，也可以機械式、氣壓式或電力式操作。

然而，「電子鋼琴」及安裝於鋼琴內，使鋼琴演奏時能產生其他樂器之音效之電子樂器，則應歸入第92.07節（參照本章總註解）。

（2）大鍵琴及其他鍵盤弦樂器，例如：歐洲式小型直立式鋼琴及翼琴。

。

。。

目註解：

第9201.10及9201.20目

這些目亦包括自動鋼琴。

92.02-其他弦樂器（例如：吉他、小提琴、豎琴）。

9202.10-用弓奏者

9202.90-其他

本節包括：

（A）弓奏樂器

代表型樂器為小提琴、古式提琴、中提琴（此琴比一般小提琴大一點）、大提琴、低音古提琴及低音提琴。

（B）其他弦樂器

本組包括：

（1）撥絃樂器，聲音之震動是利用手指或小型木製、象牙製、龜甲製、塑膠製等尖狀物（琴撥），暫時將琴弦移開直線位置而產生的。例如：

（a）曼陀林（Mandolines）（深弦形背部的那不勒斯式曼陀林、低音曼陀林、大曼陀林等）。

（b）吉他。

（c）日耳曼琵琶（曼陀林之一種）。

（d）五弦琴（一種長頸型之樂器，有平背式圓狀琴身，及鼓皮作成之平的琴腹。

（e）烏克麗麗（Ukuleles）（厚柄之小型吉他）。

（f）箏（Zithersorcithers），有不等邊四邊形之平的音箱，多條琴弦，琴弦通常為金屬製。

（g）俄式三弦琴（Balalaikas）。

（h）豎琴，用手指撥琴的弦樂器，琴框為三角形，琴弦分級長短不等。

（2）其他樂器，諸如：

（a）風奏琴：風奏琴通常陳設於花園等處，音盒上裝有許多弦，這些弦在風中會發出自然的和聲。

（b）吉普賽琴（Czimbalos）：琴框上裝有鋼弦，用於吉普賽管弦樂隊中，以軟製頭之琴槌敲擊。

有些樂器，特別是吉他，雖利用電子擴大其聲音，卻仍歸屬於本節。然而，某些電子樂器，例如無音箱的電子吉他卻應歸屬第92.07節（參閱本章註解總則）。

92.03-鍵盤管風琴；簧風琴及有金屬簧片之類似鍵盤樂器。

本節包括：

（A）鍵盤管風琴（教堂型風琴），這些為風樂器，其琴鍵之動作係以電子式、電子氣壓式或機械式地傳輸至風管。此類風琴由下列主要零件構成：

（1）發聲組，亦即為成排長短分級不等之風管，或成組發出相同音之風管。風管有兩種：

（i）風琴管，風自風管底部，直接經過狹窄之管口，通至管身。

（ii）簧片管，空氣間歇地經由震動的金屬簧舌流離風管而發出聲音。

風管可能由金屬（通常為鉛錫合金或鋅）、木頭或壓縮之紙板作成。

（2）通風系統，包括；鼓風裝置，氣流調節器，通風管（將風送至風櫃），及風櫃（木箱，空氣在箱內被壓縮）。

（3）彈奏之機械結構，例如鍵盤及腳踏板連動裝置，不同之音栓，組合音栓及連動裝置之系統，與各種配件（例如顫音裝置、CYMBELSTERN及豎琴）。

本節亦包括連同風琴申報之風琴操作部份及風琴之外箱（即外殼木製部分，通常有裝飾設計。若分開申報則不歸於本節（92.09節）。

本節亦不包括手搖風琴、街頭風琴及類似之管樂器。此種樂器無鍵盤，係自動或用把手彈奏者（第92.08節）。

電子琴歸類於第92.07節。

（B）小風琴及類似有金屬簧片之鍵盤樂器。這些樂器無風管，主要作為聲樂伴奏之用，由風箱或是藉著電力所產生之風壓震動金屬簧舌而發出聲音。風箱利用腳踏或槓桿來啟動。

92.04-手風琴及類似樂器；口風琴。

92.10--手風琴及類似樂器

9204.20-口風琴

本節包括：

（A）手風琴及類似樂器

手風琴是可攜帶之風樂器，由用手操作之風箱、金屬簧片，及兩組附有琴鍵與按鈕（特有之音符與低音）之鍵盤所構成。其中一組鍵盤裝配鋼琴型琴鍵，此樂器因而稱為鋼琴型手風琴。有些手風琴更有電的聲音擴大裝置；但這並不影響本節之分類（參考此章之總註解）。

本節也包括類似風琴的六角形樂器（Concertinas）、賓多聶安手風琴（Bandonions）及腳踏式手風琴。這些都像傳統之手風琴，有風箱、金屬簧片及鍵盤。但腳踏式手風琴都安裝在落地式之架座上，看不到風箱，因為此種手風琴是用腳或馬達操縱之腳踏來鼓動風箱的。

本節不包括電子手風琴（參閱第92.07節之註解及本章註解總則）。

（B）口風琴（口琴）

這些小樂器通常為長方形，金屬及木製，由震動之簧片發出聲音。有的可能裝配有小型金屬製之擴音喇叭。

92.05-其他管樂器（例如：豎笛、小號、風笛）。

9205.10-黃銅製管樂器

9205.90-其他

本節包括第92.03或92.04及92.08節（露天賽會用風琴、機械式街頭風琴、聲音訊號器）未列之管樂器，雖然這些樂器從某方面看來亦可稱之為管樂器。

本節包括：

（A）黃銅製管樂器

「銅管」係指管弦樂隊中特定段落中所用樂器之音質，而不是指作成樂器之材質。此類所包含之樂器通常為金屬製（黃銅、鎳銀、銀等），通常為錐狀管，向外開口成喇叭狀，蛇管捲成不同之角度，裝有中空之吹口，用嘴唇吹奏發聲，通常用活瓣操作。

這些樂器包括短號、小號（簡單型小號、管弦樂隊用小號等等），號角、薩克號、次中音號以及低音音號角、低音管、蘇沙低音號、長號（活瓣或伸縮管式）、管弦樂團用號（例如：法國號），及管弦樂團用之無活瓣號角（例如：獵號）。

（B）其他管樂器

本組包括：

（1）所謂之木管樂器，主要由一管狀物（木頭或簧管、金屬、塑膠、硬橡膠、玻璃）所組成，管上有洞，洞上安裝鍵及環圈。此類樂器包括長笛、直笛、橫笛、六孔木簫、雙簧管、豎笛、「可安萊」（Corsanglais）、巴松管、薩克斯風及薩路管（Sarrusophones）。

（2）其他管樂器（例如：風笛、布里多尼笛、法國小風笛，由一風櫃或皮製風袋或空氣袋，及三至五根風笛組成，其中一根風笛為調音管，其餘為單音管）。

92.06-敲擊樂器（例如：鼓、木琴、鐃鈸、響板、響葫蘆）。

敲擊樂器是利用一種物體或棒或類似之裝置或空手來敲擊，這類樂器共同被稱為「鼓」。

本節包括以下主要樂器：

（A）附有伸張之鼓皮者，例如：

（1）小鼓及鈴鼓。

（2）鼓（淺薄之小鼓，低音或大鼓等）。

由木製或金屬製圓柱所構成，羊皮或牛皮伸張覆蓋於圓柱體兩頭（雙式鼓）。由一支或兩支普通或頭部為皮製之鼓棒敲擊出聲。

（3）定音鼓、羊皮伸張覆蓋於中空之銅製半球體上（大小相差甚大，且通常擺置於地上）。調整出一定之音調，並以鼓棒敲擊。

（4）帶鈴之手鼓。為一覆蓋鼓皮之箍圈，上面安裝有鈴鐺或銅片，以不同之方式搖幌出聲音，或用手掌、指尖等敲擊。

（5）大鼓。

（B）其他未列名敲擊樂器，例如：

（1）銅鈸。係圓形金屬片，通常兩片互相敲擊或摩擦，有時用軟棒頭之鼓棒敲打單片之銅鈸亦可發聲。

（2）鑼（例如國樂之鑼），為金屬片，通常用大鼓棒敲打，棒尖以皮革或毛氈填塞。

（3）三角鐵，用鋼棒彎成之等邊三角形，用鐵棒敲打。

（4）風鈴（Jinglesjohnnies）（中國式樓閣、土耳其新月形建築用者），棒上裝有鈴鐺及小鐘鈴，搖晃該棒而發出聲響。

（5）響板，內凹或貝殼形之木製、骨製或象牙做的小樂器，用手指頭固定或安裝於手把上，兩個互相敲打。

（6）木琴，由長短不等之小木條板組成，安裝於兩根支撐物上，用鼓棒敲擊。

（7）金屬琴，類似木琴，但用金屬片（鋼或都拉銘（鋁合金）製）取代木條板。（1黖^及金屬琴兩者之琴台下常裝有金屬共鳴舌狀物或管子）。本節亦包括玻璃片製之類似品。

（8）鋼片琴及其類似品，用於打擊樂團中，為傳統諧音鐘之替代品。外觀像小鋼琴，有踏板及制音器。用特殊的厚鋼片敲打由鍵盤操縱之機械式琴槌。

（9）鐘、鐘組、諧音鐘、管式鐘。一組管子懸吊於框架上，空手或用鐘槌敲打。

（10）響葫蘆及其類似品，由中空之鐘或管子組成，搖晃出聲音。

（11）響棒，由一雙硬木棒組成。

（12）調節樂器（Flexatones），一金屬片安裝於手把上，金屬片兩側各有兩個木球，搖動樂器時，木球擊打金屬片而引起震動，音色則由姆指彎曲金屬片來控制。

上述之樂器有時可組合起來，一位演奏者可同時演奏數種。舉個例，在樂隊中敲打大鼓之軟頭鼓棒由腳踏板控制，而且鼓周圍裝設有銅鈸、鑼與木魚（木製共鳴盒，配備有鈴或作成木琴）等。

公共建築使用之共鳴鐘，可適當的產生音樂者，亦應分類於此。

但是電子打擊樂器仍應歸類於第92.07節。

本節亦不包括：

（a）門或桌鈴及鑼，門用諧音鐘等，這些並非樂器（第83.06或85.31節）。

（b）時鐘所用之諧音鐘或打擊機件（第91.14節）。

92.07-樂器其聲音須藉電力產生或必須放者（例如：電風琴、電吉他、電手風琴）。

9207.10-手風琴外之鍵盤樂器

9207.90-其他

本節所包括之樂器，其聲音須利用電力（包括電子）產生或擴大。（亦即缺少電或電子組件即無法在正常聽力下彈奏，即使震動裝置可能會產生微弱聲音也不算）。在這條件下，此類樂器不同於某些其他樂器（例如鋼琴、手風琴、吉他）。這些樂器可能有電的擴音裝置，但若無擴音裝置，仍可單獨使用，與近似的傳統型樂器一樣。電操作之自動鋼琴亦除外（第92.01節）。

歸入本節之樂器通常係基於下列各項之使用：

（A）電磁發電機

基於此原理之一系統，其發電機有一驅動軸，利用連動裝置與同步馬達銜接，馬達定速推動發電機。大小不同的傳動齒輪成對地沿著驅動軸排列。每個傳動輪稱之為「音色」轉輪。樂器與主線聯接時，同步馬達則帶動音色轉輪，其速度隨齒輪直徑之大小而變化。帶有線圈之永久磁鐵靠近音色轉輪並和其平行。轉輪轉動時，在相關磁鐵之磁極下，齒輪齒繞著邊緣有規則地排列，磁場也因此起了變化，線圈也產生微弱的電流變化。這些預先已指定頻率之電流，更經過電力之擴大，而傳輸至喇叭。

此原理特別適用於風琴類之樂器。

另一系統為腳踏式風琴型，「自由簧片」越過永久磁鐵的一個磁極，其震動會引起纏繞磁鐵之線圈之磁場變化，所產生的電流會被擴大，傳送到喇叭。

（B）靜電發電機，有下列幾種不同之型式：

（1）電線延伸發電機。琴槌敲擊帶有電流之電線而產生震動，提高電線及其鄰近金屬零件間之電容變化。電容變化正好相當於琴弦之震動，因此擴大後能產生真實的聲音。

（2）震動簧片發電機，電流由簧片傳達，而非由弦負載。

（3）可變電容發電機，馬達定速轉動電容器。

（C）振盪電子閥（或管）發電機，包括氣體放電管振盪器。

（D）光電發電機，光束通過已打孔之碟片，投射於電池上，仔細計算碟片網上口徑上的數字，即可得到相當的電流變化數，這些經過擴大後，產生所要之聲音。

有些此種樂器稱為電磁、靜電、電子、無線電、光電鋼琴、電子琴、手風琴、共鳴鐘等，但大部分都以註冊登記之商標品名來稱呼。只要簡單地調整音栓，大部分樂器都會有真實之聲音重現。這些樂器若只發出一系列的單獨的音，則稱為「單音」樂器，若立即產生幾個音，則稱為「多音」樂器（例如：風琴）。

有些可單獨彈奏；其他的則要配合普通的鋼琴，用右手彈奏，至伴奏之鋼琴則用左手彈，這種樂器則歸屬本節，不論其是否與鋼琴同時申報。

雖然電或電子裝置（特別是擴大器與喇叭）對於本節中之樂器之正常操作非常重要，但這電或電子裝置若未內藏於樂器內，則不歸屬於本節，而應歸類各該節（第八十五章）。若安裝於樂器同一機箱內，即使為了運送之方便而與該樂器分開包裝，則仍應與該樂器歸屬同一節。

本節不包括與某些每半小時自動報時之電子鐘連用之傳統型時鐘（有指針者）（第九十一章）。

92.08-音樂盒、遊樂場風琴、街頭用機械風琴、機械鳥鳴器、鋸琴、及其他未歸入本章其他號列之樂器；各種媒誘音響器；口哨、呼叫用號角及其他口吹信號器。

9208.10-音樂盒

9208.90-其他

（A）未歸入本章其他節之樂器

此類物品包括：

（1）音樂盒。係由自動奏曲之小型機械式運轉體組成，裝入盒子或各種不同之容器內。主要之組件為一附有音栓（按照演奏曲子之音調）之圓柱體組；轉動時，音栓接觸到像梳齒一般排列的金屬舌片，使其震動而奏出所要之音調。整個組件安裝於一金屬板上，圓柱體藉一利用扭轉鑰或直接用把手上緊之彈簧（發條裝置）　動力機來帶動。某些型式者，其圓柱體可由凹凸不平的原理設計的金屬碟片取代之。

物品裝有音樂機械裝置，但其功能（例如：鐘、小型木製家具、含人造花之玻璃瓶、陶瓷小塑像），基本上仍具實用性或裝飾性者，不視為本節所稱之音樂盒。此類物品應按未含音樂機械裝置之相當物品分類。

同時，物品諸如手錶、杯子及賀卡之含有電子音樂模組者，亦不視為本節貨品。此類貨品應按未含類此模組之相當物品分類。

（2）遊樂場用風琴，例如：手搖風琴及其類似品。有些遊樂場風琴係大型樂器，裝有兩組仿鍵盤，其中之一利用鋼琴之琴鍵打擊之原理彈奏金屬弦，另一個鍵盤控制風琴管；其他還有腸線弦，用機械弓彈奏。這些樂器可與鼓、銅鈸、手風琴等相組合，而有管弦樂團一樣的效果。此樂器主要用於遊樂場等地方。其可以用手或電力操作，並且藉打孔之音樂卷或卡片來演奏。

（3）街頭用機械風琴。其構造為一個箱子，箱內裝有一附銅栓之圓筒（或圓柱體）組，經由把手轉動，操作木質或金屬管上之活瓣。

（4）機械鳥鳴器。其為小型電動玩偶，通常裝在籠內。籠子底部有彈簧（發條裝置）動力機，推動活瓣組及風箱，奏出曲調並轉動仿造鳥之頭部與身體。

（5）鋸琴。為一用弓或用氈呢頭琴槌使其震動之特殊鋼片。

（6）其他奇特之樂器，諸如轟響器及用嘴吹之號笛。

卡片、碟片及音樂卷，不論是否與本節（見本章註2）之樂器同時進口，皆歸屬於第92.09節。

（B）所有之媒誘器及口吹信號器

（1）媒誘器及效果器等，小型之口吹或手操作之音響器，模仿鳥或其他動物之叫聲來引誘獵物。

（2）口吹信號器，例如：

（i）號角及呼叫號角，角製、骨製、金屬製等。

（ii）口哨（用嘴吹），金屬、木製等以傳達信號等。

本節不包括：

（a）門鈴、桌鈴、自行車鈴等（第83.06或85.31節）。

（b）燈泡控制之喇叭及示警用喇叭（例如：車輛用），船舶之警報器，可攜帶或固定式，手操作之屋頂警報器；這些應按其材質來歸類，或屬於第十六或十七類。

（c）電氣操作之音響信號設備或器具（第85.12或85.31節）。

92.09-樂器之零件（例如：音樂盒之機械裝置）及附件（例如：機械樂器用卡片、碟片及音樂卷）；各種節拍器、音叉及簧律管。

9209.10-節拍器、音叉及簧律管

9209.20-音樂盒之機械裝置

9209.30-樂器用弦

-其他：

9209.91--鋼琴之零件及附件

9209.92--列於第92.02節樂器之零件及附件

9209.93--列於第92.03節樂器之零件及附件

9209.94--列於第92.07節樂器之零件及附件

9209.99--其他

本節包括：

（A）節拍器、調音叉及調音笛

本組包括節拍器、音叉與簧律管，不論其是作為音樂用或他種用途。

節拍器為小型的機械裝置，用於指示所彈樂曲正確的速度，通常為金字塔形，可能安裝有鈴。其主要之部分為擺動桿，此桿放置於底部樞軸上，其移動係根據橫木後面的尺度而加快或減低速度。

本類亦包括工業用之節拍器，這種節拍器裝備有電氣接觸器。

調音叉通常為小Ｕ型金屬棒，震動時發出特別的音；本類亦包括大型音樂廳用之調音叉，此種音叉的金屬舌片安裝於音盒上，用槌子敲擊。

調　　音笛用嘴吹，由一個或更多的簧管或笛子組成，通常會發出幾個音（四個或六個）。

本類也包括了醫療之調音笛（特別是聽力測試，這些都預先設定發出範圍極廣之震動，通常都放在裝有多樣器材之盒中），作為觀測用。有些有電氣裝置以維持其震動。

（B）音樂盒機械裝置

參閱第92.08節之註解。

（C）樂器用弦

本組包括真正的弦樂器（鋼琴、豎琴、小提琴、大提琴、曼陀林等）之用弦。這些弦通常由下列材料製成：

（1）腸線（通常為羊腸）

根據所需之厚度，由一定之股數作成腸線弦。每一股由縱向切割之腸帶或完整之腸線構成。

（2）絲，絲弦通常由140股構成，外觀像腸線弦，外表塗上一層薄的阿拉伯樹膠，並用白臘磨光。

（3）人造單纖維（通常為尼龍）。

（4）鋼絲（通常為不鏽鋼）、鋁絲、銀絲、銅絲等。金屬弦或為單股，或者為金屬心上覆蓋金屬絲（纏繞金屬心）。這種弦稱為「金屬心捲弦」。

（5）腸線、絲、尼龍覆蓋金屬絲（鋁或其他卑金屬，不論是否為鍍銀或銀等）。金屬絲纏繞在外面，這種稱為「腸線、絲或尼龍心捲弦」。

樂器弦依據其外表塗飾來辨認（鋼弦由磨光之金屬製成，其直徑經仔細之測定。腸線完整劃一，直徑也維持一定。有些腸線弦呈白色、透明，其他如豎琴弦則有時染成紅色或藍色等）。弦亦可依其包裝之方式來辨認（小紙袋、封套或其類似品，上面通常印有使用說明）。此外，有些弦（特別是金屬弦）常有環圈或小金屬球，以便安裝在樂器上。

本節不包括合成紡織材質（不論是否切割）之弦、腸線及單纖維等無法確定為樂器用弦之項目（應歸類於各合適之節別）。

（D）其他零件及附件

本組包括樂器之零件及附件（上述（B）、（C）中所提者除外），也不包括喇叭及聲頻擴大器（第85.18節），概言之，不與樂器之零件及附件相配備之電氣器材（馬達、光電池等）亦不屬於此類。

本組包括：

（1）鋼琴、風琴、腳踏式風琴或類似品之零件，例如：

整個鍵盤（亦即一整套安裝於框架上之琴鍵）；鋼琴機件（即琴鍵一打擊系統、琴槌

、包括制音器），鋼琴，或腳踏式風琴之外箱、響板、木製或鑄造之鐵骨；腳踏機件及腳踏；調音計，腳踏式風琴之金屬舌片（簧片）；鍵盤之單獨之琴鍵、琴槌、制音器，琴槌之軸心及音叉等；管風琴之管、風櫃、風箱及第92.03節之風琴之其他組件（包括外箱）。

手風琴之琴鍵、音栓、風箱、鍵盤等亦屬此類。

然而，本節不包括象牙、骨頭或塑膠之細條，此細條簡單地剪成長方形，需要磨光、

磨圓四個角或做進一步之整理，這些都必需在做成樂器鍵上之覆蓋物前做好。這種細條則仍屬各該節別（第三十九章或96.01節）。

（2）第92.02節（弦樂器）之零件及附件，例如：

曼陀林、吉他或其他類似樂器之琴身。或曼陀林之「機件」（即弦枕上之木栓、螺絲及齒狀輪）；小提琴、大提琴及類似品之零件如琴背、琴腹、琴柄（不論是否為未加工品）、指板、弦枕、琴橋、緒正板（安裝琴弦處）、鈕、骨柱（琴背與琴腹間）、木栓（置於樂器上端漩渦狀頭上之栓，用以改變琴弦張力者），琴弦調整器等等。大提琴及低音大提琴之支柱腳（置放樂器於地上），弓及其零件（弓柄、弓柄末端、張力螺絲等）包括馬尾、琴撥、止音器及腮托。

（3）第92.07節內樂器之零件及附件，例如：

風櫃（電子鋼琴、風琴及鐘琴（Carillon））、腳踏板機件、鍵盤、音色輪（特別是風琴）。

有關電子零件、附件請參照第92.07節之註解。

（4）第92.05節之木管樂器之零件及附件，例如：

木管樂器（豎笛、長笛及類似品）之木製扭栓組件，金屬樂器本體，滑管、延伸管，各種吹口及吹口蓋；簧片、活塞、活塞控制鈕、鍵、環、套圈、喇叭口，止音器；鍵墊（長笛、豎笛等用）。

（5）敲擊樂器之零件，例如：

鼓棒，不論是否為軟質頭；各種琴槌；鼓刷；樂團用之腳踏；銅鈸架；鼓肚及支撐物等；木琴及其類似品之石板、金屬板、桌台及支撐框架；鼓皮，形狀為圓形或近似圓形且很清楚地可辨識者；弦（通常為真正大麻纖維、黃麻或瓊麻），用於張開某些樂器如鼓之鼓皮；腸線或金屬響線，此響線越過小鼓之響線頭。

*

**

本節亦包括：

（1）安裝於樂器上之樂譜架，用於置放樂器之腳架（三角架等）（例如，小鼓或薩克斯風）。

（2）彈奏樂器之機械裝置。

這些為輔助裝盤置，使樂器可操作卡片、碟片及音樂卷；可用手把、腳踏或風箱控制，亦可機械式或電動式操縱。可安裝於樂器內部或外部（通常為鋼琴或腳踏式風琴）。

（3）卡片、碟片及音樂卷，自動演奏樂器用；不論是否與樂器同時申報，此類物品須歸類於此（參照本章章註2）。

*

**

本節亦不包括：

（a）第十五類類註2中定義之一般用物品，例如：鉸鏈、把手、配件（例如：鋼琴用），卑金屬製者（第十五類）及塑膠製類似品（第三十九章）。

（b）調音工具（第82.05節）。

（c）音樂盒或機械式鳥鳴護用之未與其他零件一起安裝之彈簧操作（發條裝置）發動機（第84.12節）。

（d）未與樂器之零件及附件安裝一起之鐘或錶之運轉裝置（第91.08至91.10節）。

（e）鋼琴椅（第94.01節），落地式譜架或桌（第94.03節），鋼琴之燭架（第94.05節）。

（f）弓弦用之模狀松香（第96.02節）。

（g）長笛、雙簧管等之清潔刷（第96.03節）。